ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ  РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ИНСТИТУТ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  И  ИНВЕСТИЦИОНННОГО РАЗВИТИЯ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

II ТОМ

КНИГА  1

# Договор №3479

от 23.03.2005 г

## Москва - 2006 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ 2   КНИГА 1

- ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО И

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБЛАСТИ 			3

- ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ			11

  - Географическое положение						11

  - Климат									11

  - Гидрография								12

  - Почвы									14

  - Растительность и животный мир					16

  - Инженерно-геологические условия					18

    - Рельеф, элементы геоморфологии				18

    - Геологическое строение						20

    - Гидрогеологические условия					21

    - Опасные геологические процессы				23

  - Инженерно-строительное районирование			27

- СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ					29

  - Техногенная нагрузка							30

  - Состояние геологической среды					31

  - Состояние почвенного покрова					39

  - Состояние поверхностных и подземных вод			43

  - Состояние атмосферного воздуха					47

  - Состояние лесов								53

  - Состояние животного мира						57

  - Радиационная обстановка						58

  - Воздействие электромагнитных полей				63

  - Состояние и проблемы переработки и захоронения

отходов производства и потребления, твердые

бытовые отходы								65

  - Техногенные чрезвычайные ситуации				68

  - Особо охраняемые территории					71

  - Оценка экологического состояния окружающей среды	72

- ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ЕГО ОЦЕНКА И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ					73

  - Минерально-сырьевые ресурсы					73

    - Горючие полезные ископаемые					73

    - Строительные материалы					78

    - Сырье для агрохимического комплекса			81

    - Прочие полезные ископаемые					81

  - Земельные ресурсы							83

  - Водные ресурсы								84

  - Лесные ресурсы								87

  - Охотничьи и рыбные ресурсы					88

  - Рекреационные ресурсы						90

  - Предложения по развитию ресурсной базы области		91

- ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ									92

  - Население									92

    - Население. Демографические тенденции			92

    - Концептуальные подходы и основные стратегические направления демографической политики			101

    - Прогноз численности населения				103

  - Трудовые ресурсы							107

    - Сложившиеся тенденции						107

    - Концептуальные подходы и основные стратегические направления в развитии труда и занятости населения	120

5.2.3. Прогнозная оценка трудового потенциала			122

1. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБЛАСТИ

Саратовская область является равноправным субъектом Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа.

Один из самых значимых и самобытных регионов Поволжья, он уверенно выходит из кризиса и наращивает свой экономический потенциал.

Особенности экономико-географического и геополитического положения области отражены на Схеме «Положение Саратовской области в Приволжском Федеральном округе» (см. графические материалы).

Саратовская область образована в 1934 г.

Население – 2668,3 тыс. человек (по Переписи населения 2002 г).

Оценка на 01.01.2005 г. – 2625,7 тыс. чел.

Территория – 100,2 тыс. кв. км.

Плотность населения – 26,2 чел./кв. км (2005 г).

Административно-территориальное деление на 1 января 2005 г. представлено следующим образом:

- районы – 38;

- города – 18;

- поселки городского типа – 27;

- сельские округа – 618;

- сельские населенные пункты – 1783.

Исполнительную государственную власть осуществляют Правительство Саратовской области, которое возглавляет Губернатор области.

Административный центр субъекта Федерации – город Саратов, с числом жителей 858,0 тыс. человек (по оценке на 1 января 2005).

Расстояние от Саратова  до Москвы – 858 км.

Область имеет выгодное географическое положение, обусловленное в первую очередь:

- наличием высокоразвитых близлежащих субъектов Федерации;

- близким расположением ресурсно-сырьевых регионов (Центральной России, Урала, Казахстана);

- высокоразвитой транспортной инфраструктурой, представленной  разветвленной сетью железных и автомобильных дорог, трубопроводов, а также внутренними водными судоходными путями и воздушными авиалиниями.

На территории области крупнейшая речная артерия страны – Волга – пересекается железнодорожной магистралью, соединяющей Центр и Юг страны с Уралом, Сибирью, Средней Азией и Казахстаном.

# Обслуживание грузовых и пассажирских потоков осуществляется  Саратовским и Ершовским  отделениями Приволжской железной дороги и Ртищевским отделением Юго-Восточной железной дороги.

# По железным дорогам области перевозятся преимущественно массовые грузы: нефть и нефтепродукты, зерно и мука, черные металлы и металлолом, химические и минеральные удобрения, цемент.

# Густота железнодорожных путей на 10 тыс. кв. км по Саратовской области составляет 228 км (РФ – 50 км, ПФО – 143 км), по этому показателю регион занимает 16 место среди всех субъектов Российской Федерации.

# Особенностью сети железных дорог области является наличие крупных железнодорожных узлов, таких как: Саратов, Ртищево, Балашов, Ершов, Сенная, Аткарск, Анисовка.

# По территории области проходят крупные федеральные автомагистрали с выходами в северные и центральные районы России, районы Нижнего Поволжья, Казахстана и Средней Азии.

# Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 103 км на 1000 кв. км (РФ – 32 , ПФО – 124 км).

# На территории Саратовской области сформировалась мощная трубопроводная сеть: газопроводы «Союз», «Саратов-Москва», «Средняя Азия-Центр», «Новопсков-Уренгой», «Петровск-Елец»; нефтепроводы «Самара-Лисичанск», «Самара-Тихорецк», «Самара-Саратов-Кузмичи»; аммиакопровод «Тольятти-Одесса».

# В Саратове действует международный аэропорт. Через Саратов проходят прямые и транзитные авиалинии, соединяющие его с Ганновером, Москвой, Волгоградом, Санкт-Петербургом, Самарой, курортами Кавказа и Крыма, а также с районами области.

Мощный транспортный коридор – р. Волга – создает предпосылки для создания единой водной системы с выходами в Волго-Донскую и Балтийско-Беломорскую системы.

Таким образом, Саратовская область, благодаря своему географическому положению, мощному хозяйственному потенциалу и развитой транспортной инфраструктуре является одним из узловых пунктов для транспортных коридоров «Европа – Азия» и их ответвлений.

# Удобное и выгодное транспортно-географическое положение области умножается развитыми системами связи. В области функционируют 855 автоматических телефонных станций, с общей монтированной емкостью свыше  661,5 тыс. телефонных номеров. Широко внедряются услуги цифровой сети с интеграцией служб (ISDN), что позволяет предоставлять услуги высококачественной телефонии, видеосвязи, передачи данных и высокоскоростного доступа в Интернет, телемедицины, телеобучения.

# Услуги сотовой радиотелефонной связи на территории области оказывают 7 компаний (ОАО «Мобильные системы связи – «Поволжье», ОАО «Мобильные телесистемы», ОАО «Вымпелком-регион», ЗАО «Народный телефон Саратов» и др.).

Благоприятные и разнообразные почвенно-климатические условия обусловили высокий уровень развития и различную специализацию сельского хозяйства области.

Агропромышленный комплекс области является важной частью АПК России, обеспечивая устойчивость развития этого региона и продовольственную безопасность страны.

Среди регионов Приволжского федерального округа по объему сельскохозяйственного производства область занимает 3 место, уступая республикам Башкортостан и Татарстан, и 7-8 место в Российской Федерации.

В общественном разделении труда страны область выступает как важный производитель зерна (6 место), и, прежде всего, сильных и твердых сортов пшеницы, семян подсолнечника (5 место), молока и молочной продукции. Эта продукция и продукция  их переработки   (растительное масло, макаронно-крупяные изделия, сахар-песок и др.) составляются основу экспорта области.

Область занимает 1 место в производстве животного масла (свыше 6% российского производства). На ее долю приходится 5,2% производства растительного масла (6 место) в стране, 6,2% –сахара-песка, 5,8% - минеральных вод; 2,4% - мяса.

Сельскохозяйственное производство, его территориальная организация определили систему сельского расселения, а перерабатывающие производства сформировали экономическую базу для развития городских поселений.

Наличие на территории области месторождений углеводородного сырья и гидроэнергетических ресурсов  предопредели развитие здесь отраслей топливно-энергетического комплекса с мощными объектами федерального значения - Балаковской АЭС и Саратовской ГЭС.

Здесь, на базе переработки углеводородного сырья, получила большое развитие химия и нефтехимия.

В Саратовской области сложился многоотраслевой машиностроительный комплекс, в том числе оборонного значения (с мощным аэрокосмическим комплексом).

На основе богатых и разнообразных минерально-сырьевых ресурсов была создана мощная промышленность строительных материалов (в первую очередь, цементное и стекольное производство).

Формирование и развитие многоотраслевого промышленного комплекса послужило градообразующей базой для развития городов и системы городского расселения.

Саратовская область относится к высоко урбанизированным территориям с уровнем урбанизации 73,6%.

На территории области – 18 городов, в том числе: 1 крупный город; 2 больших города; 2 средних города и 13 малых городов, в том числе 6 городов имеют численность населения менее 20,0 тыс. человек.

В области размещены предприятия с особыми функциями, составляющие градообразующую базу трех ЗАТО: г. Шиханы, пос. Михайловский и р.п. Светлый.

Расположение области на территории с богатыми рекреационными ресурсами (минеральные источники, грязи, волжские просторы, уникальный национальный парк «Хвалынский», заказники и т.д.), с ценным историко-культурным наследием предопредели развитие рекреационной и туристической деятельности.

На современном этапе Саратовская область относится к числу развивающихся, инвестиционно привлекательных регионов, с достаточно высоким социально-экономическим потенциалом, многоотраслевой промышленной специализацией, а также агропромышленной специализацией.

В общероссийском разделении труда Саратовская область участвует продукцией электроэнергетики, топливной промышленности, машиностроения, пищевой, химической и нефтехимической промышленности.

На долю области приходится: 37,0% производства троллейбусов в стране, 33,7% оконного стекла, 27,9% химических волокон и нитей, 10,6% тракторных прицепов и полуприцепов, 9,0% бытовых холодильников и морозильников, 4,6%  цемента, 4,4% электроэнергии, 4,1% производства крупы, 2,5% строительного кирпича, 2,4% первичной переработки нефти.

В соответствии с мощным производственным комплексом в регионе сформировался и мощный научно-образовательный комплекс, специализирующийся на научных исследованиях и подготовке высококвалифицированных кадров в области радиотехники, электроники, точной механики, энергетики, биохимии, экологии и сельского хозяйства. Фундаментальные научные исследования проводятся на базе Саратовского научного центра РАН.

Кроме того, здесь существует развитая сеть учебных заведений (в том числе военных) по подготовке кадров разного уровня, широкого спектра специальностей и высокого качества обучения. Традиционно эта область и, прежде всего, г. Саратов являются кузницей кадров не только для своего, но и для других регионов.

Отличительной особенностью Саратовской области является исключительно разнообразный национальный состав ее населения: на ее территории проживают представители более 110 этносов.

При преобладании русского населения (более 80%) около 20% составляют украинцы, казахи, татары, мордва, чуваши, немцы, белорусы.

При этом в последние годы как результат миграционных процессов в области растет население нетипичных для области этносов (армян, азербайджанцев, чеченцев, таджиков, узбеков и др.).

География расселения наиболее многочисленных и давно проживающих в области народов сложилась таким образом, что русских больше проживает в Правобережье, в Левобережье их удельный вес значительно ниже.

Для казахского населения характерно компактное проживание на юго-востоке Заволжья. Например, в Александрово-Гайском районе их доля в населении самая большая и составляет 47%.

Татары, мордва и чуваши образуют свои национальные поселения (по обеим сторонам Волги).

Расселение немцев на территории Саратовской области было отличительной особенностью географии расселения России. В результате различных исторических процессов контингент немецкого населения в области существенно сократился. Наибольшее число немцев осталось в Марксовском, Энгельсском и Ровенском районах.

Многолетнее совместное проживание на территории многочисленных различных этносов создает необходимые предпосылки для политической стабильности в этом регионе.

Отношения с Федеральным центром строятся в соответствии с законодательными нормами, прописанными в Конституции РФ и других базовых законах государственного строительства в РФ, на договорной основе по разделению полномочий между регионом и Центром и, соответственно, определению порядка формирования межбюджетных отношений.

Геополитические интересы территории области могут возникать на уровне взаимоотношений бизнеса и власти, и, в первую очередь, это вопросы:

- защиты (бизнесом) интересов иностранной собственности, которую он (бизнес) здесь представляет;

- интересы самого бизнеса (минимальные издержки – максимальная прибыль);

- его (бизнеса) социальной ответственности;

- соблюдения бизнесом экологической безопасности территории.

Особенности геополитического положения Саратовской области непосредственно связаны с положением области на внешнем рынке.

Саратовская область успешно встроена в международный рынок, являясь важным экспортером минерально-сырьевых ресурсов, промышленной и сельскохозяйственной продукции, тем самым она представляет геополитические интересы Российской Федерации.

Среди других субъектов Федерации ПФО Саратовская область отличается относительно высоким экспортным потенциалом, занимая 0,9% в общем объеме экспорта РФ, что сопоставимо в ПФО с Нижегородской областью, в ЮФО - с Ростовской областью, в СЗФО – с Республикой Коми, в СФО – с Омской областью, в ДВФО – с Республикой Саха (Якутия).

Экспорт области широко диверсифицирован и представлен минеральным топливом, нефтепродуктами, соединениями органической химии, удобрениями, каучуком, резиной, цементом, химическими нитями и волокнами, стеклом, продукцией машиностроения, продукцией сельского хозяйства.

В экспортной продукции преобладают минеральное топливо и нефтепродукты: их доля в общем объеме экспорта составила 63%. в 2000 г., 67% - в 2005 г.

Доля продукции машиностроения в 2000 и 2005 гг. – 5,5% и 3,5%, соответственно.

Тенденция усиления сырьевой направленности экспорта Саратовской области в конечном итоге неблагоприятна ни для экономики субъекта Федерации, ни для экономики Российской Федерации в целом.

Эта тенденция ограничивает диверсификацию промышленного производства и всего хозяйства, усиливают однобокость (моноспециализацию) промышленности, сужают рынок труда, ограничивают инновационную деятельность, уменьшают источники доходной части бюджета, ухудшают экологическую ситуацию. То есть эта тенденция не ускоряет социально-экономическое развитие области и не способствует территориальному развитию (развитию районов и городов), и, следовательно, противоречат интересам как субъекта Федерации, так и Российской Федерации.

С позиций интересов и области, и страны в целом, развитие машиностроения, его высокотехнологичных и инновационных производств, а также других отраслей промышленности должно стать одним из главных стратегических направлений промышленного развития данного субъекта Федерации, что в итоге изменит и его геополитическое положение.

Выводы:

- В географическом и экономическом пространстве Российской Федерации Саратовская область занимает выгодное, транзитное положение на направлении Запад – Восток; имеет удобное транспортное сообщение с крупными деловыми центрами Российской Федерации; располагает значительным ресурсным и социально-экономическим потенциалом и другими позитивными предпосылками и условиями для ускоренного и устойчивого развития экономики, в том числе территориального развития.

- На этой основе область имеет большие конкурентные преимущества для развития на ее территории бизнеса разного уровня – крупного, среднего, малого.

- На этой основе строится положительный рейтинг инвестиционной привлекательности области.

- Геополитическое положение области в целом благоприятно, - область имеет относительно развитый сектор внешнеэкономической деятельности, ее крупный бизнес является заметным игроком на мировом рынке товаров и капитала, защищает экономические интересы страны и региона в глобальном экономическом пространстве.

- Относительно низкий объем экспорта машин и оборудования свидетельствует о сырьевой направленности экономики области, о слабом развитии импортозамещающих производств, о низом положении региона в инновационном, высоко технологичном секторе экономики страны и глобальном рынке, о материально-технической и технологической зависимости развития области, а в итоге, зависимости от иностранного капитала.

- На территории Саратовской области также реализуются геополитические интересы России в связи с пограничным положением с Республикой Казахстан (через военно-стратегические, таможенные, торговые, логистические и другие функции).

- Геополитические интересы Российской Федерации обуславливают восстановление частично утраченных военно-стратегических функций территории этого региона, восстановление его значимости в оборонно-промышленном комплексе России.

Таблица

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

##### 2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Саратовская область располагается в Поволжском регионе. На севере область граничит с Ульяновской, Самарской и Пензенской областями, на западе – с Тамбовской и Воронежской областями, на юге – с Волгоградской областью и на востоке – с Казахстаном.

Площадь области – 100,2 тыс.км2, протяженность с запада на восток – 500 км, с севера на юг – 150 км в западной части и 300 км – в восточной части.

Река Волга делит область на две части: Правобережную, площадью 46 тыс. км2  и Левобережную, площадью 54,2 тыс. км2.

2.2. КЛИМАТ

Климат Саратовской области умеренно континентальный. Континентальность, как и засушливость климата, возрастают в субширотном направлении с северо-запада на юго-восток. В соответствии с климатом, с северо-запада на юго-восток сменяют друг друга лесостепная зона, степная и полупустынная зоны. Лесостепь подразделяется на подзону луговых степей и лесолуговую подзону, степная – на северостепную, типично степную и сухостепную подзоны.

Средние температуры воздуха в январе снижаются с запада на восток от -11 до 14ºС, абсолютный минимум в восточных районах области достигает -38 - -46ºС.

Среднемесячные температуры самого жаркого месяца – июля, возрастают, соответственно от +20 до +24ºС. Абсолютный максимум достигает в южных районах - +39 - +44ºС.

Продолжительность безморозного периода изменяется по территории от 132 до 176 дней.

Количество атмосферных осадков составляет в среднем 500-580 мм на северо-западе области, 400-500 мм – в центральных районах, и 375-425 мм – на юго-востоке.

Атмосферные осадки в зимний период составляют 20-25% от годового количества. Среднегодовая величина относительной влажности воздуха равна 68-74%. В зимние месяцы она повсеместно превышает 80%. В летние месяцы, на северо-западе области, она составляет 60-65%, на юго-востоке – около 50%.

На территории области преобладают ветры западного и южного направлений. Средняя за год скорость ветра – 3,7 – 4,9 м/сек. Число дней со скоростью ветра, превышающей 15 м/сек., изменяется по области от 5 до 24. Наибольшие скорости отмечаются в весенний период. Летом, при сильных ветрах (1-2 раза в месяц) случаются пыльные бури. Наибольшего развития обычно они достигают в июне-июле. В это время увеличивается также повторяемость суховеев слабой и средней интенсивности. Средняя их повторяемость за год в лесостепи составляет 1-2 дня, в сухой степи – 5-6 дней, в полупустыне – 9-12 дней.

В среднем за год отмечается 39-52 дня с туманами, максимально – до 60-78 дней; от 19 до 26 дней с грозами, максимально – до 45 дней; 24-33 дня с метелями, максимально – до 41-60 дней; до 28 дней с пыльными бурями; 35-54 дня с гололедно-изморозевыми образованиями, максимально – до 91 дня.

2.3. ГИДРОГРАФИЯ

Саратовская область характеризуется разветвленной гидрографической сетью. В ее пределах протекает 358 рек длиной более 10 км, общая их протяженность составляет 12331 км, в том числе 58 рек длиной более 50 км каждая.

Все реки, протекающая по территории Саратовской области, относятся к трем бассейнам: Волжскому, Донскому, Камыш-Самарских озер.

Главным водным объектом области является р. Волга, протяженность которой в границах области составляет 420 км. К бассейну р. Волги относится большая часть рек Заволжья и часть рек Правобережья. Это реки Большой и Малый Иргиз, Большой и Малый Караман, Еруслан, Терешка, Чардым, Курдюм и т.д., всего – 161 река. Общая площадь бассейна в пределах области – 53 тыс.км2.

К бассейну Камыш-Самарских озер относится 35 рек, наиболее крупные из них – Большой и Малый Узень

Большинство рек Правобережья относится к бассейну реки Дон (Хопёр, Медведица, Иловля и их притоки). Хопёр берёт своё начало на территории Пензенской области, его основными притоками являются реки: Изнаир, Аркадак, Карай. Медведица берёт начало в Саратовской области и впадает в р.Дон на территории Волгоградской области. Её основные притоки: Аткара, Иловля, Баланда, Карамыш, Терса.

Среднемноголетние ресурсы речного стока Саратовской области составляют 264,8 км3/год, в том числе 6,91 км3/год формируется в пределах ее границ; удельные ресурсы - 69 тыс. м3/год на 1 км2 территории и 2,5 км3/год на одного жителя.

Основной запас поверхностных водных ресурсов области приходится на р. Волгу, на которой расположены наиболее крупные водохранилища:

- Саратовское, объем при нормальном подпорном уровне (НПУ) – 12,87 км3, полезный объем – 1,75 км3;

- Волгоградское, объем при нормальном подпорном уровне (НПУ) – 31,45 км3, полезный – 8,25 км3/год.

На территории области находится 3535 прудов и водохранилищ. Из них 184 водохранилища имеют емкость более 1 млн. м3, в том числе:

- 150 – от 1 до 5 млн. м3/год;

- 20 – от 5 до 10 млн. м3;

- 7 – от 10 до 20 млн. м3;

- 7 – свыше 20 млн. м3.

Основной фазой водного режима рек области является весеннее половодье, во время которого проходит от 60 до 100% годового объема стока. Большинство малых рек области пересыхает в летний период.

Весеннее половодье 2005 г на территории Саратовской области прошло без возникновения чрезвычайных ситуаций. На большинстве рек области (кроме р. Волги) пик весеннего половодья наблюдался в период с 11 по 16 апреля. Отметок опасных явлений уровни воды в реках не достигли.. Отметки неблагоприятных явлений были превышены на р. Б.Иргиз – 112 см (г. Пугачёв) и р. Аткара – 41 см (г. Аткарск) Сроки половодья были близки к среднемноголетним.

Наиболее неблагоприятная обстановка складывалась в Пугачёвском, Аткарском, Озинском, Лысогорском, Фёдоровском и ряде других районов. В результате разлива воды оказались изолированными 102 населённых пункта. Сообщение было нарушено по причине затопления нескольких низководных мостов, а также отдельных участков автодорог из-за неспособности водопропускных труб обеспечить пропуск паводковых расходов.

ОБЪЕМ СТОКА (W), в млн. м3

| № п/п | Река-пост | Объем стока средний по водности | Объем стока средний за 2005 г |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой | весенний | меженный | годовой | весенний | меженный |
| 1 | Р.М.Узень – с. М.Узень | 272 | 258 | 14,0 | 169 | 95.7 | 73.3 |
| 2 | Р.Б.Узень – Г. Новоузенск | 334 | 317 | 17,0 | 514 | 484 | 30 |
| 3 | Р. М.Иргиз – с. Селезниха | 103 | 90,7 | 12,3 | - | 75.7 | подпор |
| 4 | Р. Б.Иргиз – Г. Пугачев | 706 | 582 | 124 | - | 562 | подпор |
| 5 | Р. Б.Караман – пгт. Советское | 763 | - | - | 90.2 | 73.5 | 16.7 |
| 6 | Р. Казанла – с. Куриловка | 31,2 | 16,4 | 14,8 | 33.1 | 16.2 | 16.9 |
| 7 | Р. Алай – с. Балтай | 20,8 | 12,0 | 8,8 | 25.5 | 11.7 | 13.8 |
| 8 | Р. Терешка – с. Медяниково | 678 | 287 | 391 | 804 | 384 | 420 |

Паводок 2005 года характеризовался медленным неравномерным, но достаточно поступательным развитием. Режим работы гидроузлов Саратовского и Волгоградского водохранилищ осуществлялся в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов России по поддержанию уровней воды в верхнем бьефе гидроузлов и величине сбросных расходов. Пик паводка на Саратовском водохранилище пришёлся на 7-8 мая с расходом 29 тыс.м3/с. Максимальное значение уровня воды в водохранилище в пределах области отмечено 9 мая в г. Балаково –28.71 м. Максимальный уровень в верхней части водохранилища отмечен выше средних многолетних значений на 0.5-0.7 м, в нижней части – в пределах нормы. Поверхностный приток водохранилища составил 137% от средних многолетних значений, сток –130%.

На Волгоградском водохранилище у г. Саратова максимальный уровень воды – 16.13 м наблюдался в период с 2 по 3 мая (НПУ 15,0 м). На Саратовском водохранилище у г. Балаково максимальное превышение над НПУ (28,0 м) – 27 см, отмечено 28 апреля. Подтопление дачных участков и баз отдыха в районе г. Саратова происходит при отметке выше 16,0 м, подтопление городов и населенных пунктов при отметке выше 17,0 м. Максимальный уровень воды, зафиксированный у г. Саратова – 17,59 м.

2.4. ПОЧВЫ

Специфика почвенного пространства Саратовской области в полной мере отражает своеобразие факторов преобразовательного процесса в Правобережной и Левобережной ее частях.

По мере возрастания засушливости климата с северо-запада на юго-восток меняется структура и генетические признаки почвенного покрова. При этом, почвенный покров Правобережья и Левобережья Волги сильно отличается друг от друга. Для районов Правобережья характерна местная географическая изменчивость почв, в Левобережье – преобладает широтная зональность.

На северо-западе и севере области в пределах лесостепной зоны распространены оподзоленные, выщелоченные и типичные черноземы. В целом эти почвы характеризуются высоким естественным плодородием. Оподзоленные черноземы сформировались в условиях повышенного увлажнения на открытых участках, которые до недавнего времени были заняты лесом. Почвы подвержены эрозии..

Типичные черноземы характерны для луговых степей Донской равнины. Наряду со слабовыщелоченными черноземами, типичные черноземы являются лучшими в области по своим агроэкономическим свойствам. Они эрозионно и геохимически устойчивы, обладают большой буферной способностью.

Отдельными массивами разбросаны в лесостепной зоне темно-серые и серые лесные почвы, которые развиваются под дубово-липовыми и дубовыми лесами на водораздельных участках и склонах Приволжской возвышенности на выходах коренных пород легкого механического состава.

На меловых и мел-мергельных породах сформировались черноземы карбонатные, весьма устойчивые к химическому загрязнению.

В северо-степной зоне Правобережья преобладают обыкновенные черноземы. Основной массив этих почв от р. Карая – на западе, до р.Медведицы – на востоке. Восточнее р. Медведицы сплошность данного типа почв нарушается вследствие возрастания контрастности рельефа и климатических условий.

На элювии и делювии коренных пород в Приволжкой возвышенности формируются неполноразвитые черноземы с укороченным профилем. Сильная расчлененность рельефа способствует развитию линейной эрозии и плоскостному смыву. Почвы эрозионно уязвимы.

Типично степная подзона характеризуется южными черноземами и темнокаштановыми почвами. В Правобеежье южные черноземы сформировались на юге, а в Заволжье – севернее долины р. Большой Иргиз.

Следует сказать, что Заволжье, в силу большой монотонности рельефа, в подзоне типичной степи имеет менее пестрый почвенный покров. Отдельными участками встречаются лугово-черноземные и лугово-каштановые почвы, приуроченные к пониженным участкам рельефа с неглубоким залеганием грунтовых вод.

В сухостепной подзоне Заволжья, на сыртовых увалах, террасах Волги сформировались каштановые почвы, как правило, тяжелого механического состава.

Особенностью каштановых почв является мозаичность почвенных разностей. Вследствие возрастания засушливости климата увеличивается доля солонцеватых почв и солонцов. Особенно значительна их площадь в речных долинах, суффозионных западинах, т.е. там, где материнские породы засолены и минерализованные грунтовые воды залегают близко к поверхности.

Солонцеватость почвенного покрова неблагоприятна для растений, поэтому зона сухих степей и, тем более полупустыня, для которой характерны светлокаштановые почвы с комплексами солонцов затрудняют выращивание сельскохозяйственных культур.

Рассмотренные генетические типы и подтипы серых лесных, черноземных и каштановых почв формируются на водораздельных и склоновых участках при глубоком залегании грунтовых вод.

Там, где грунтовые воды смачивают подошву почвенного профиля происходит формирование почв, т.н. Гидроморфного типа – луговых, лугово-черноземных, лугово-каштановых. В речных поймах образуются аллювиальные почвы разной степени задернованности, иловатости и увлажнения, вплоть до болотных. Эти почвы выступают как накопители загрязняющих веществ. На песках речных террас формируются опесчаненные разности различных генетических типов почв, как правило, уязвимые для ветровой эрозии.

Всего в Саратовской области распространено более 25 генетических типов и подтипов почв. Многие из этих почв нуждаются в специфических агрозащитных и почвозащитных мероприятиях и видах мелиорации.

Большая часть земель нуждается в орошении. Началом орошаемого земледелия в Саратовской области считается 1936 г, когда были введены в эксплуатацию первые небольшие по площади оросительные системы.

С 1996 г в области строятся крупные оросительные системы (Энгельская, Балаковская, Приволжская и Духовницкая).

В период с конца 70-х и до 1988 г ежегодно в области вводились по 50-60 тыс. га орошаемых территорий, были построены Комсомольская, Приволжская, Южный массив Приволжской ООС.

К 1988 г регулярным орошением было охвачено 491,7 тыс. га, на которых получили распространение преимущественно кормо-зерновые и овощные севообороты.

За относительно короткое время мелиорация в Саратовской области заняла прочное место в решении продовольственной программы страны. Были решены вопросы с обеспечением животноводства кормами, значительно возросло обеспечение населения овощами.

В связи с возникшими финансовыми трудностями в стране с конца  80-х годов начинается постепенное свертывание мелиоративного строительства, которое в настоящее время достигло катастрофического уровня.

На 1 января 1994 г в Саратовской области общая площадь орошаемых сельхозугодий составляла 367851 га, из них под регулярным орошением находилось 342835 га, лиманным – 24984 га.

Большая часть земель регулярного орошения расположена по Левобережью долины р. Волги.

2.5. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР

Территория области расположена на стыке трех ботанико-географических зон: лесной, степной и полупустынной, имеет богатую и разнообразную древесно-кустарниковую, степную, луговую и полустепную растительность.

Современная флора Саратовской области насчитывает в своем составе около 2000 видов сосудистых растений. Это значительно больше, чем в соседних регионах.

Сложная история формирования флоры области определила наличие в составе большого количества видов с разным распространением и происхождением.

Изменения в составе флоры области происходят и в настоящее время, причем в последнее столетие основной причиной этого является деятельность человека. С другой стороны, она же приводит и к обогащению флоры заносными растениями.

В растительном покрове Саратовской области преобладают степные растительные сообщества. Они образованы многолетними травянистыми растениями, которые хорошо приспособлены к засушливому климату. В северной и западной части Правобережья распространены луговые степи, большая часть территории Правобережья и север Левобережья заняты разнотравно-типчаково-ковыльными степями. Типчаково-ковыльные степи занимают центральную часть Левобережья. На крайнем юго-востоке и юге Левобережья области распространены пустынные степи или полупустыни.

Лесные растительные сообщества распределены по территории области очень неравномерно. Наиболее крупные участки лесов приурочены к высоким водораздельным поверхностям северной части Правобережья (нагорные леса). В северо-восточной и центральной частях Правобережья встречаются участки смешанных лесов с сосной обыкновенной и травостоем из майника двулистника, кошачьей лапки двудомной, ортилии однобокой и других спутников сосны. К балкам и оврагам приурочены байрачные леса. Кроме дуба в них встречается клен татарский, яблоня ранняя, жестер слабительный, вяз полевой. Травяной покров содержит много степных и лесостепных элементов.

В долинах крупных рек произрастают пойменные леса. Древесные породы в них представлены дубом, тополями черными и белым, ольхой клейкой, встречается также черемуха, вяз гладкий. В поймах рек и по берегам других водоемов значительно развита прибрежно-водная растительность, где кустарниковый ярус образуют различные виды ив.

Современный животный мир Саратовской области богат и разнообразен. Здесь насчитывается около 500 видов позвоночных и более 30 тыс. видов беспозвоночных животных. На территории области обитают как типичные представители фауны лесостепи, степи и полупустыни, так и космополитические виды, число которых особенно велико в пойменных сообществах р. Волги. В водоемах области встречается более 50 видов рыб, в различных природных биотопах обитает почти три десятка видом амфибий и рептилий, около 300 видов птиц, более 70 видов млекопитающих.

Земноводные являются самой немногочисленной группой позвоночных животных Саратовской области.

Фауна птиц включает более 330 видов, относящихся к 19 отрядам.

Среди млекопитающих встречаются наземные (волк, лось, лисица, еж, заяц и др.) и подземные (слепыш, слепушонка и крот) обитатели, жители лесов (белка и сони), околоводные (водяная полевка, выдра, кутора, норка и др.) и типично водные (ондатра, бобр, выхухоль) животные.

Разнообразие природных Условий Саратовской области создает благоприятные условия для обитания млекопитающих с различным характером условий существования.

Из общего число млекопитающих, обитающих в области, наиболее разнообразен отряд грызунов, включающий 32 вида животных, которые отличаются друг от друга по размеру, особенностям питания, размножения, образу жизни и значению для человека. Грызуны обитают в самых разным местах: наземных, подземных, околоводных; встречаются в степях, лесах, поймах рек и по берегам водохранилищ, агроценозах и населенных пунктах и являются носителями различных заболеваний.

В фауне Саратовской области в настоящее время значительно увеличилось число редких и исчезающих животных, нуждающихся в охране. Они, как правило, обладают наименьшей устойчивостью к техногенному воздействию и чутко реагируют на изменения абиотических и биотических факторов среды. Эти изменения, в конечном итоге, нередко ведут к исчезновению редких видов из состава сообществ.

##### 2.6. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.6.1. РЕЛЬЕФ, ЭЛЕМЕНТЫ ГЕОМОРФОЛОГИИ

Саратовская область находится в пределах юго-восточной части Русской, или Восточно-Европейской равнины. Значительную часть Правобережья занимает Приволжская возвышенность, расположенная вдоль правого берега Волги. Западная часть Правобережья лежит в пределах Окско-Донской низменности. В Левобережье простирается обширная Сыртовая равнина, ограниченная на востоке возвышенностями Общего Сырта. Юго-восточная часть Саратовского Заволжья находится на Прикаспийской низменности.

Приволжская возвышенность – наиболее приподнятая часть Саратовской области. Максимальные высоты отмечаются в междуречье Волги и Медведицы. Возвышенность имеет ступенчатое строение в виде трех поверхностей выравнивания, разделенных уступами. Первая поверхность выравнивания занимает наиболее высокие участки Приволжской возвышенности с абсолютными высотами 280-360 м, достигая максимальных значений (379 м) у южной окраины г. Хвалынска. Сюда входят отдельные останцы и гряды: Соколовая, Лысая и Алтынная горы (у г.Саратова), а также Хвалынские, Девичьи, Вольские и Змиевский горы. Вторая поверхность расположена на абсолютных высотах 200-280 м. Морфологически она представляет собой плоскую. Волнистую или слабо ступенчатую равнину, снижающуюся к речным долинам. Третья поверхность выравнивания протянулась вдоль долины Волги. Абсолютные высоты от 100-120 до 160-180 м, при средней высоте 120-140 м. Это возвышенная волнистая или плоская равнина, расчлененная многочисленными балками, оврагами и речными долинами. На восток, в сторону Волги, третья поверхность обрывается крутым уступом высотой до 80-100 м. Верхние края этого уступа, поросшие лесом, называются здесь «венцами». На западе возвышенность постепенно понижается и сливается с Окско-Донской низменностью.

Окско-Донская низменность заходит на территорию Саратовской области своей юго-восточной частью. Рельеф ее пологоравнинный, изрезан долинами рек и широкими балками. Абсолютные высоты достигают 150-250 м, при средних высотах междуречий 160-190 м.

В Заволжье расположена обширная низменность, называемая Сыртовой равниной. Рельеф этой эрозионно-аккумулятивной низменности характеризуется мягкими очертаниями. Широкие долины рек, стекающих обратно с Общего Сырта, расчленяют поверхность на междуречные увалы, или сырты, часть ассиметричные (правый берег – крутой, левый – пологий). Поверхность увалов слабоволнистая, склоны прорезаны долинами небольших рек, балками и оврагами. Средняя высота равнины – 60-100 м, но отдельные сырты достигают 120-150 м над уровнем моря. Монотонность равнины нарушают отдельные останцы (остатки более древнего рельефа), например, гора Шмала (147 м) – у с.Орловка Пугачевского района, холмы Три Мара, Урас, бугры Песчаный, Мир и Маяк.

В целом, равнина слабо наклонена с востока на запад, в сторону Волги, и с севера на юг, к Прикаспийской низменности. На востоке Заволжья расположены гряды возвышенностей Общего Сырта. Рельеф грядово-увалистый с наибольшими высотами 200-225 м. К юго-западу высоты снижаются до 160-180 м. У пос. Озинки расположены Чалыкинские Синие горы, достигающие абсолютной высоты 228 м. Гряды и увалы осложнены многочисленными плоскими куполообразными вершинами и отдельными останцовыми буграми. Поверхности выравнивания расчленены эрозией.

Территория Саратовской области рассечена долинами рек. Реки, кроме Волги, террас не имеют. Долина Волги образована серией надпойменных террас, и имеет вид обширной ступенчатой равнины. В Заволжье террасами Волги занята почти вся западная часть области.

Абсолютные высоты долины повышаются от 5 до 10 м (урез воды), до 80-90 м (тыльный шов высокой террасы). Большая часть поймы Волги затоплена Саратовским и Волгоградским водохранилищами. Первая надпойменная терраса не имеет сплошного распространения и встречается участками длиной 5-20 км и шириной до 5 км. Вторая надпойменная терраса расположена на высотах 25-35 м и имеет ровную, плоскую поверхность, с редкими блюдцеобразными и удлиненными притеррасовыми понижениями. Третья терраса занимает широкую (до 15 км) полосу с абсолютными высотами – 35-45 м. На высоте 45-65 м повсеместно продолжается широкая (до 10 км) четвертая надпойменная терраса. Ее полого-холмистая поверхность расчленена реками и верховьями балок, наклонена в сторону Волги. Обособленные участки, условно выделяемой пятой террасы, расположены между крупными притоками Волги на высотах 65-90 м. Ширина террасы колеблется от 5 до 20 км. Ее поверхность уже имеет черты рельефа Сыртовой равнины.

2.6.2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

В геологическом строении области принимают участие породы от архейского до четвертичного возраста.

Самыми древними породами, выходящими на поверхность, являются нерасчлененные позднекаменноугольные-нижнепермские отложения. Отложения имеют очень ограниченное распространение в лебобережной части области. Их выходы фиксируются у г. Пугачева и юго-западнее его в долине р. Большой Иргиз. Представлены отложения известняками, доломитами, глинами с прослоями алевритов, песчаников, гипсов и ангидритов. Общая мощность позднекаменноугольных-нижнепермских отложений изменяется от 0 до 4900 м.

На поздекаменноугольных-нижнепермских отложениях с размывом залегает терригенная толща среднеюрских-раннемеловых отложений. Отложения распространены, главным образом, в междуречье рек Волга-Медведица и спорадически – в Левобережной части области. Представлены они глинами, алевролитами, песками, песчаниками, мощностью до 200-250 м.

На терригенной толще среднеюрских-раннемеловых пород залегают позднемеловые отложения, выходящие на поверхность в междуречье рек Волга-Медведица и фрагментарно – на остальной части территории Саратовской области. Представлены породы мелом, мергелем, песками, мощность до 200 м.

На среднеюрских-раннемеловых породах залегает терригенно-кремнистая толща отложений палеогена, представленных опоками, диатомитами, трепелами, песчаниками, песками, общей мощностью до 200 м. Обнажаются эти отложения в Правобережной части в междуречье рек Волга-Медведица и в виде небольших по площади выходов встречаются на всей территории области.

Большая часть левобережной части области сложена субаэральными плиоцен-среднеплейстоценовыми сыртовыми отложениями, представленными желто-бурыми глинами и суглинками, общей мощностью до 60 м.

Основная часть Правобережья к западу от р. Медведицы с поверхности сложена среднеплейстоценовыми флювиогляциальными песками различной зернистости, с включением гальки, гравия, валунов. Общая мощность флювиогляциальных пород – 10-15 м.

Монотонность флювиогляциальных отложений нарушают многочисленные выходы на поверхность пород днепровской морены, представленных суглинками, глинами с прослоями песков и супесей, общей мощностью более 20 м.

Широким распространением на территории Саратовской области пользуются аллювиальные среднеплейстоцено-голоценовые отложения, формирующие террасы всех рек и представленные суглинками, глинами, песками, галечниками, общей мощностью до 60 м.

В левобережной части на юге широко распространены позднеплейстоценовые (хвалынские) морские глины с прослоями песков, общей мощностью до 40 м.

Позднеплейстоценовыми лиманно-морскими отложениями, представленными суглинками, песками, «шоколадными глинами», сложены Хвалынская терраса рек Волги, Большого и Малого Иргизов. Мощность отложений – до 60 м.

Из анализа геологического строения территории следует, что основанием сооружений преимущественно будут служить полигенетические глины, суглинки, пески четвертичного возраста и, в меньшей степени, коренные доломиты, известняки, мергели, песчаники.

2.6.3. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В гидрогеологическом отношении область приурочена к Сурско-Хоперскому и Прикаспийскому артезианским бассейнам. Пресные воды, пригодные для водоснабжения, заключены в мезозойских и кайнозойских отложениях. В палеозойских отложениях по всему разрезу распространены высокоминерализованные рассолы, за исключением зоны выходов на поверхность или неглубокого залегания палеозойских пород (Ивантеевский, Пугачевский, Краснопартизанксий районы).

С инженерно-геологической точки зрения нас интересуют первые от поверхности водоносные горизонты и комплексы, оказывающие влияние на условия строительства.

Таких водоносных комплексов на территории Саратовской области четыре. Все они приурочены к комплексам пород, слагающих верхнюю часть разреза Саратовской области.

Водоносный комплекс неоген-четвертичных отложений приурочен к современным верхнечетвертичным аллювиальным пескам, галечникам с прослоями глин, общая мощность которых не превышает 20% от всей мощности разреза, среднечетвертичным озерно-аллювиальным и неогеговым песчано-глинистым образованием. Вскрывается в основном в долинах рек.

Эффективная мощность водоносного комплекса достигает 40 м. Глубина залегания подземных вод изменяется от 1,5 до 40 м, возрастая в сторону водораздела. На подтопленных территориях уровень подземных вод достигает дневной поверхности. Коэффициент фильтрации пород изменяется от 0,1 до 23 м/сут.

Минерализация подземных вод составляет 1-3 г/л, иногда они характеризуются повышенной жесткостью (до 50 мг-экв/литр, что ограничивает их использование.

В ряде районов воды не удовлетворяют требованиям ГОСТа 2874282 «Вода питьевая» по минерализации, содержанию железа и жесткости.

Водоносный комплекс палеогеновых отложений вскрывается в пределах Приволжской возвышенности. Водовмещающими являются мелко и среднезернистые пески и песчаники средними прослоями глин, в нижней части разреза – опоки и опоковидные песчаники.

Суммарная мощность водоносного комплекса – 80-100 м. Глубина залегания изменяется от 6-40 м в долинах, до 45-90 м – на водоразделах. Воды пресные. Минерализация не превышает 0,6 г/л. Содержание железа – не более 5,9 мг/л, жесткость составляет 8 мг-экв/л.

Водоносный комплекс верхнемеловых отложений представлен мелкозернистыми песками, песками с прослоями песчаников, мергелями, мелом. Мощность комплекса достигает 120 м, эффективная мощность – 60 м. Подземные воды залегают на глубине свыше 20 м от поверхности. Воды пресные, общая жесткость – 3 мг-экв\л.

Сеноман-нижнемеловой водоносный комплекс распространен почти повсеместно, за исключением небольшого района к северу от г. Саратова. Водоносными являются пески и песчаники. Залегает на глубине до 260 м, суммарная эффективная мощность – 70 м. Коэффициент фильтрации – 3,6-6,3 м/сут. По химическому составу воды неоднородны. Минерализация изменяется от 0 до 1-3 г/л.

###### 2.6.4. ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Учитывая особую сложность строения геологической среды и реакцию на ее нарушение, в ноябре 1999 г, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации, создана единая Государственная система мониторинга (ЕГСЭМ), созданным в 1995г.

Основными задачами мониторинга на территории Саратовской области являются:

- оценка состояния недр и прогнозирование их изменений;

- своевременное выявление и прогнозирование развития природных и техногенных процессов, влияющих на состояние недр;

- разработка, обеспечение реализации и анализ эффективности мероприятий рационального недропользования и охраны недр;

- подтопление территорий;

- загрязнение подземных вод и др.

В пределах Саратовской области наиболее широко развиты подтопление, заболачивание и затопление, оползневые и эрозионные процессы, переработка берегов, суффозионные, карстовые, просадочные, сейсмические и другие процессы и явления.

Подтопление, заболачивание, затопление возникает там, где изменен баланс подземных вод в направлении уменьшения расходов и увеличения приходных составляющих, где нарушен режим подземных вод и влажности, режим зоны аэрации. На городской территории подтопление связано с устройством котлованов, траншей, карьеров, насыпей, дамб, в связи с чем поверхностный сток трансформируется в грунтовый поток и активизируется инфильтрация. Кроме того, засыпка оврагов, балок, долин мелких речек и ручьев, служивших ранее естественными дренами, усиливает темпы подтопления, а расположение подземных сооружений (фундаментов зданий, коммуникаций и т.п.) поперек направления подземного стока создает подпруживающий эффект, приводящий иногда к катастрофическому подтоплению.

В городах подтопление, наряду с затоплением погребов и подвалов зданий, ухудшением состояния подземных коммуникаций, ухудшением социально-бытовых условий и санитарно-эпидемиологической обстановки, представляет и прямую угрозу устойчивости сооружений. Это вызвано обводнением грунтов и, как результат, снижением их прочностных  и ухудшением их деформационных свойств.

Часто подземные воды агрессивны. Воздействие их на фундаменты и другие заглубленные части сооружений приводят к их разрушению.

По материалам региональных наблюдений за состоянием подземных вод в 1995-1997 гг. на территории Правобережья области, включая и территорию г. Саратова, в условиях, неблагоприятных для пополнения запасов подземных вод, произошла региональная сработка уровня в среднем на 0,7-1,0 м. Однако это не затормозило развитие процессов подтопления в целом ряде районов. Только в г. Саратове уровень подземных вод повысился от 0,1 до 1,4 м и достиг уровня 1996 г. Зафиксированное в 1997 г повышение уровня в городах происходило только за счет техногенных факторов. По результатам мониторинга с 2000 г началась очередная ветвь подъема уровня подземных вод в региональном масштабе. Продолжается и процесс подтопления за счет техногенных факторов. Из 30 наблюдательных скважин, оборудованных в г. Саратове, в 18 фиксировался подъем, в среднем, на 0,1-0,3 м, на некоторых участках годовой прирост уровня в весенний период составлял 0,5-0,6 м. В настоящее время в Саратовской области подтоплены многие города и населенные пункты: Саратов, Энгельс, Балаково, Хвалынск, Ершов, Кочетное, Привольное, Тарлыковка, Узморье, Подгорное, Алексеевка, Духовницкое, Дергани, Горный и др. (см. схему «Охрана окружающей среды»).

Заболачиванию особенно подвержена территория в западной части Саратовской области, в долине рек Хопер, Елшанка, Черниха, Березина и др.

Заболачивание происходит на берегах многочисленных прудов, некоторые из которых пополняются за счет сброса сточных вод.

На развития процесса заболачивания определенную роль оказывает подпор в устьях рек и оврагов, впадающих в Волгоградское водохранилище. Этому процессу способствует и непланомерная засыпка оврагов. Во всех этих случаях идет техногенное образование низинных болот. Заболачивание происходит также на водоразделах и склонах, где оно связано с особенностями геологического и гидрогеологического строения.

Затопление. Территорию 22 районов области охватывают зоны возможных затоплений и наводнений. Наиболее подвержены воздействию этого стихийного бедствия долины рек Хопер, Медведица, Карабулак, Б. Иргиз, М. Узень, Алтата, Камелик. По повторяемости (раз в 4 года), площади распространения и суммарному материальному ущербу в масштабах области наводнения занимают первое место. По длительности наводнения продолжаются от 5 до 20 дней. Уровень воды в реках поднимается на 2-6 м и в отдельные годы – более.

Оползни, переработка берегов. В Саратовской области геологическое и гидрогеологическое строение и рельеф – весьма благоприятная среда для образования оползней. Здесь представлены многие типы оползней Русской равнины. Это древние и современные остановившиеся, приостановившиеся и активные оползни первого порядка, захватывающие ранее не смещавшиеся породы и оползни более высоких порядков, возникающие в теле ранее образовавшихся оползней – это оползни выдавливания, оползни скольжения и оползни вязкопластичного течения.

Всего на территории области насчитывается около 40 оползней, суммарной протяженностью 50 км. К наиболее крупным из них относятся:

- Князевский (протяженностью 1,3 км, глубиной захвата – 60 м, объемом – 8 млн.м3), в пределах оползня находится НПЗ им. Кирова и железнодорожные пути (в районе г. Саратова);

- Соколовогорский (протяженность 1,6 км, глубина захвата – 120 м, объем сместившихся масс – 10 млн. м3), в г. Саратове;

- Увекский (протяженность 1,3 км, глубина захвата – 60 м, объем сместившихся масс – 30 млн. м3), в пределах оползня находятся нефтебаза и объекты обеспечения жилых поселков (г. Саратов);

- Вольский оползневой район (протяженность 16 км, общее количество оползней – 10, из них 3 крупных, с объемом сместившихся масс более 101 тыс.м3. В оползневой зоне находятся заводы «Красный Октябрь», «Большевик», пос. Комсомолец, центральная часть г. Вольска, производство №4 завода АЦИ);

- Ровенский оползень (протяженность 0,4 км, глубина захвата – 20 м), в зоне оползня находятся жилые дома пос. Ровное.

Переработка берегов на территории Саратовской области связана с резко изменившимся режимом р. Волги после возведения Саратовского и Волгоградских водохранилищ и гидроэлектростанций.

Переработка берегов наиболее активно проявляется в Духовницком, Ровенском, Энгельсском, Красноармейском, Хвалынском и Балаковском районах. Переработка берега до 12 м в год (в отдельные годы до 15-20 м в год), смыв накоплений у подножья склонов привели к потере их устойчивости.

В Духовницком районе на протяжении 13 км скорость переработки берега достигла 6,5 м в год, береговая линия продвинулась в глубь массива на 250 м. В Ровенском районе на протяжении 28 км береговая линия в отдельные годы отступает на 10-12 км.

Эрозионные процессы представлены плоскостным смывом, линейной эрозией, эрозией берегов, дефляцией. Эти процессы распространены в Саратовской области повсеместно. Активному протеканию этих процессов способствуют и свойства пород, слагающих верхнюю часть геологического разреза – их легкая размокаемость и размыкаемость.

На застроенных городских территориях эрозионные процессы значительно ослаблены за счет планировки, засыпки и благоустройства оврагов, которые являлись естественными водотоками поверхностных и дренами подземных вод. Наиболее интенсивно эрозионные процессы проявляются на крутых, не защищенных растительностью склонах. Особенно активно эрозионные процессы проявляются в весенне-летний период за счет интенсивного снеготаяния и ливневых дождей.

Широкое распространение в области водной и ветровой эрозии существенно снижает продуктивность сельхозугодий. Эродированными или эрозионно-опасными являются 89% сельскохозяйственных угодий, из них 46% подвержены водной эрозии, ветровой эрозии – 2%, совместному действию водной и ветровой эрозии – 3% и 38% потенциально опасны в отношении водной и ветровой эрозии.

За последние 10 лет коэффициент расчлененности увеличился на 0,10-0,15 км на 1 км2, площадь овражно-балочной сети достигла 120 тыс. га. Старые овраги и балки, находившиеся в стадии затухания, активизировались. Максимальная густота овражной сети для Саратовского Заволжья достигает значения 1,9 км/ км2, на Правобережье – 2,4 км/ км2. Ежегодно овраги разрушают около 400 га сельхозугодий. Широкое развитие эрозионных процессов приводит к потере гумуса от 0,3 до 0,9 т на 1 га в год, ускоренному стоку с полей, усилению засушливости.

Суффозионные и карстовые процессы. Переменный режим насыщения и осушения значительных массивов пород, связанный с резким изменением уровня воды в водохранилищах приводит к активизации суффозионных и карстовых процессов. Суффозионные процессы приурочены к местам распространения песчаных пород, карстовые – карбонатных пород. Наиболее широко карстовые процессы развиты в северной части Правобережной части Саратовской области, суффозионные процессы отличаются в районе г. Саратова, Левобережной части области.

Просадочность. Просадочные явления наиболее широко распространены в Левобережной части Саратовской области, реже отмечаются в Правобережной части (район г. Саратова). Просадочными, в основном, являются субаэральные плиоцен-среднеплейстоценовые пылеватые суглинки.

Следует заметить, что просадочные свойства грунтов изучены недостаточно, ранее изучению этих свойств вообще не уделялось никакого внимания, и наличию структурно-неустойчивых грунтов в основании сооружений при проектировании городской застройки не учитывалось. Их изучение началось лишь к концу 70-х – началу 80-х г.г., когда интенсивный подъем уровня подземных вод в центральной части г. Саратова привел к значительным деформациям зданий исторической застройки, характер которых невозможно было объяснить, кроме как просадочными свойствами. Изучение просадочных свойств грунтов должно быть продолжено с применением полевых методов изучения свойств грунтов.

Сейсмичность. По данным Нижне-Волжского НИИ геологии и геофизики за время функционирования сейсмологической сети геодинамического полигона, созданного на территории Саратовской области в ближайшем районе размещения Балаковской АЭС, выявлена очаговая зона землетрясений вблизи п. Алексеевка Хвалынского района. Алексеевскую очаговую зону можно рассматривать в качестве составной части зоны наиболее вероятных очагов землетрясений (ВОЗ) с сейсмическим потенциалом Мmax = 5,5. В пределах указанной зоны ВОЗ известны ощутимые землетрясения, в том числе и разрушительные, интенсивность которых достигала 8 баллов.

За весь период наблюдений, с октября 1999 г, в пределах Алексеевской очаговой зоны инструментально зарегистрировано 16 землетрясений (в 2001 г – 6, в 2002 г – 10, в т.ч. 5 землетрясений в декабре 2002 г).

Таким образом, Алексеевская очаговая зона в настоящее время находится в стадии активации. Вызывает опасение тот факт, что в ночь с 10 на 11 декабря 2002 г в течение пяти часов здесь произошло три землетрясения магнитудой до 2,7, с наиболее вероятной глубиной очагов этих землетрясений – 3,6 км. В данном случае накопленный сейсмический потенциал реализовался тремя землетрясениями, в то время, как суммарный запас энергии, высвобожденный в виде одного землетрясения, по мнению специалистов НИИ, мог привести к весьма серьезным последствиям. Вероятность возникновения землетрясения с более высоким значением магнитуд в стадии активизации Алексеевской очаговой зоны исключать нельзя.

В общем территория Саратовской области относится к 6-7 балльной зоне.

##### 2.7. ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

На основании анализа инженерно-геологических условий (рельефа и геоморфологии, гидрографии, геологического и гидрогеологического строения, проявления опасных геологических процессов) на рассматриваемой территории выполнено инженерно-строительное районирование.

По условиям строительства выделено четыре региона, где:

- условия для строительства относительно благоприятные;

- условия для строительства средней сложности;

- условия для строительства сложные;

- условия для строительства особо сложные.

Регион с относительно благоприятными условиями для строительства занимает территории, сложенные разновозрастными (от перми до палеогена) коренными отложениями, представленными известняками, доломитами, мергелями, песчаниками и глинами, а также среднеплейстоценовыми отложениями днепровской морены (глины, супеси, пески).  Подземные воды залегают на глубине более 10 м. Опасных геологических процессов не зафиксировано. Вероятно проявление линейной эрозии, плоскостного смыва, дефляции. Возможно длительное, безаварийное функционирование инженерных коммуникаций и сооружений при соответствующей инженерной подготовке.

Регион с условиями для строительства средней сложности занимает территории, сложенные среднеплейстоценовыми флювиогляциальными разнозернистыми песками, с включением гравия, гальки и единичных валунов. Территория подвержена эрозии, заболачиванию. Подземные воды залегают на глубине более 5 м, в редких случаях выше. Безаварийная эксплуатация инженерных сооружений возможна при соответствующей инженерной подготовке.

Регион со сложными условиями для строительства занимает территории, сложенные субареальными плиоцен-среднеплейстоценовыми суглинками и глинами, часто просадочными. Развиты суффозионные и карстовые процессы, а также подтопление и затопление. Подземные воды –на  глубине от 0 до 5 м. Требуются сложные мероприятия по инженерной подготовке и защите территории от опасных геологических процессов.

Регион с особо сложными условиями для строительства занимает территории, сложенные среднеплейстоценовыми и голоценовыми аллювиальными суглинками, глинами, песками, галечниками, слагающими террасы всех рек, подверженные эрозии, оползням, просадкам, подтоплению, переработке берегов (подземные воды – на глубине 0-5 м), а также территории, сложенные коренными известковистыми породами, подверженными карстообразованию. Требуются особо сложные мероприятия по инженерной подготовке и защите территории от опасных геологических процессов, в отдельных случаях территории не рекомендуются для застройки.

3. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Среди существующих проблем на территории Саратовской области экологические проблемы являются одними из наиболее важных.

На III Всероссийском съезде по охране природы, состоявшемся в 2003г, было отмечено, что стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и демографической ситуации, обеспечение безопасности страны.

Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования в Саратовской области осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, требованиями Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», принятого в 2002 г, водным, лесным, земельным законодательством, Федеральным законом о недрах, животном мире и иными нормативными актами в области природопользования и охраны окружающей среды, Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях, указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации, положением о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации, приказами и распоряжениями Министерства природных ресурсов Российской Федерации, а также законами и подзаконными актами Саратовской области, рядом постановлений Правительства Саратовской области и постановлений губернатора.

На территории Саратовской области до 01.01.2005 года осуществлялась реализация мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) «Оздоровление экологической обстановки на р. Волге и её притоках, восстановление и предотвращение деградации природных комплексов Волжского бассейна на период до 2010 года» («Возрождение Волги»), утверждённой постановлением Правительства РФ от 24 апреля 1998 г. № 414, а также областной комплексной программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой 1999-2010г.г.

«Схема территориального планирования Саратовской области» является в определенной мере инструментом охраны природы, включает в себя меры по улучшению экологической обстановки, повышению качества среды обитания, формированию экосистем, прежде всего в районах крупных городов, территорий с неблагоприятной экологической  обстановкой.

В рациональной пространственной организации системы народнохозяйственных объектов на территории области, в эффективном ее использовании, в правильном функциональном зонировании заложены большие возможности по охране окружающей среды. Разработка «Схемы территориального планирования» позволит решить проблемы охраны окружающей среды, исходя из следующих положений:

- целенаправленное понимание задач охраны природы, имея в виду её рациональную эксплуатацию для целей отдыха, туризма, санаторной деятельности и сохранения природного генофонда;

- комплексное понимание охраны природы, поскольку восстановление её природного равновесия требует мероприятий по защите всего природного комплекса;

- учёт социально-экономических аспектов проблемы охраны природы в урбанизированных районах и городских агломерациях;

- профилактические мероприятия: раннее распознавание признаков нарушений в состоянии природной среды, что позволяет намечать и осуществлять защитные и профилактические мероприятия.

Для отслеживания изменений, происходящих в окружающей среде, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.93 №1229 в Саратовской области создана Единая государственная система экологического мониторинга  (ЕГСЭМ).

# 3.1. ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА

Состояние окружающей среды, наряду с природными факторами, определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и т.д.

Под техногенной нагрузкой понимаются объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем. Эти процессы, получившие название техногенных, формируются по основным направлениям взаимодействия общества и природы. Техногенная нагрузка складывается из объектов производственного и технического назначения, куда относятся и объекты транспортного, агролесотехнического, бытового и социального назначения.

По данным Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов техногенная нагрузка на территорию Саратовской области распределена весьма неравномерно и изменяется от 40 (в межселенных территориях) до 240 баллов – в крупных городах .

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- градопромышленный комплекс;

- сельскохозяйственное производство, включая орошение земель, а также гидротехническое строительство;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- хранение, транспортировка и переработка нефти, газа и нефтепродуктов;

- добыча пресных и минеральных подземных вод.

Из других видов недропользования, оказывающих влияние на состояние недр, можно назвать закачку сточных вод и размещение станций подземного хранения газа.

Общее состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и т.д.

3.2. СОСТОЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Геологическая среда – это система, устойчивость которой определяется совокупностью компонентов: рельефа и геоморфологии, геологического строения, гидрогеологических условий и инженерно-геологических свойств грунтов.

Геологическая среда не является застывшей системой. Изменения, происходящие в отдельных её компонентах, влекут за собой общее изменение среды, чаще всего – изменение её устойчивости. На территории Саратовской области мы сталкиваемся с различными видами хозяйственного освоения, активно воздействующего на геологическую среду и приводящего к её изменениям. Для наблюдения за происходящими изменениями на территории Саратовской области создан  Территориальный центр государственного мониторинга геологической среды на базе государственного предприятия «Саратовской гидрогеологической экспедиции».

Основными задачами по ведению мониторинга на территории Саратовской области являются:

- оценка состояния недр и прогнозирование его изменений;

- своевременное выявление и прогнозирование развития природных  и техногенных процессов, влияющих на состояние недр;

- разработка, обеспечение реализации и анализ эффективности мероприятий по рациональному недропользованию и охране недр;

- регулярное представление в органы государственной власти сведений об изменении состояния недр, а также представление этих данных организациям недропользователей и другим субъектам хозяйственной деятельности;

- информационное обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере недропользования.

Многочисленными работами выявлено, что за последнее время  отдельные компоненты геологической среды претерпели значительные изменения. Современный рельеф городов в отдельных местах сильно видоизменился и приобрел типично техногенный характер. Возникли новые формы рельефа за счёт засыпки оврагов, создания насыпей, возник пляж, выработанный Волгоградским и Саратовскими водохранилищами. Работы по благоустройству центральной набережной г. Саратова полностью изменили облик волжских террас. Естественные уступы были снивелированы при строительстве ярусов набережной. То же наблюдается по всему берегу водохранилища до г. Увек. Возникли новые формы рельефа и при разработке карьеров, некоторые из которых превратились в водоёмы.

Сооружение плотин на многих реках нарушило их естественный режим, появились заболоченные участки. К возникновению новых форм рельефа (западины, бугры) привело и проявление оползневых процессов, связанных как с естественными, так и с техногенными факторами (естественные и искусственные подрезки склонов, естественное и техногенное увлажнение).

Выявлено, что геологическое строение территории также претерпевает некоторые изменения, хотя это и происходит довольно медленно. Нарушение целостности массива связано как с природными, так и техногенными факторами. Из природных факторов можно назвать химическое и физическое выветривание, с которым связано снижение прочности грунтов, залегающих в основании сооружений и, как следствие - различные деформации в них.

Техногенный фактор также играет немалую роль в нарушении целостности геологического массива. Здесь следует отметить многочисленные разведочные скважины, пробуренные на воду, нефть, карьеры, шахты и т.д.

С откачкой подземных вод или нефти из глубоких скважин могут быть связаны даже, так называемые, наведённые землетрясения. Наряду с возникновением техногенных форм рельефа, появляется и новый техногенный тип отложений, представленный насыпными и намывными грунтами, бытовыми отходами, в том числе, химического и нефтехимического производства.

Изменяются во времени и гидрогеологические условия территории. Изменение глубины залегания подземных вод определяется как  естественными, так и техногенными факторами. Часто литология толщи отложений создает предпосылки для подтопления. Строительство на участках с близким залеганием глинистых водоупорных пород, перекрытых маломощным слоем высоко фильтрующих пород, а также неорганизованная засыпка оврагов слабо фильтрующими  породами приводит к нарушению режима поверхностного  и подземного стока  и подъёму уровня подземных вод  или созданию верховодки. В результате многие города и населённые пункты оказались подтопленными. Загрязнение подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта жидкими отходами производства приводит к повышению их агрессивности по отношению к бетонным и железо-бетонным конструкциям фундаментов. В грунтах, залегающих в верхней части разреза существенно ухудшаются прочностные и деформационные свойства.

Особенности геологического строения области определяют высокую чувствительность среды к воздействию природных процессов, в значительной мере усиленных техногенными факторами. По материалам ведения государственного мониторинга и результатам геоэкологических исследований отдельных объектов установлено, что на территории области геологическая среда подвергается мощному воздействию техногенного пресса, в котором главенствующая роль принадлежит нефтяной и химической промышленности, агропромышленному комплексу и городским агломерациям.

Реакцией среды на эти воздействия является подтопление и связанное с обводнением снижение прочностных свойств грунтов, загрязнение поверхностных и подземных вод, заболачивание, эрозия, карст, переработка берегов, оползни, просадки.

Опасные геологические процессы, перечисленные выше, описаны в главе «Опасные геологические процессы». Здесь мы лишь коснёмся вопросов нарушения и охраны геологической среды.

Подтопление продолжает прогрессировать в ряде крупных городов  Саратовской области. Например, в г. Саратове ежегодно уровень подземных вод повышается на 0.1-1.0м. Подтоплено более 20% застроенной части города. Повышение уровня подземных вод в Саратове после 1997 г и до 2000 г происходило только под воздействием техногенных факторов. С 2000 г подъёму уровня подземных вод в Саратовской области способствует и очередная ветвь подъёма уровня в региональном масштабе.

Ущерб, причиняемый подтоплением, составляет многие сотни миллионов рублей на гектар. В 1996 г этот ущерб только в г. Саратове составил 536 млн.руб./га (в ценах 1996 г). Существующие проекты борьбы с подтоплением реализуются лишь небольшими частями, и процесс подтопления продолжается, и ущерб от него всё увеличивается.

Затоплению и наводнениям подвержены территории 22 районов области. При этом возможно:

- подтопление и затопление отдельных  населённых пунктов, производственных объектов;

- разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

- затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

- размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

- гибель людей и скота.

Общее количество населения в районах, подвергающихся  затоплению в результате наводнений, достигает 200 тыс. человек. При этом количество пострадавшего населения может достигать 10 тыс. человек.

В конце февраля 2004 г на территории области сложился аномально высокий температурный режим (выше нормы на 7-10 градусов). Количество выпавших осадков составило 138% климатической нормы. В последующие дни до 6 марта продолжалась оттепель, и наблюдались осадки в виде снега и дождя. Данная ситуация привела к резкому подъёму воды на реках Аткара, Медведица, Хопёр, Малый Узень. Опасная отметка была достигнута и превышена на р. Аткаре. В Аткарском районе был введён режим чрезвычайной ситуации. Всего негативному воздействию паводка 2004 г подверглись 24 населённых пункта в 8 районах области.

В 2005 году в результате разлива воды оказались изолированными 102 населённых пункта с населением 7.5 тыс. чел, было частично повреждено 48 земляных плотин и временных земляных перемычек, построенных хозспособом, пострадало 20 мостов и около 15 км автодорог с покрытием. Опасные отметки были превышены на р. Б. Иргиз и р. Аткара. Безаварийный пропуск весеннего половодья во многом связан с состоянием гидротехнических сооружений, представляющих потенциальную угрозу в случае аварии или возникновении нештатной ситуации. Около 70% прудов и водохранилищ области было построено без проектно-сметной документации, с нарушением строительных норм и правил. Ежегодно, так называемые «временные земляные перемычки в той или иной мере подвергаются разрушению. Низководные мосты также являются причиной подтопления и затопления значительных территорий, в том числе и населённых пунктов, провоцируют появление заторных явлений. Пропускная способность многих водопропускных труб под автодорогами также не может обеспечить пропуск паводковых расходов, в результате дороги оказываются затопленными и многие населённые пункты оказываются в изоляции.

Для борьбы с затоплением ещё в 1996 г. Лабораторией Урбоэкологии Саратовского Государственного Университета было предложено создание защитных дамб и мероприятий по берегоукреплению (см. схему «Охрана окружающей среды»). Однако эти сооружения не везде созданы, а там, где созданы, не везде нормально функционируют.

Оползни, переработка берегов. Опасность возникновения природных катастроф, связанных с активизацией экзогенных геологических процессов на территории Саратовской области после резко изменившегося гидрологического режима р. Волги, сильно возросла.

В ряде регионов в связи с переработкой берегов ежегодно береговая линия отступает вглубь на 6-12 м в год, поглощая многие гектары ценных сельскохозяйственных земель.

Актуальность систематических наблюдений за переработкой берегов была отмечена ещё в тридцатых годах, когда в СССР были созданы первые искусственные водоёмы, ширина которых значительно превышала акватории рек, и росло энергетическое воздействие волнобоя.

К 60-м годам была создана наблюдательная сеть. В настоящее время сеть наблюдательных створов в пределах области имеется практически во всех населённых пунктах и насчитывает более 40 участков, где закреплено свыше 190 створов. Наблюдения носят как эпизодический, так и стационарный характер. Эпизодические наблюдения центра мониторинга показывают, что неблагополучная ситуация сохраняется на участках малых рек Заволжья, в райцентре Александров Гай. На левом берегу р. Большой Узень сформированы новые очаги смещения, в зоне обрушения расположены жилые дома.

По данным стационарных наблюдений по-прежнему отмечаются высокие скорости переработки береговой полосы по ряду левобережных участков озёрной зоны Саратовского и озёрно-речной зоны Волгоградского водохранилищ. По Волгоградскому водохранилищу активно перерабатывается береговая полоса по левобережным участкам Энгельсского и Ровенского районов: населенные пункты Приволжское, Привольное, Чкаловское, Красноармейское, северная часть села Узморье, Новопривольное.

Участок Приволжское. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в пределах самого села на отрезке берега протяженностью 2.5 км. Отступание берегового уступа в 2004 году составило 0.1-4.2 м. Всего с 1964 г. берег в среднем отступил на 54 м. Склон активно перерабатывается волнобоем, сильно изрезан эрозионными промоинами. Строительство укреплений на отрезке берега в 200-250 м приостановлено.

Участок Узморье. В северной части скорость переработки берегов составляет 1-1.5 м. Большая часть срезанного берегового уступа укреплена песчаной отсыпкой, которая за 2 года практически полностью размыта волнобоем. В ближайшие годы вновь в зоне переработки могут оказаться жилые дома в южной и центральной частях села Узморья.

Участок Красноармейское. После размыва части островов, отступание берегового уступа  за год наблюдений составляет 0.8-1.0 м. В зоне переработки  могут оказаться хозяйственные постройки жителей в северной части села.

Участок Чкаловское. Отступание берегового уступа в 2004 г составило 2.1 м, а за период наблюдений с 1971 г. берег отступил на 76 м (темпы переработки не снижаются, и стабильно превышают 2 м за год наблюдений). Угрозы жилым помещениям нет.

Участок Привольное. В 2004 г высокая скорость переработки отмечена в южной и северной частях участка, где она изменяется от 1.3 до 2.2 м. Берег в южной и центральной частях села отступил с 1971 г. на 65-85 м. В ближайшие годы в зоне переработки могут оказаться жилые строения в центральной и южной частях села Привольное.

Участок Ровное (с селом Ново-Привольное). Неблагоприятная обстановка складывается от Ровенского элеватора до залива выше села Ново-Привольное на отрезке берега протяжённостью около 2 км. Здесь в 2000-2001 г.г. была проведена срезка берегового уступа высотой 10-12 м, которая не сопровождалась отсыпкой каменно-щебёночным материалом. В результате произошло повторное образование абразионного уступа, высота которого за три года достигла 5-7 м. Темпы переработки берега на этом отрезке составляют 3-5 м в год.

На правобережных участках Волгоградского водохранилища линейное отступание берегового уступа в 2004 г. не превышало 0.1-0.5 м, за исключением участков Дубовка, Мордово, Ахмат и частично Золотое, где активно перерабатываются террасовые отложения.

Саратовское водохранилище. Максимальные скорости отступания берега продолжают оставаться на левобережных участках водохранилища: Красноярский, Устье р. Малый Иргиз, Дмитриевка, Духовницкое.

Участок Красноярский. Среднегодовое отступание бровки составляет 3.0-3.5 м а по створу №1 за год переработано 9.3 м береговой полосы. На участке строятся береговые укрепления.

Участок Устье р. Малый Иргиз. В 2004г. в среднем отступание береговой полосы составило 0.7 м. С 1968г. бровка абразионного уступа отступила на 55-112 м. В 2004 г начато строительство берегоукреплений.

Участок Дмитриевка. Продолжается активизация процесса переработки. В период с 1983 г по 1995 г берег отступал в среднем на 3 м в год, а с 1995 – на 4 м. Необходимо проведение берегоукрепительных работ.

Участок Духовницкое. Это самый крупный участок на водохранилище, его протяжённость вдоль берега составляет 10 км. В 2004 г среднее отступание берегового уступа составило 1 м при колебании по отдельным створам от 0.1 до 3.8 м. За время эксплуатации водохранилища в среднем переработано 137 м береговой полосы, а по отдельным створам берег отступил на 216-258 м. В зону обрушения входит практически вся береговая полоса райцентра. Начатые в 2000 г берегоукрепительные работы в центральной части райцентра значительно улучшили ситуацию на отрезке берега протяжённостью около 2-х километров. Работы по укреплению береговой полосы должны быть продолжены.

По прогнозу на Саратовском и Волгоградском водохранилищах в 2005 г по большинству правобережных участков отступание береговой полосы составит 0.1-0.6 м, а на левобережных участках, сложенных террасовыми отложениями – от 1 до 2 м.

Только за последние три года в пределах Саратовского водохранилища потери прибрежной полосы за счёт переработки берегов составили около 40 га, на Волгоградском – 65 га. Объём обрушенных пород составил, соответственно, около 3 и 8 млн. тонн. В целом по области потери составили примерно 105 га.

Из приведённого материала следует, что защитные берегоукрепительные  мероприятия осуществляются не повсеместно или они недостаточно эффективны.  Это касается как Волгоградского, так и Саратовского водохранилищ. На участках Саратовского водохранилища только начали создаваться береговые укрепительные сооружения. Много говорилось или говорится о необходимости их создания, но работы ведутся очень медленно, а переработка берегов всё продолжается.

Огромный ущерб городским и сельским территориям причиняется оползнями.

Центром мониторинга работы выполнялись по нескольким оползневым районам области, в том числе, Саратовскому и Вольскому,  внутри которых выделено 19 оползневых участков. В этих районах фиксируется ряд активных оползней.

Некоторые из них по Саратовскому оползневому району приведены ниже.

Затонский оползень. Согласно рекомендациям были проведены работы по стабилизации юго-восточного крыла оползня. Проведённые мероприятия позволили несколько стабилизировать оползень. По данным мониторинга 2003 г стеррасированная часть Затонского оползня находится в устойчивом состоянии. Однако выходы подземных вод, подрезки склона, утяжеление его за счёт строящихся коттеджей могут стать причиной дестабилизации склона. Весной 2003 г. отмечена активизация оползневой деятельности в Дальнем Затоне по правому борту первого правостороннего отвершка Маханного оврага.

Князевский оползень – границы оползневого цирка расширяются, и оползнем может быть охвачена территория, где расположены баки накопителя нефтепродуктов и другие инженерные сооружения завода. Ситуация усугубляется тем, что за 60 лет существования завода «Крекинг», прилегающая территория настолько загрязнена нефтепродуктами, что при активизации оползня может произойти настоящая экологическая катастрофа для всего нижнего течения реки Волги. Масштабы такой катастрофы трудно переоценить, однако принципиальной борьбы с оползнем не ведётся.

Оползень пос. Нефтяной – южная окраина г. Саратова в оползневом районе «Увекская возвышенность». Продвижение языка оползня угрожает жилым домам, котельной посёлка. Существует проект противооползневых мероприятий, однако они не проводятся.

Оползень «Психбольница» - активный оползень с объёмом смещённых масс до 1.0 млн. м3 . В зоне, поражённой оползнем, находятся лечебный корпус больницы, административное здание, теплотрасса, водовод, линия электропередачи. В 1997 г были сделаны рекомендации по стабилизации оползня. Однако до сих пор ничего не сделано, хотя на территории больницы  практически нет ни одного здания, которое не несло бы на себе следы оползневой деятельности.

Оползень на улице Сиреневой образовался в апреле 2002 г (сопредельный с «Психбольницей»). Активен. Мероприятий по стабилизации не проводится. Положение усугубляется подрезками склона, утечками  из водовода, утяжелением склона строящимися коттеджами.

Алексеевский овраг – оползни активны по правому борту оврага. Новые оползни образовались весной 2003 г. Они угрожают подземному коллектору, проложенному по тальвегу оврага для отвода поверхностных и подземных вод. Построенные в 70-х годах противооползневые сооружения не выполняют своего назначения.

Оползни «Пчёлка», «Новопчёлка», «Зоналка», «Питомник» активны. В зоне опасности находится до двух десятков дачных строений. Противооползневых мероприятий не проводится.

На остальных участках  Саратовского оползневого региона  ситуация по сравнению с предшествующими годами существенно не изменилась.

В Вольском оползневом районе наиболее активная оползневая деятельность отмечается на участках «Городской», «Железнодорожный» и «Широкий Буерак».

Участок «Городской» располагается в юго-восточной части Вольска. Оползень активно развивается с весны 2002 г и классифицируется как действующий. Протяжённость его вдоль водохранилища 1300 м, а длина по оси смещения около 500 м. В 2004 г отмечено увеличение высоты стенки срыва оползня с 7-8 до 10 м. Происходит медленное перераспределение оползневых накоплений в пределах четырёх оползневых террас, где расположено более 300 домов преимущественно частного сектора и проложена железнодорожная ветка к мелькомбинату Вольска. Объёмные обрушения надоползневого уступа, сильная степень переувлажнения оползневых накоплений в любой момент могут привести в движение весь оползневой массив площадью около 350 тыс. куб. м. В процессе смещения может быть вовлечено до 4.0-4.5 млн.м3 пород.

Участок «Железнодорожный» расположен в южной части Вольска и находится в стадии неустойчивого равновесия. Наиболее неустойчивая ситуация отмечается на верхних оползневых террасах выше от железнодорожного полотна, где не исключена вероятность разрушения 5-7 домов частного сектора.

Оползень села Широкий Буерак самый крупный в Вольском оползневом регионе. Его протяженность вдоль водохранилища превышает 2 км, а длина по оси смещения 300-350 м. Площадь оползневого цирка более 600 тыс. м2, а объём смещенных масс превышает 15 млн. м3. С мая 2000 г активная оползневая деятельность отмечается в северной части участка, где расположено местное кладбище. В современные оползневые смещения вовлечено 350-500 тыс. м3 породы.

Из приведённого выше описания оползней следует, что действенных мероприятий по стабилизации оползневой деятельности не проводится даже там, где они представляют значительную угрозу как для окружающей среды, так и населения.

Эрозионные процессы наиболее распространены на территории области.

Активное протекание эрозионных процессов обусловлено в значительной мере свойствами пород (склонность к размыванию и размоканию), слагающих верхнюю часть геологического разреза. Особо подвержен эрозии почвенный покров. На почвенный покров воздействуют все виды эрозии: водной, ветровой, совместной, плоскостной и линейной.  Кроме того опасности проявления эрозионных процессов подвергаются значительные площади сельскохозяйственных угодий.

Прогрессирующее развитие эрозионных процессов – один из факторов снижения плодородия почв. Степень смытости почв находится в прямой зависимости от уклона местности и длины склона.

Однако развитие эрозии обусловливается не только естественными факторами. Этому способствует также и непродуманная хозяйственная деятельность человека: распашка земель вдоль склона, а не поперёк, распашка угодий до самой бровки оврагов и др.

Из приведённого выше материала следует, что геологическая среда нуждается в защите. Необходимо проведение мероприятий по борьбе с подтоплением, берегозащитные и противооползневые мероприятия и сооружения. Необходимо создание сети лесных полос, защищающих земли от эрозии. На Схеме показаны участки, требующие проведения защитных мероприятий (см. Схему «Охрана окружающей среды»).

3.3. СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

На земли сельскохозяйственного назначения приходится 83.6% всей площади Саратовской области. Качественная характеристика состояния угодий по признакам, отрицательно влияющим на плодородие почв, является довольно стабильным показателем и площади с негативными свойствами почв остаются на долгое время практически неизменными.

Качественная характеристика земель приведена в нижеследующей таблице.

| Качественная характеристика с/х угодий | Площадь с/х угодий, тыс. га | Доля от общей площади угодий, % |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в. т.ч. пашня |  |
| Засоленные | 636.3 | 570.0 | 7.5 |
| Солонцовые комплексы | 1233.0 | 643.0 | 14.5 |
| Кислые | 13.2 | 9.9 | 0.2 |
| Переувлажнённые | 133.2 | 45.1 | 1.6 |
| Заболоченные | 15.7 | 3.9 | 0.2 |
| Каменистые | 133.2 | 78.7 | 1.6 |
| Подверженные водной эрозии | 3985.6 | 2977.0 | 46.9 |
| Подверженные ветровой эрозии | 136.8 | 86.4 | 1.6 |
| Подверженные совместно водной и ветровой эрозии | 261.0 | 139.6 | 3.1 |

По данным ГП «СаратовНИИгипрозем» потери гумуса за последние 20 лет достигли 6-16% от исходной величины.

Снижение плодородия почв происходит под воздействием как природных, так и техногенных факторов. Интенсивные засухи, снижение относительной влажности воздуха, повышение солнечной радиации приводит к обезвоживанию почв, особенно в юго-восточной части области.

В связи с интенсивной обработкой почв тяжёлыми машинами и орудиями происходит переуплотнение почв, ухудшение структуры почвенного покрова, снижение водопроницаемости и влагоёмкости почв.

Из-за низкой водопроницаемости почв с пылеватой бесструктурной поверхности увеличивается сток талых и ливневых вод.

Почвенный покров подвержен всем видам эрозии.

Всего на территории области всем видам эрозии подвержено 4383,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий, что составляет 51.65%, в том числе, средней и сильной степени эрозии – 698,1 тыс. га или 8%.

Наиболее интенсивно водная эрозия проявляется на водоразделе рек Волга-Медведица.

Ветровая эрозия преобладает в Заволжье.

Ежегодные потери гумуса с 1 га пашни в результате эрозионных процессов изменяются от 300 до 700 кг.

В последние годы в области, особенно в юго-восточных и южных районах Заволжья, усиливаются процессы опустынивания.

Снижение плодородия почв происходит также практически повсеместно за счёт неправильного использования агротехнических приёмов обработки почвы, её химизации, захламления и загрязнения нефтепродуктами и тяжёлыми металлами.

Проведённые в течение 2002 г обследования на 26 предприятиях и объектах области показали, что основными загрязнителями земель являются нефтепродукты, поставляемые предприятиями нефтедобывающей промышленности (до 60% загрязнения нефтепродуктами).

Загрязнение нефтепродуктами вызвано значительным износом трубопроводов и оборудования, несвоевременным проведением профилактических ремонтных работ и, как следствие,- аварии, приводящие к загрязнению земель. По данным лабораторного контроля наиболее неблагополучная экологическая обстановка сложилась на предприятиях ОАО «Саратовнефтегаз»:

- ЗГДНУ ОАО «Саратовнефтегаз» (Советский район) – превышение фоновых концентраций по нефтепродуктам в 155-762 раза;

- ГС Степновское месторождение ЗНГДУ ОАО «Саратовнефтегаз» - в 180-822 раза;

- нефтепровод «Урицкое - Западная Рыбушка» ПНГДУ ОАО «Саратовнефтегаз» (Лысогорский район) – в 854-2204 раз. Сведения о загрязнении почв нефтепродуктами по другим объектам приведены в нижеследующей таблице.

| № | Предприятие-загрязнитель | Содержание загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
| г. Саратов и район |
| 1 | ПНГДУ ОАО «Саратовнефтегаз», Соколовогорский ЦДНГ | Превышение по нефтепродуктам от 67 до 783 раз |
| 2 | ПНГДУ ОАО «Саратовнефтегаз», Дальний Затон, береговая полоса | Превышение по нефтепродуктам от 2 до 8 раз |
| 3 | ПНГДУ ОАО «Саратовнефтегаз», Багаевский ЦДНГ | Превышение по нефтепродуктам от 13,6 до 19 раз |
| 4 | ФГУПНПП «Контакт» | Превышение по нефтепродуктам в 1326 раз |
| 5 | ОАО «Саратовский завод метизов» | Превышение по нефтепродуктам в 466 раз |
| 6 | ОАО «Саратовстройстекло» | Превышение по нефтепродуктам в 2.6-3.2 раза |
| 7 | Вагонное депо ст. Нефтяная Саратовского отделения ПЖД | Превышение по нефтепродуктам в 2474.6 раз |
| г. Энгельс и район |
| 8 | В/ч 06987, сев.-вост часть аэродрома в г.Энгельсе | Превышение по нефтепродуктам в 3 раза |
| 9 | ОАО «Сигнал» | Превышение по нефтепродуктам в 694-1747 раз |
| 10 | ОП «Энгельсская ТЭЦ-3 АО «Саратовэнерго» | Превышение по нефтепродуктам в 654.6 раз |
| 11 | Пункт ТО локомотивов ст. Анисовка | Превышение по нефтепродуктам в 499 раз |
| г. Маркс и район |
| 12 | ЗНГДУ ЦДНГ №2 СП-10 | Превышение по нефтепродуктам в 225 раз |
| Г. Балаково |
| 13 | ОП «Балаковская ТЭЦ-4» АО «Саратовэнерго» | Превышение по нефтепродуктам пр. по н/пр в 46 раз |
| Советский район |
| 14 | ГС Степновское месторождение ЗНГДУ ОАО «Саратовнефтегаз» | Превышение по нефтепродуктам в 180-822 раза |
| 15 | НПС-22ЗНГДУ.ОАО «Саратовнефтегаз» | Превышение по нефтепродуктам в 155-762 раза |
| р.п. Лысые горы и район |
| 16 | Нефтепровод «Урицкое-Зап. Рыбушка», ОАО «Саратовнефтегаз | Превышение по нефтепродуктам в 854-2204 раза |
| 17 | Село Двоенка, р-н Мариновского оврага ОАО «Саратовнефтегаз» | Превышение по нефтепродуктам в 312-2272 раза |
| Перелюбский район |
| 18 | Даниловское месторождение, скв. №3, Пугачёвское НГДУ, ОАО «Саратовнефтегаз» | Превышение по нефтепродуктам в 1360 раз |

За последние 10 лет в Саратовской области резко снизилось применение минеральных и органических удобрений. Сельскохозяйственные предприятия области практически не занимаются повышением плодородия земель.

В противовес этому по данным инвентаризации в хозяйстве области скопилось 740.9 тонн запрещённых и непригодных к применению пестицидов. Всё это представляет потенциальную опасность для окружающей среды.

Из приведённого описания состояния почвенного покрова следует, что он нуждается в экстренной защите.

Необходимы меры по улучшению и правильному применению агротехнических приёмов, по рассолению солонцов и засолённых почв.

Необходимо создание новых лесозащитных полос, способствующих снижению эрозии и задерживающих процессы аридизации и опустынивания.

Следует провести мероприятия по очистке почв от нефтепродуктов, от скопления запрещённых и непригодных для использования пестицидов.

3.4. СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Саратовская область обладает богатыми запасами поверхностных и подземных вод. Однако состояние их не всегда удовлетворительное. Приведём характеристику состояния загрязнения поверхностных вод по водным объектам (данные Саратовского ЦГСМ за 2005 г.).

Река Хопёр. Наблюдения ведутся в районе г. Балашова в двух створах – выше города и ниже. Максимальные концентрации загрязняющих веществ наблюдались во время паводка, после чего, в межень, их содержание приходило в норму. Воды загрязнены нитратным и аммонийным азотом, железо. Вода соответствовала III качества и оценивалась «умеренно загрязнённая». Уровень загрязнённости нефтепродуктами не превысил норму в обоих створах.. В среднем процент насыщения воды кислородом составляет 90%.

Река Большой Иргиз. Наблюдения ведутся в районе г. Пугачёва. Отбор проб осуществляется выше города и ниже. Воды загрязнены нитритным и аммонийным азотом, железом. Отмечалось снижение среднегодового содержания азота с 1.5 до 1 ПДК и аммонийного азота с 2ПДК  до нормы. Среднегодовые концентрации остальных ингредиентов были в пределах ПДК. В целом, вода соответствовала III классу качества и оценивалась как « умеренно загрязнённая». Кислородный режим реки в течение года были в пределах ПДК.

Река Карай. Наблюдения ведутся в районе села Подгорное (Балашовский район). Вода соответствовала III классу качества и оценивалась как  «умеренно загрязнённая». Содержание в воде фенолов, СПАВ, азота нитратного, соединений меди, цинка осталось на уровне 2004 г. и не превысило ПДК. Содержание азота нитритного, фосфора, железа общего, нефтепродуктов в воде по-прежнему находится на уровне 2ПДК. Число случаев превышения по фосфору отмечается в каждой пробе. Среднегодовые концентрации остальных ингредиентов были в пределах ПДК. Кислородный режим реки в течение года был удовлетворительным. В среднем процент насыщения воды кислородом составил 60%.

Река Медведица. Наблюдения ведутся в районе раб.пос. Лысые Горы. Отбор проб воды производится в одном створе в основные гидрологические фазы. Как и в прошлом году, вода соответствовала III  классу качества и оценивалась как «умеренно загрязненная». Отмечено снижение азота нитритного (с 4 ПДК в 2004 году до 2,5 ПДК). На протяжении ряда лет отмечается повышенное содержание в воде железа общего, среднее содержание которого в 2005 году составило 2 ПДК (максимум - 9 ПДК в период половодья). Превышение нормы отмечено у 50% отобранных проб. Уровень загрязненности воды остальными загрязняющими ингредиентами  был в пределах нормы. Кислородный режим реки в течение года был удовлетворительным. В среднем процент насыщения воды кислородом составил 80%.

Река Большой Узень. Наблюдения ведутся в районе г. Новоузенск в двух створах (выше города и ниже) в основные гидрологические фазы. Качество воды соответствовало III  классу качества и оценивалась как «умеренно загрязненная». Среднегодовое содержание основных загрязняющих веществ (фенолов, СПАВ, хрома общего, соединений меди, цинка) находилось в пределах ПДК. Среднегодовое содержание азота нитритного снизилось с 2,5 ПДК до ПДК. На протяжении ряда лет наблюдается незначительное содержание в воде хлоридов и фосфора, максимальные концентрации не превысили уровня 2 ПДК. Содержание нефтепродуктов осталось на уровне 1,5-2 ПДК (максимум – 2,5 ПДК в период половодья). Кислородный режим реки в течение года был удовлетворительным. В среднем процент насыщения воды кислородом составил 80%.

Река Малый Узень. Наблюдения ведутся в районе с. Малый Узень в одном створе в основные гидрологические фазы. Качество воды не изменилось, вода соответствовала III  классу качества и оценивалась как «умеренно загрязненная». Содержание в воде азота нитритного осталось на уровне 1,5 ПДК. Содержание железа общего составило в среднем 2 ПДК. Среднегодовое содержание остальных загрязняющих веществ  находилось в пределах ПДК. Кислородный режим реки в течение года был удовлетворительным. В среднем процент насыщения воды кислородом составил 100%.

Река Аткара. Наблюдения ведутся в г. Аткарск в одном створе в основные гидрологические фазы. Вода, как и в прошлом году, соответствовала III  классу качества и оценивалась как «умеренно загрязненная». Содержание азота нитритного осталось на уровне 3 ПДК. По азоту нитритному превышение нормы наблюдалось в 83% отобранных проб. Содержание азота аммонийного осталось на уровне 1 ПДК. Содержание железа общего сильно возросло и в среднем составило 10 ПДК (максимум – 37 ПДК на пике половодья). Наблюдалось повышенное содержание нефтепродуктов со средней концентрацией 4 ПДК. Среднегодовое содержание остальных загрязняющих веществ  существенно не изменилось и находилось в пределах ПДК, с максимальными концентрациями 1-3 ПДК. Кислородный режим реки в течение года был удовлетворительным. В среднем процент насыщения воды кислородом составил 91%.

По всем наблюдаемым рекам в 2005 году вода характеризуется как «умеренно загрязненная». Максимальных значений концентрации загрязняющих веществ достигали в основном в половодье и снижались до ПДК или незначительно превышали ПДК в межень.

Волгоградское водохранилище. Гидрохимическое состояние водохранилища приводится по данным, полученным в результате разового обследования в 2002 и 2003 гг. на наблюдательной сети территориального уровня на постах, приуроченных к границе Саратовской области с Волгоградской областью, а также выше и ниже города Саратова.  Результаты обследования поверхностных вод Волгоградского водохранилища в 2002 и в 2003 году показали, что вода, в основном, по всей акватории водохранилища соответствует III классу качества и характеризуется как «умеренно загрязненная». Превышение ПДК отмечено по азоту нитритному, фенолам, фосфатам. Содержание загрязняющих веществ в поверхностных водах водохранилища может быть обусловлено  воздействием как природных, так и техногенных факторов. По гидробиологическим показателям качество воды в 2003 году по сравнению с прошлым годом ухудшилось, вода оценивается как малотоксичная. В 2004 году средств на продолжение мониторинговых работ не выделялось.

В 2005 году всего сброшено сточной, коллекторно-дренажной и шахтно-рудничной воды и отведено на поля орошения - 313,86 млн. м3, в том числе сточной воды в поверхностные водные объекты - 276,46 млн.м3. По сравнению с 2004 годом объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты уменьшился на 21,39 млн.  м3. и составил -  237,13 млн. м3., в том числе:

- без очистки  - 33,30 млн. м3 :

ОАО "Энергокомплекс" - сокращение сброса загрязненных сточных вод без очистки связано с уменьшением объемов использованной воды за счет  уменьшения выпуска продукции.

ОАО "Вольскцемент" - сокращение загрязненных вод без очистки связано с уменьшением использования воды на производственные нужды.

ФГУП  Вольский "Водоканал" - сокращение загрязненных вод без очистки связано с уменьшением объемов принятых стоков от населения и предприятий города.

- недостаточно-очищенных - 203,83 млн. м3:

МУПП "Саратовводоканал" - объем сточных вод уменьшился за счет снижения водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды населения и промпредприятий, проведенного ремонта канализационных сетей, а также за счет ликвидации незаконных врезок.

МУП "Балаково-Водоканал" - уменьшение сброса сточных вод произошло за счет уменьшения принятых стоков от населения и промпредприятий.

МУП "Энгельс-Водоканал" - уменьшение за счет принятых стоков от населения и предприятий города.

ОАО "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" - уменьшение объема сточных вод связано за счет внедрения проекта частичного использования очищенной сточной воды в системе противопожарного водоснабжения предприятия и за счет уменьшения принятых стоков от сторонних предприятий.

Нормативно-чистые стоки составили в 2005 году 39,33 млн.м3, что больше на 3,88 млн.м3, чем в 2004 году. К нормативно чистым сточным водам отнесены объемы воды, сброшенные после охлаждения агрегатов (в промышленности), промывки фильтров (в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве), с рыбоводных прудов. Увеличение произошло за счет сброса с рыбоводных прудов на 1,21 млн.м3, т.к. увеличилось использование воды.

Сброшено сточных вод по бассейнам рек:

- Волга - 263,70 млн..м3. (95,4 % от общего объема), в том числе загрязненных - 224,53 млн..м3.;

- Дон - 11,95 млн. м3. (4,3 %), в том числе загрязненных - 11,79 млн.м3.;

- Малый и Большой Узень соответственно 0,52 млн.м3. . и 0,29 млн.м3.

В 2005 году объем сточных вод, имеющих загрязняющие вещества, уменьшился на 25,27 млн..м3. или на 9,6%. Основная масса загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами, соответственно тоже уменьшилась, однако по некоторым произошло увеличение (взвешенные вещества на 23%, железо на 32,6%, никель на 129%, нитриты на 28,7%). Основными загрязнителями среди отраслей народного хозяйства являются промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство.

В 2002 г. по заказу ГУПР по Саратовской области в соответствии с положением о водоохранных зонах от 23.11.96 № 1404 выполнен проект водоохранных зон по Саратовскому  водохранилищу. На 2003 г. за счёт средств федерального бюджета намечено разработать проект по Волгоградскому водохранилищу.

Подземные воды. Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод по основным водоносным горизонтам по Саратовской области составляют 11364.8 тыс. м3/сут.

Из общего количества подземных вод использовано 182.849 тыс. м3/сут.

Из добытых подземных вод наибольшее количество было направлено на хозяйственно-питьевое водоснабжение (89%), остальное количество подземных вод на производственно-технические цели.

По данным ТЦГМГС на участках с техногенной нагрузкой продолжается ухудшение качества подземных вод.

По состоянию на 01.01.2003 г на территории Саратовской области существует 133 выявленных очага загрязнения подземных вод. В 2002 г было вновь выявлено 4 очага загрязнения подземных вод: ННП на станции Новоперелюбская и территории Южно-Первомайского месторождения углеводородного сырья в Перелюбском районе; территории западной линзы тульского горизонта Елшано-Курдюмского ПХТ, ОАО «Газбытсервис» на северо-западной окраине г. Саратова; ОАО «Завод автотранспортных запальных свечей» в г. Энгельсе.

На выявленных очагах загрязнению подвержены подземные воды водоносных горизонтов четвертичных, неогеновых, палеогеновых, меловых, юрских, пермских и каменноугольных отложений, отмечено загрязнение подземных вод высокоопасными, опасными и умеренно опасными загрязняющими веществами.

Загрязнению высокоопасными загрязняющими веществами подвержены подземные воды на территории предприятий, деятельность которых связана с добычей и хранением углеводородного сырья, предприятий химической промышленности. Из высокоопасных показателей загрязнения отмечаются бор, бром, йод, натрий, фтор, метанол (Соколовогорский нефтепромысел НПГДУ, участки закачки сточных вод Песчано-Уметской, Степновской и Елшано-Курдюмской станций подземного хранения газа, ОАО «Балаковские минеральные удобрения»), свинец, кадмий (ОАО «Электроисточник», ОАО «АИТ»). Степень загрязнения подземных вод высокоопасными загрязняющими веществами достигает 5036 ПДК (бром на участке закачки сточных вод Степновской СПХТ).

Опасные загрязняющие вещества: соединения азота (51%), СПАВ, марганец, никель, фосфаты, железо отмечаются на территории предприятий химической промышленности, металлообрабатывающих предприятий и предприятий по переработке сельхозпродукции (ОАО «Балаковские минеральные удобрения», ОАО «Саратовский завод метизов», ООО «Саратовский дрожжевой завод» и др.). Степень загрязнения подземных вод опасными загрязняющими веществами достигает 2906 ПДК (железо на территории ОАО «Саратовский завод метизов»).

3.5. СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Состояние воздушного бассейна Саратовской области предопределяется в настоящее время специализацией и масштабами развития ее производства.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна области являются:

- городские территории, на которых сконцентрированы промышленные и энергетические объекты и вся инженерная инфраструктура;

- сельскохозяйственные объекты: крупные животноводческие комплексы, птицефабрики, склады ядохимикатов и удобрений;

- транспорт.

Из-за подвижности воздушной среды атмосферные загрязнения способны распространяться на большие расстояния от источников выбросов. Большое влияние на перенос и рассеивание веществ в атмосфере оказывают метеорологические условия местности.

Для оценки влияния метеоусловий на состояние воздушного бассейна пользуются комплексным показателем ПЗА (показатель загрязнения атмосферы).

Территория Саратовской области попадает в зону повышенного потенциала (ПЗА 2,7-3,0), причем для Поволжья характерна наибольшая повторяемость застоев воздуха и слабых ветров. Это в значительной степени способствует накоплению примесей в приземном слое.

Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха на территории области проводится силами СЦ ГМС на 9 стационарных постах по 4 основным и 9 специфическим ингредиентам: ЦГСЭН – в зоне влияния промышленных предприятий и автомагистралей, по 33 ингредиентам (государственный мониторинг), а также 21 природопользователю по 25 ингредиентам в зоне влияния предприятий (ведомственный мониторинг).

По данным мониторинга в 2002 г. выбросы в атмосферу от стационарных источников и автотранспорта составили 169,086 тыс.т/год, в т.ч. в г. Саратове эти выбросы составляют 58,641 тыс. т/год, в г. Балаково – 18,377 тыс. т/год, в г. Вольске – 13,232 тыс. т/год, в г. Энгельсе – 5,523 тыс. т/год, в г. Балашове – 2,284 тыс. т/год. В 2005 г.выброс загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу составил по области 181.6 тыс. т, от передвижных (автотранспорта) – ориентировочно 225.3 тыс. т. Как видно, массы выбросов значительно возросли, что связывается с увеличением количества единиц автомобильного транспорта.

Выбросы специфических загрязняющих веществ в целом по области составили 59,687 тыс. т /год или 55,7% от общего количества выбросов.

За последние 5 лет выбросы загрязняющих веществ в целом по области увеличились на 4,765 тыс.т/год.

Тем не менее, произошло сокращение выбросов от стационарных источников на 5,754 тыс. т/год, вследствие уменьшения выбросов в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей отраслях промышленности, сокращения залповых выбросов, а также за счет реализации предприятиями-природопользователями мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Распределение выбросов по отраслям промышленности приведено в нижеследующей таблице.

| Отрасль промышленности | Кол-во выбросов (тыс.т/год) | % к общему кол-ву выбросов |
| --- | --- | --- |
| Транспорт (трубопроводный) | 36,709 | 34,3 |
| Электроэнергетика | 12,679 | 11,8 |
| Нефтеперерабатывающая | 12,182 | 11,3 |
| Химическая и нефтехимическая | 13,105 | 12,2 |
| Нефтедобывающая | 5,806 | 5,4 |
| Промышленность строительных материалов | 12,991 | 12,1 |

Повышенная загрязненность городов, особенно г. Саратова, объясняется тем, что техногенная нагрузка на его воздушный бассейн очень велика.

На качество атмосферного воздуха оказывают влияние выбросы 400 наименований ЗВ, поступающих в атмосферу от 9 тыс. стационарных источников в количестве порядка 25 тыс.т/год. Только ООО «Саратоворгсинтез» в процессе производства выбрасывает 15 наименований органических веществ, обладающих резким специфическим запахом.

От более чем 350 тыс. передвижных источников в атмосферу города поступают около 200 ингредиентов в количестве порядка 100 т/год.

Особенностью Саратова является обилие мест складирования твердых бытовых отходов (свалок) в пределах города, эксплуатация которых сопровождается процессами брожения, разложения, окисления, возгорания, связанных с выбросом в атмосферу хлоруглеродов, дибензиндиоксина, бифенилов, меркаптанов (( класс опасности).

К увеличению потенциала загрязнения атмосферы города приводит его расположение в котловине между берегом и плато.

Архитектурно-планировочная модель застройки города создает неблагоприятные условия для рассеивания.

Характерные для города метеофакторы понижают способность воздушного бассейна к самоочищению.

Динамика изменения загрязненности атмосферного воздуха г. Саратова приведена в нижеследующей таблице.

ДИНАМИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Г. САРАТОВА В 1998-2002 гг.

| Наименование ЗВ | Среднегодовая концентрация в долях ПДК, 1998 г | Среднегодовая концентрация в долях ПДК, 1999 г | Среднегодовая концентрация в долях ПДК, 2000 г | Среднегодовая концентрация в долях ПДК, 2001 г | Среднегодовая концентрация в долях ПДК, 2002 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формальдегид | 4,3 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,9 |
| Диоксид азота | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 1,4 |
| Пыль | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,8 |
| Оксид углерода | 1 | 1 | 1,3 | 1,1 | 0,6 |
| Фенол | 0,3 | 1 | 1,3 | 0,5 | 0,7 |
| Сероводород | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| Оксид азота | 1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
| Аммиак | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| Гидрофторид | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| Гидрохлорид | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Диоксид серы | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Бенз(а)пирен | - | - | 2,2 | 1,3 | 1,9 |

Из таблицы видно, что возрос уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Саратова формальдегидом, диоксидом азота, фенолом, аммиаком, пылью, бензапиреном, а по оксиду азота, оксиду углерода – существенно снизился.

Вторым по загрязненности воздушного бассейна является г.Балаково. В целом по городу выбросы в 2002 г, по сравнению с 2001 г, увеличились на 1,144 тыс. т/год и составили 18,377 тыс. т/год.

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия химической и нефтехимической промышленности (ОАО «Балаковское химволокно», ОАО «Балаковорезинотехника», ООО «Балаковские минеральные удобрения») – 74,2% и предприятия электроэнергетики (филиал «Балаковская ТЭЦ-4», ОАО «Саратовэнерго», Балаковская АЭС) – 20,8%.

Вклад автотранспорта в суммарный выброс составляет 18,5%, в т.ч. по оксиду углерода – 77,8%, по оксидам азота – 12,7%, по углеводородам – 70,0%.

Экологическую обстановка в г. Балаково формируют предприятия химической промышленности, технологические процессы которых связаны с выбросом в атмосферу большого количества специфических веществ, в т.ч. 2 класса опасности (сероуглерода – более 2 тыс. т/год, сероводорода – более 90 т/год, формальдегида – более 6 т/год), вклад которых в выбросы от стационарных источников составляет 73,3% (15,6 тыс.т).

Динамика изменения загрязненности воздушного бассейна г.Балаково приведена в нижеследующей таблице.

ДИНАМИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Г. БАЛАКОВО В 1998-2002 гг.

| Наименование ЗВ | Среднегодовая концентрация в долях ПДК, 1998 г | Среднегодовая концентрация в долях ПДК, 1999 г | Среднегодовая концентрация в долях ПДК, 2000 г | Среднегодовая концентрация в долях ПДК, 2001 г | Среднегодовая концентрация в долях ПДК, 2002 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формальдегид | 3,3 | 2,7 | 1,3 | 1,7 | 4 |
| Диоксид азота | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
| Пыль | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 1 |
| Оксид углерода | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Сероводород | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| Аммиак | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Гидрофторид | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,3 |
| Сероуглерод | 4,4 | 4 | 4,2 | 2,8 | 2,4 |
| Диоксид серы | 0,04 | немного ниже ПДК | немного ниже ПДК | немного ниже ПДК | немного ниже ПДК |
| Оксид азота | - | ниже ПДК | ниже ПДК | ниже ПДК | ниже ПДК |

Стабилен уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Балаково оксидом углерода, оксидом азота, диоксидом серы. Возрос по сравнению с прошлым годом уровень загрязнения сероводородом, формальдегидом, диоксидом азота аммиаком.

Выбросы вредных веществ в г. Вольске составили 13,232 тыс. т, в т.ч., от стационарных источников – 11,832 тыс. т.

В целом по городу выбросы увеличились на 1102 тонны (9,35) по сравнению с предыдущим годом за счет увеличения объемов выпускаемой продукции предприятиями города.

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия производства строительных материалов (ОАО «Вольский завод АЦИ», ОАО «Вольскцемент») – 80,9%.

Увеличились выбросы вредных веществ на предприятиях производства строительных материалов на 1,031 тыс.т за счет увеличения объемов производства (ОАО «Вольскцемент»).

Вклад автотранспорта в суммарный выброс составляет 10,5%, в т.ч. оксида углерода – 16,7%, оксидов азота – 6,9%, углеводородов – 97%.

За последние 5 лет суммарные выбросы вредных веществ увеличились на 1,351 тыс.т (10,2%), в т.ч. от стационарных источников – на 2,751 тыс.т (20,8%). От автотранспорта выбросы не изменились.

Государственный мониторинг за качеством воздуха не проводился в течение нескольких лет.

По г. Энгельсу выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников и автотранспорта составляют 5,523 тыс.  т/год.

По сравнению с предыдущим годом выбросы от стационарных источников в целом по г. Энгельсу уменьшились на 753 т/год (28,1%) за счет выполнения природоохранных мероприятий и уменьшения объемов производства.

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия электроэнергетики (ТЭЦ-3) – 0,996 тыс. т/год (51,8%), машиностроения и металлообрабатывающей промышленности – 0,205 тыс. т/год (10,7%).

Вклад автотранспорта в суммарный выброс составляет 65,2%, в т.ч., оксида углерода – 90,0%, оксидов азота – 31,2%, углеводородов – 97,4%.

За последние 5 лет (1998-2002 г.г.) выбросы вредных веществ от стационарных источников уменьшились на 4,164 тыс. т (68,4%), автотранспорта – не изменились, суммарные выбросы уменьшились на 4,164 тыс. т (42,9%). Уменьшение суммарных выбросов произошло за счет сокращения объема производства продукции, выполнения природоохранных мероприятий.

В последние годы наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города не проводились. В настоящее время принимаются меры по восстановлению поста.

По г. Балашову выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников и автотранспорта составляют 2,284 тыс. т/год.

В целом по г. Балашову за год выбросы вредных источников уменьшились на 0,133 тыс. т (12,0%).

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия: ОАО «Балашовский текстиль», ОАО «Мясоконсервный комбинат Балашовский» – 44,8%; «Городские тепловые сети» – 26,8; Локомотивное депо и Дистанция гражданских сооружений ст. Балашов – 13,2%.

Вклад автотранспорта в суммарный выброс составляет 56,9%, в т.ч. оксида углерода – 56,6%, оксидов азота – 49,0%, углеводородов – 99,5%.

За последние 5 лет (1998-2002 г.г.) выбросы вредных веществ от стационарных источников уменьшились на 0,448 тыс. т. (31,3%), автотранспорта – на 0,2 тыс. т (13,3%), суммарные выбросы уменьшились на 0,6 тыс. т. (22,1%). Уменьшение суммарных выбросов произошло за счет уменьшения объемов производства, внедрения природоохранных мероприятий и уменьшения пробега автомобилей. В городе отсутствуют ПНЗ.

Необходимо отметить, что для объективной оценки качества атмосферного воздуха, прогнозирования изменения его состояния и выработки рекомендаций по его улучшению недостаточно существующей сети мониторинга атмосферного воздуха области, как по количеству постов, так и по перечню ингредиентов.

Для реальной оценки состояния атмосферного воздуха и оценки достоверности ведомственного контроля только в г. Саратове требуется увеличение количества постов до 30 и перечня определяемых ингредиентов до 24.

Недостаточно постов в городах Балаково, Энгельс, Балашов.

3.6. СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ

Саратовская область относится к малолесным территориям. Ее лесистость составляет 6,5%. Структура лесного фонда рассмотрена в главе «Природный и ресурсный потенциал Саратовской области».

На 1 января 2003 г в состав Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Саратовской области входит 34 территориальных органа управления лесными ресурсами. Лесной фонд, находящийся в ведении 32 лесхозов, ЛПХ «Кумысная поляна» и национального парка «Хвалынский», расположен на площади 545 тыс. га.

Кроме того, до принятия Федерального закона о собственности на городские леса в управлении лесхозов МПР России находятся городские леса на площади 8 тыс. га.

В настоящее время в области проводятся работы по лесовосстановлению и защитному лесоразведению.

По области аттестовано и включено в государственный реестр 430 деревьев, в т.ч., 195 шт. сосны обыкновенной, 138 шт. дуба черешчатого, 50 шт. лиственницы сибирской, 47 шт. прочих пород; заложено 505 га постоянных семенных участков, выделены резерваты сосны обыкновенной на площади 72 га, дуба черешчатого - 160 га; заложено 48 га лесосеменных плантаций.

В соответствии с подпрограммой «Леса» ФЦП «Экология и природные ресурсы России» в 2002 г заложено 3 га лесосеменных плантаций и 5 га лесосеменных участков, проведен уход за постоянными лесосеменными участками на площади 100 га, за постоянными лесосеменными плантациями на площади 148 га. Заготовлено 10,3 т семян древесно-кустарниковых пород (при плане 14 т).

С объектов постоянной лесосеменной базы заготовлено 3,8 т семян.

Посев осени 2002 г и весны 2003 г был обеспечен собственным посевным материалом в полном объеме. Кроме того, создан годовой резерв семян сосны обыкновенной в количестве 800 кг под посев весны 2004 г.

В лесхозах области имеются 36 питомников общей площадью 876 га, посевное отделение составляет 391 га. В 2002 г проведен посев на площади 50 га, выращено 35,2 млн. шт. стандартных сеянцев древесно-кустарниковых пород, в т.ч. 18,9 млн. шт. сосны обыкновенной, 9,1 млн. шт.-ясеня, 3,3 млн. шт. клена, 1,7 млн. шт. кустарников, 2,2 млн. шт. прочих древесных пород. 8,1 млн. шт. сеянцев выращено из семян, собранных с объектов постоянной лесосеменной базы.

Потребность лесокультурного производства полностью обеспечена собственным посадочным материалом.

Сеянцы сосны обыкновенной отпускались в Волгоградскую, Ростовскую, Орловскую области.

Объемы работ по лесовосстановлению на 2002 г определены программой «Леса» ФЦП «Экология и природные ресурсы России». Лесовосстановление выполнено на площади 2800 га, в т.ч. посев-посадка – на площади 2636 га. Списано в момент инвентаризации в однолетнем возрасте от стихийного бедствия (засуха) 923 га, сохранившиеся 1713 га имеют приживаемость 63,2% (при плановой – 70%).

Количественные и качественные изменения в лесном фонде связаны с вводом молодняка ценных в хозяйственном отношении пород пород в покрытые лесом земли. Так в 2002 г введено молодняка в 2900 га, из них переводом лесных культур в покрытую лесом площадь 2538 га.

На территории области лесхозами как федерального, так и регионального значения проведена определённая работа по сохранению лесов и лесных насаждений. Благодаря комплексу проведённых мероприятий на территории наблюдается положительная тенденция увеличения (на 1.6 тыс. га) площади покрытой лесными насаждениями. Лесхозами в 2005 году выращено 16.2 млн. саженцев стандартных пород и 18 тыс. саженцев 30-ти наименований для целей озеленения городов и посёлков области.

Из 8,4 млн. га сельскохозяйственных угодий 7,2 млн. га являются эродированными и эрозионно-опасными.

Генеральная схема противоэрозионных мероприятий предусматривает наличие в Саратовской области 322,7 тыс. га всех видов противоэрозионных насаждений.

На 01.01.2003 г создано 196,6 тыс. га защитных  лесных насаждений (берегозащитных, почвозащитных, противоэрозионных), в т.ч. в 2002 г – 1321 га.

Материально-техническая база лесхозов позволяет ежегодно создавать 2,5 тыс. защитных насаждений (объемы проведенных работ зависят от объема финансирования).

Огромный ущерб лесному фонду оказывают лесные пожары. В лесхозах области в 2004 г было зарегистрировано 15 лесных пожара на площади 40.8 га, в т.ч. верховыми пожарами пройдено 8.5 га.  Ущерб причинённый лесными пожарами – 278.7 тыс. руб.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 2004 г

| Лесхоз | Число случаев | Площадь, га | Ущерб, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. верховых |  |
| Аткарский | 3 | 8,1 | 1,5 | 40,7 |
| Балтайский | 1 | 3,5 |  | 27,0 |
| Вольский | 1 | 0,5 |  | 17,5 |
| Калининский | 2 | 0,7 |  | 48,7 |
| ЛПХ «Кумысная поляна» | 1 | 0,5 |  | 0,6 |
| Саратовский | 3 | 16,3 | 7,0 | 112,1 |
| Усовский | 2 | 0,8 |  | 11,4 |
| Черкасский | 2 | 10,4 |  | 20,7 |
| Итого | 15 | 40,8 | 8,5 | 278,7 |

В области проводятся санитарные мероприятия и защита лесов от вредителей и болезней. Леса Саратовской области, в силу климатических особенностей региона, часто подвергаются повреждениям хвое- и листогрызущими насекомыми, что ослабляет насаждения, приводит к заселению их вторичными вредителями.

Недостаточное использование древесных ресурсов обусловило старение лесов и ухудшение их состояния.

Центром защиты леса проведены работы по обследованию и отбору участков леса под сплошные санитарные рубки. Основными причинами назначения сплошных санитарных рубок являются: пожары, засуха, техногенные факторы, болезни леса. В 2002 г выдано разрешений на проведение сплошных санитарных рубок на площади 57,3 га с общей массой 30830 м3. Нарушений при отводе участков леса под сплошные санитарные рубки не выявлено.

Лесопатологический мониторинг проведен на площади 461,4 тыс. га, авиационно-химическая обработка против рыжего соснового пильщика в хвойных насаждениях – на площади 3410 га (препарат «Циткор»). Эффективность обработки составила 64%.

Кроме авиационной обработки, лесхозами области проведены: наземные химические меры борьбы против рыжего соснового пильщика на площади 857 га; биологические меры борьбы (изготовление скворечников, огораживание муравейников) – на площади 1143 га; корневая губка ликвидирована на площади 43 га.

Распространение корневой губки связано с увеличением монокультур сосны обыкновенной. На начало 2003 г корневая губка имеется на площади 168 га. Стволовая гниль выявлена на площади 92 га. Из них требуют мер борьбы 41 га.

Обследованы питомники на площади 140 га. Основными болезнями сеянцев древесных пород в лесных питомниках области являются: шютте обыкновенное, полегание, мучнистая роса дуба, ржавчина березы. Проводились обработки семян сеянцев фундазолом и байлетоном.

Проведены обследования на зараженность почвы хрущами. По результатам обследований специалистами-лесопатологами сделано заключение, что майский хрущ на территории лесного фонда присутствует как вид, но значительного ущерба не наносит.

На территории области серьезной проблемой остается сохранение, улучшение состояния и увеличение площади зеленых насаждений. Так при норме насаждений общего пользования 16 м2/человека, этот показатель составляет для крупных и средних городов области не более 6-8 м2/человека. Всего по области площадь качественных насаждений общего пользования составляет не более 20 тыс. га, а насаждений ограниченного пользования – еще меньше, норматив в 50% площади зелёных насаждений от общей городской площади по области нигде не достигнут.

На уровне области структуры по ведению зеленого хозяйства не созданы. В муниципальных образованиях озеленением занимаются организации и предприятия самой разной ведомственной подчиненности. Между тем, значение зеленых насаждений трудно переоценить не столько в рекреационном плане, сколько в плане их функционирования как универсального биофильтра урбанизированных территорий.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ И ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫМИ ПОРОДАМИ

| Породы | Эффективность газопоглощения за сутки, г | Площадь поверхности листвы дерева, м2 | Кол-во осаждаемой пыли, мг/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Деревья |
| Тополь канадский | 7,9 | 300 | 1128 |
| Липа мелколистная | 5,9 | 200 | 1014 |
| Ясень зеленый | 4,7 | 210 | 2030 |
| Вяз обыкновенный | 2,7 | 240 | 3289 |
| Осина | 2,5 | 180 | 1109 |
| Береза повислая | 2,2 | 170 | 4482 |
| Сосна обыкновенная | 0,9 | - | 1007 |
| Рябина обыкновенная | 0,8 | 22 | 2091 |
| Клен татарский | 0,4 | 40 | 1952 |
| Дуб черешчатый | 0,5 | 230 | 4545 |
| Кустарники |
| Лох узколистный | 0,9 | 6,0 | 2224 |
| Жимолость татарская | 0,4 | 3,5 | 2322 |
| Смородина золотая | - | 2,5 | 6214 |
| Бересклет бородавчатый | - | 4,7 | 2162 |
| Акация желтая | - | 3,0 | 1824 |

3.7. СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОГО МИРА

Разнообразие природных условий Саратовской области создает благоприятные условия для обитания млекопитающих с различным характером условий существования. Одни виды приспособились к жизни в лесах, другие населяют степи и пустыни, третьи обитают в водоемах и на их берегах.

В фауне Саратовской области в настоящее время значительно увеличилось число редких и исчезающих животных, нуждающихся в защите. Они обычно обладают наименьшей устойчивостью к техногенным воздействиям и чутко реагируют на изменение отдельных факторов окружающей среды.

Включение в 70-х годах сурка степного в Красную книгу Саратовской области способствовало тому, что численность его с 3-6 тыс. в 70-х годах возросла до 22 тыс. особей в 2001-2002 г.г. и стала стабильной. (В декабре 2005 года принято постановление Правительства области «О Красной книге Саратовской области», определившее положение о Красной книге , о создании межведомственной комиссии по ведению Красной книге и её составе. Выход в свет второго издания Красной книги Саратовской области планируется в 2006 году).

Тревогу представляет вопрос численности популяции дрофы. Саратовская область является местом гнездования дрофы.

Помимо дрофы в области проведен учет других редких видов птиц Саратовского Заволжья. На общей учетной площади 33600 км2 пройдено 19841 км маршрутов по территории Энгельсского, Ровенского, Советского, Федоровского, Ершовского, Дергачевского, Краснокутского, Питерского, Новоузенского, Алтайского районов. В ходе учетных работ были отмечены 22 вида птиц, занесенных в Красную книгу Саратовской области.

| Виды животных | Количество особей | Количество встреч |
| --- | --- | --- |
| Белая цапля | 80 | 39 |
| Лебедь-шипун | 133 | 60 |
| Огарь | 3 | 3 |
| Пеганка | 11 | 4 |
| Скопа | 2 | 2 |
| Степной лунь | 7 | 7 |
| Курганник | 16 | 12 |
| Степной орел | 64 | 40 |
| Могильник | 11 | 7 |
| Орлан-белохвост | 3 | 2 |
| Серый журавль | 109 | 27 |
| Красавка | 677 | 77 |
| Дрофа | 1617 | 316 |
| Стрепет | 135 | 36 |
| Авдотка | 3 | 3 |
| Ходулочник | 12 | 6 |
| Б. Веретенник | 4 | 2 |
| Степная теркушка | 56 | 12 |
| Филин | 1 | 1 |
| Степной жаворонок | 38 | 10 |
| Белокрылый жаворонок | 71 | 20 |
| Черный жаворонок | 59 | 12 |

Численность основных охотничьих животных на территории области остается более или менее стабильной. Данные об их численности приведены в главе «Природный и ресурсный потенциал области».

В подразделе «Рыбные ресурсы» главы «Природный и ресурсный потенциал Саратовской области» приведены данные по современному состоянию рыбного хозяйства области и приведены меры по улучшению динамики производства товарной продукции.

Принятые меры по реализации мероприятий программы развития рыбной отрасли в Саратовской области на 1999-2005 годы позволили предотвратить наметившуюся тенденцию снижения в 1990-х годах промыслового вылова рыбы в волжских водохранилищах и создать к 2005 году маточные стада особо ценных рыб (стерляди, веслоноса, растительноядных рыб).

3.8. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

Саратовская область является крупным промышленным центром, на территории которого расположены два особо радиационно-опасных объекта: Балаковская АЭС и пункт захоронения радиоактивных отходов спецкомбината «Родон», обслуживающий 8 областей Российской Федерации. Более 300 предприятий используют в своей деятельности радиоактивные вещества и источники ионизирующего излучения различной активности, а также на территории области находятся:

- исследовательские реакторы – 2;

- ускорители – 2;

- мощные изотопные установки – 1;

- установки дефектоскопии – 62;

- аппаратура геологоразведки – 9;

- аппаратура рентгенологии – 179;

- медицинская радиология – 19;

- установки, использующиеся в научных исследованиях – 12;

- установки, использующиеся в обучении – 4;

- прочие – 27.

В общем радиационная обстановка на территории Саратовской области определяется:

- глобальным радиационным фоном, обусловленным проводившимися ранее ядерными испытаниями (Семипалатинский и Тоцкий полигоны);

- радиоактивным загрязнением территорий вследствие аварии в 1986 г на Чернобыльской АЭС;

- эксплуатацией предприятий ядерного топливного цикла, региональных хранилищ радиоактивных отходов.

По области среднемесячное значение мощности экспозиционной дозы (МЭД) изменяется от 10 до 15  мкр/час, максимальное значение МЭД – 18 мкр/час было зарегистрировано МС Петровск в ноябре и МС Ершов в июне 2002 г.

Среднее значение МЭД по Саратову составляет 12 мкр./час, максимальное значение МЭД – 16 мкр./час зафиксировано в мае 2002 г.

Среднее значение по г. Балаково составляет 12 мкр./час. По данным наблюдений в 100-километровоой зоне Балаковской АЭС среднемесячные значения МЭД гамма-излучения изменялись от 9 до 18 мкр./час (в пределах естественного фона).

Изменение средних значений мощности экспозиционной дозы по населенным пунктам приведено в нижеследующей таблице.

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

| МЭД гамма-излучения мкр/час | 1999 г | 2000 г | 2001 г | 2002 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МС Александров Гай | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| АМСГ Аткарск | 10,5 | 10,5 | 11,3 | 10,7 |
| АМСГ Балаково | 11,7 | 11,5 | 12,3 | 12,3 |
| ИС Балашов | 12,7 | 12,0 | 12,9 | 11,8 |
| АМСГ Ершов | 13,0 | 12,9 | 14,0 | 13,1 |
| МС Калининск | 12,3 | 11,6 | 11,9 | 11,1 |
| МС Карабулак | 10,8 | 10,6 | 10,8 | 10,8 |
| АМСГ Красный Кут | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 10,9 |
| ИС Маркс | 11,6 | 12,7 | 12,6 | 12,4 |
| МС Новоузенск | 11,7 | 11,4 | 12,0 | 11,8 |
| МС Озинки | 10,4 | 10,2 | 10,3 | 10,4 |
| МС Октябрьский город | 12,3 | 12,8 | 13,0 | 12,6 |
| МС Петровск | 13,3 | 14,2 | 14,5 | 13,9 |
| МС Перелюб | 11,7 | 11,0 | 11,9 | 12,1 |
| МС Пугачев | 11,8 | 11,7 | 11,8 | 12,0 |
| МС Ртищево | 11,4 | 11,8 | 11,3 | 11,5 |
| МС Сплавнуха | 12,5 | 11,5 | 11,8 | 12,8 |
| АМСГ Саратов-Южный | 9,5 | 11,4 | 11,5 | 11,7 |
| МС Хвалынск | 12,0 | 12,0 | 11,3 | 12,5 |
| МС Балаково | 12,0 | 11,0 | 10,8 | 10,7 |

Хотя средние значения МЭД находятся в пределах нормы, аэрогамма-спектрометрической съемкой, проведенной на территории области выявлены «пятна» радиоактивного загрязнения местности цезием-137, плотностью свыше 1 Кu./км2 и общей площадью – 150 км2 в Петровском, Базарно-Карабулакском и Самойловском районах.

Радиологические обследования, проведенные на ряде промышленных предприятий и учебных заведений городов Саратова, Энгельса, Балаково, Красноармейска, Аткарска, Балашова, Татищева, а также на территории области, выявили неучтенные НИИ, отдельные очаги радиоактивного загрязнения с мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения – 2000 мкр/час. Всего в 1996 г было обследовано около 200 объектов и обнаружено до 40 случаев радиоактивного загрязнения.

В 1996 г Правительством Саратовской области было принято постановление от 30.10.96 г №610 «О разработке региональной программы создания автоматизированной подсистемы контроля радиационной обстановки на территории Саратовской области (АСКРО)». В целях реализации этого постановления рабочая группа межведомственной комиссии представила комплекс мероприятий по реализации АСКРО с конкретными расчетами по ее финансированию.

В соответствии с общегосударственным реестром к особо опасным радиоактивным объектам на территории области относятся ГУП Саратовский специализированный комбинат «Родон» и Балаковская АЭС. В спецкомбинате «Родон» разработана комплексная программа по обеспечению радиационной безопасности объектов комбината, содержащая следующие основные разделы:

- создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на централизованном пункте захоронения радиоактивных отходов;

- создание автоматизированной системы контроля индивидуальных доз облучения персонала группы А;

- создание автоматизированной системы учета радиоактивных отходов;

- геоэкологическое обоснование надежности захоронения радиоактивных отходов;

- реконструкция пункта захоронения и производственной базы комбината.

В 1996 г лабораторией радиационного контроля (ЛРК) комбината в полном объеме выполнены контрольные измерения в зоне строгого режима пункта захоронения и в санитарно-защитной зоне:

- измерение уровней МЭД гамма-излучения методом авторадиосъемки и пешеходной гамма-съемки;

- спектрометрические и радиометрические анализы почвы, растительности, воды;

- измерение степени поверхностного загрязнения радионуклидами;

- радиометрическое измерение объемной активности радона в воздухе производственных помещений.

Отбор проб осуществлялся в 26 контрольных точках. Содержание естественных радионуклидов и изотопа Цезий-137 в пробах колебалось в следующих пределах:

Сs137 – 10-30 Бк/кг;

К40 – 100-480 Бк/кг;

Th232 – 8-30 Бк/кг;

Ra226 – 8-20 Бк/кг,

что соответствует фоновым значениям. Других искусственных радионуклидов в пробах не обнаружено.

Мощность экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения колебались в следующих пределах:

- зона строгого режима пункта захоронения РАО - 11-25 мкр/час;

- санитарно-защитная зона ПЗРО - 10-18 мкр/час.

Значение эквивалентной равновесной объемной активности Радона-222 в воздухе помещения хранилищ РАО – 100-500 Бк/м.

Выполнен второй этап работы по теме «Геолого-экологическое обоснование надежности захоронения РАО на полигоне Саратовского спецкомбината «Родон». На основании выполненных исследований сделан предварительный вывод о безопасности хранения РАО на ПЗРО Саратовского спецкомбината.

По данным радиологического отделения областного Центра Госсанэпиднадзора (ОЦГСЭН) радиационная обстановка на территории ПЗРО, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения благополучная и не выделяется из общетерриториальной. Радиоактивность исследуемых проб ниже установленных временно допустимых уровней (ВДУ), миграции радионуклидов в почву не выявлено.

В течение 2002 г ЛРК спецкомбинатом «Родон» проведено 2 радиационных обследования: в г. Энгельсе и п. Нефтяников г. Саратова. В Энгельсе обнаружено 9 участков радиоактивного загрязнения почвы с МЭД от 0,27 до 2,6 мк3/час, в пос. Нефтяников – 14 участков с МЭД от 0,22 до 0,95 мк3/час. Спланировано проведение работ по дезактивации силами спецкомбината «Родон».

Под надзором радиологического отделения ОЦГСЭН, кроме территории ПЗРО, в 1996 г находился 341 объект, с общей активностью радионуклидов – 830,005 ТБк. 180 предприятий было обследовано с помощью инструментальных и лабораторных методов исследования, из них 70 не отвечали санитарным нормам.

На Балаковской АЭС в 2000 г введена в эксплуатацию система немецкого производства «Sky Link». Система предназначена для осуществления непрерывного контроля радиационной обстановки в 30-ти километровой зоне вокруг АЭС, как при нормальной эксплуатации, так и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

С 2000 г проводится работа по установке в районах расположения Балаковской АЭС 20 постов системы «Атлант».

Многолетний ряд наблюдений за состоянием окружающей среды в районе расположения Балаковской АЭС показывает, что радиационная обстановка во всех населенных пунктах наблюдения и г. Балаково, содержание радионуклидов в объектах внешней среды, объемная радиоактивность воды водоема-охладителя АЭС и р. Волги не превысило нормативно допустимых уровней.

По данным Отдела инспекций радиационной безопасности в Саратовской области на начало 2003 г 37 организаций осуществляют деятельность в области использования атомной энергии в народном хозяйстве (27 из них имеют лицензии Госатомнадзора России). Данные организации имеют в своем распоряжении 106 единиц источников ионизирующих излучений.

Ежедневные наблюдения за радиоактивным и химическим загрязнением атмосферных выпадений проводится на ряде метеостанций области, проводятся также ежедневные наблюдения за мощностью дозы гамма-излучения по всей области на сети метеостаций, проводятся обследования 30-километровой зоны вокруг Балаковской АЭС.

В 2002 г на территории Саратовской области было отмечено 6 случаев радиоактивных выпадений с повышенной бета-активностью, из них один случай с превышением суточных фоновых значений в 27,6 раза, зафиксированный МС Балашов с 25 на 26 августа 2002 г. На МС Балашов высокие значения наблюдались 3 раза, в районе МС Пугачев – 2 раза.

Во всех случаях принимаются меры по изоляции и ликвидации радиоактивных загрязнений.

В области осуществляется радиационный контроль металлолома, а также товаров, прибывающих железнодорожным транспортом из других стран и регионов.

3.9. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Шесть-семь лет назад (1998-99 гг.) состояние загрязнения окружающей среды электромагнитными полями в Саратовской области характеризовалось как критическое, практически выходящее из-под контроля.

В настоящее время произошла некоторая стабилизация электромагнитной обстановки. Этому способствовало принятие в 1999 г областной Думой постановления о введении платы за воздействие электромагнитного излучения. Несмотря на отмену постановления природоохранным органам удалось скоординировать работу и усилить контроль за предприятиями-загрязнителями.

Практически все крупные радиопередающие станции оформили санитарные паспорта, была проведена инвентаризация передающих радиотехнических объектов, выявлены источники электромагнитного излучения, работающие без необходимых разрешительных документов. Однако многие проблемы все еще требуют своего решения: задерживается решение вопроса об отселении людей, проживающих в санитарно-защитной зоне областного телерадиопередающего центра, не принимается действенных мер по защите жителей поселка Юбилейный от воздействия мощных источников электромагнитного излучения Саратовского аэропорта.

Крупные телепередающие комплексы (суммарной мощностью боле 50 кВт) расположены на территории области довольно равномерно. Передающие антенны этих комплексов установлены на высотах от 160 до 350 м относительно близлежащих жилых строений. Каждый комплекс имеет проектную санитарно-защитную зону и зону ограничения застройки.

Выполненные инструментальные измерения показывают, что работа мощных телепередающих центров на территории Саратовской области не создает значительной угрозы здоровью населения. Исключение составляет Саратовский радиоцентр, в санитарно-защитной зоне которого находятся жилые дома.

Значительную опасность представляют коммерческие телерадиостанции малой мощностью (0,5-2 кВт). Обычно они располагаются в густонаселенных районах многоэтажной застройки, имеют антенны, расположенные не выше 40-50 м от земли. Кроме того, часто антенны устанавливаются на крышах домов, а передатчики размещаются в жилых помещениях. Только в г. Саратове с крыш жилых и общественных зданий осуществляется трансляция 9 радиовещательных программ и одной телевизионной.

Свой вклад в загрязнение окружающей среды вносят базовые и абонентские станции сетей сотовой связи. Темпы их роста опережают все прогнозы. В соответствии с решением Минсвязи и Государственной комиссией по радиочастотам предполагается поэтапная замена экологически опасных стандартов на самую безопасную технологию сотовой связи с кодовым разделением каналов. Всего операторскую деятельность в области осуществляет 6 компаний.

В 2002 г экологическую экспертизу прошли 60 базовых станций. После устранения отмеченных недостатков и проведения природоохранных мероприятий все они получили положительное заключение экологической экспертизы.

В настоящее время отмечается нежелательная тенденция сосредоточения базовых станций на ограниченных территориях.

Последствия комплексного воздействия нескольких базовых станций на определенные участки городской территории почти не изучены.

Расчеты показывают, что в ряде жилых районов суммарные уровни воздействия электромагнитного излучения базовых станций приближается к ПДУ. Особо тяжелая обстановка складывается в центральных районах г.Саратова. После введения в 2003 г 100 базовых станций возникла острая необходимость по принятию срочных мер по оптимизации схем расположения базовых станций и согласованию частотно-территориальных планов сетей сотовой связи с конкретно сложившейся градостроительной и экологической ситуацией.

3.10. СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

Регулирование обращения с отходами на территории Саратовской области осуществляется посредством выполнения работ природопользователями по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разработке и выполнению мероприятий по улучшению объемов образования отходов, снижению их класса опасности, достижению лимитов на размещение отходов.

В настоящее время ГУПР располагает банком данных как о качественном, так и количественном составе отходов, а также объектах их размещения в целом по области, по городам и районам области, по предприятиям – основным загрязнителям окружающей среды.

В 2002 г впервые проведены работы по сбору, обработке, систематизации данных от индивидуальных предпринимателей и частных лиц.

Всего на территории Саратовской области к 2003 г образовалось 2704335,4 т отходов.

Наибольшее количество отходов образуется на промышленных предприятиях в крупных городах Саратове, Балаково, Энгельсе. Сведения о них приведены в нижеследующей таблице (по данным сведений 2ТП (отходы) в 2002 г).

| Город | Промышленные отходы по классам опасности (m) |
| --- | --- |
|  | всего отходов | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| Саратов | 467250,159 | 1724,662 | 122202,063 | 51256,74 | 292066,694 |
| Балаково | 1981203,423 | 13,461 | 979,984 | 12125,075 | 1968084,903 |
| Энгельс | 14996,446 | 41,131 | 1081,05 | 787,291 | 13086,974 |
| Прочие | 240885,401 | 549,073 | 61086,584 | 2610,375 | 236733,36 |

Из приведенной таблицы видно, что наибольшее количество отходов образуется в городах Балаково и Саратов.

Из общего количества образовавшихся по области отходов 1 класса опасности использовано - 64,2%, направлено на хранение на территории предприятий - 5,3%, захоронено на полигоне промотходов, принадлежащих ПО «Балаковские волокна» - 0,006%.

Из общего количества отходов 2 класса опасности объем использованных отходов составляет 83,1%, обезвреженных – 17,14% (с учетом накопленного), направлено на хранение на территории предприятий - 0,67% и захоронено на полигоне промотходов – 0,76%.

Из общего количества отходов 3 класса опасности использовано - 58,2%, обезврежено - 44,2% (с учетом накопленного), направлено на хранение на территории предприятия - 13,5%, захоронено на полигонах и свалках - 9,9%.

Из общего объема образовавшихся отходов 4 класса опасности использовано 21,8% (с учетом накопленного), обезврежено – 0,36%, направлено на хранение на территории предприятия - 79,1%, захоронено на полигоне и свалках ТБ – 44,8%.

В г. Саратове внедрена методика детоксикации отходов, содержащих тяжелые металлы, заключающаяся в снижении класса опасности отходов путем комплексообразования с аминокислотами. Впервые эта методика стала использоваться в 2001 г для детоксикации шлама очистных сооружений завода «Автономных источников тока», в 2002 г была проведена детоксикация 890,86 т шлама ОАО «Саратовского подшипникового завода».

В последние годы на территории области большое внимание уделяется созданию технологических комплексов по сбору, переработке, утилизации и вторичному  использованию промышленных и бытовых отходов. Эти работы осуществляются как на специализированных предприятиях, так и на базе производственных мощностей промышленных предприятий. К ним относятся:

- ООО «Экологическая безопасность» - демеркуризация ртутьсодержащих отходов;

- Государственное унитарное предприятие «Государственный институт технологии органического синтеза» и ЗАО «Электрохимпром» - переработка полихлорбифенилов (Совтал-10) – 300 т в год;

- ОАО «Электропоточник» - прием свинецсодержащих отходов и передача их и собственных отходов на перерабатывающие комбинаты России в обмен на сырье для изготовления свинцовых аккумуляторных батарей;

- ООО «Экокомплекс-Тантал» - переработка растворов гальванического производства;

- ОАО «СЭПО-ЗЭМ» - обезвреживание гальванических отходов и травильных растворов;

- ОАО «Саратоврезинотехника» - вторичное использование отходов резины и пластмассы в процессе изготовления товаров народного потребления»;

- ОАО «Нефтеперерабатывающий завод» - переработка нефтешламов;

- ОАО «Саратовстройстекло» - вторичное использование технологических отходов производства стекла.

Перечисленные выше предприятия несколько улучшают обстановку, но не решают всех существующих проблем с переработкой промышленных отходов.

Твердые бытовые отходы. Согласно сложившейся в Саратовской области системе их обезвреживания – свозятся на полигоны и свалки.

По данным ЖКХ на объекты складирования за 2002 г вывезено и размещено более 3900 тыс. м3 ТБО, около 1600 тыс. м3 жидких бытовых отходов. Общее количество полигонов и свалок равно 723. Общая площадь мест обезвреживания бытовых отходов составляет 1453 га, в т.ч. существующих в районных центрах – 544 га, в округах - 909 га. В целом, в 2005 году показатели в сфере  обращения с отходами (по сравнению с2004 годом) следующие: использование отходов увеличилось на 0.6%, в то же время увеличилось количество, хранящихся на территориях предприятий на 8.7% и захороненных на полигонах и свалках ТБО на 24.5% Оба факта  свидетельствуют о недостаточном количестве предприятий, занимающихся переработкой и использованием отходов.

Однако в ряде муниципальных образований отсутствуют разрешения экологических организаций на размещение отходов.

Отсутствие систематической работы с населением, договорных отношений между домовладельцами и предприятиями, осуществляющими сбор и вывоз бытовых отходов, приводит к беспорядочному складированию мусора, возникновению несанкционированных свалок на территориях населенных пунктов. За последние годы в городах, поселках и селах области было ликвидировано более 500 крупных несанкционированных свалок мусора.

В связи с ростом городского населения и увеличением объемов ТБО все большее значение приобретает организация мусороперерабатывающего производства. Переработкой и обезвреживанием отходов в области занимаются несколько предприятий, однако их мощности недостаточны для решения всех существующих проблем с переработкой промышленных отходов.

Из федерального бюджета выделены средства на строительство в городах Саратове и Энгельсе мусоросортировочных комплексов.

3.11. ТЕХНОГЕННЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

В 2002 г зарегистрировано 487 аварий, в т.ч. 13 – на промышленных объектах. По сравнению с предыдущими годами общее количество аварий и чрезвычайных ситуаций значительно увеличилось. В 2002 г в чрезвычайных ситуациях пострадал 891 человек, из которых 408 – погибло. Аварии происходили на предприятиях Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова, Ртищева, Вольска, п. Шиханы Вольского района. Количество людей, чьи условия жизнедеятельности в результате происшествий, аварий и ЧС были нарушены, составляет 113 тыс. человек, суммарный заявленный ущерб составил 22,2 млн. руб.

Главной причиной возникновения техногенных ЧС с негативными последствиями является износ основных производственных фондов потенциально опасных объектов. Так, на взрывоопасных объектах средний процент износа составляет 53,4%, на химически опасных – 50%. Наиболее изношенным является оборудование в системе водопроводно-канализационного хозяйства. Аварии также часто связаны с неправильными действиями обслуживающего технического персонала, обусловленными недостаточностью профессионализма и неумением принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Одной из важнейших причин является также отсутствие или недостаточность выделяемых средств на амортизационные расходы, приобретение нового оборудования и переподготовку и обучение персонала.

На территории Саратовской области возможны чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом, утечкой, горением или дымлением химически опасных веществ.

Так 1 ноября 2002 г в п. Шиханы Вольского района на законсервированной установке произошел выброс остатков метилдихлорфосфина. При соединении с воздухом образовалось облако хлористого водорода, которое рассеялось в атмосфере. Пострадавших нет. Причина – коррозия трубы.

31 декабря в результате разгерметизации трубопровода на ООО «Саратоворгсинтез» (г. Саратов) произошла утечка загрязненных синильной кислотой сточных вод на бетонированную территорию емкостного парка. Общее количество сточных вод – 3-5 м3. Отравилось 3 человека, из них 2 – умерли. Авария ликвидирована силами предприятия.

Аварийные ситуации возможны на нефтепромыслах и трубопроводах. Главными причинами аварий являются сильная изношенность труб и несанкционированное вмешательство в работу продуктопроводов.

В большинстве случаев виновником аварийных ситуаций является ОАО «Саратовнефтегаз», осуществляющее производственную деятельность в 14-ти административных районах Саратовской области.

Обустройство месторождений проводилось в 60-70-е годы, срок службы трубопроводов на этих месторождениях составляет 20-40 лет. Проведенный анализ показал, что нефте- и газопроводы находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.

Вызывает особую тревогу ситуация в Соколовогорском цехе добычи нефти и газа. В последнее время здесь ежегодно происходят аварии с попаданием нефти в Волгу. Каждая такая авария представляет непосредственную угрозу обеспечения качественной питьевой водой населения г. Саратова. Сбор нефти с поверхности воды проводится вручную, что не обеспечивает оперативную ликвидацию подобных аварий. Каждый год происходит не менее 3 таких аварий.

Нередки аварии на железнодорожном транспорте. В 2002 г произошло 15 аварий. Основными причинами, наряду с человеческим фактором, является износ основных фондов и, в первую очередь, локомотивов и вагонов. Износ тепловозного парка составляет 66%, электровозного парка – 30%, путей – 21%, вагонов – 21%, пассажирских вагонов – 80%.

Ежегодно несколько аварий происходит и на речном транспорте. В 2002 г одна из них привела к чрезвычайной ситуации. 19 мая 2002 г при производстве погрузочных работ на нефтеналивном танкере произошел аварийный сброс топочного мазута в акваторию Увекского ковша Волгоградского водохранилища. Расчетное количество сброшенного мазута составило 0,125 т. В течение суток последствия аварии были устранены, территория причала и акватории зачищена.

Положение, сложившееся в областных системах ЖКХ позволяет прогнозировать неуклонное возрастание в ближайшие годы числа и масштабов аварий. В 2002 г зафиксировано 54 ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения. Основными причинами аварий в системах водо-теплоснабжения и канализации является высокий износ труб и оборудования. Из 950 км водопроводных сетей 600 км имеют износ до 100%, 50% арматуры изношено на 50-100%.

Постоянные нарушения правил технической эксплуатации, отсутствие коагулянтов и дезинфектантов, в совокупности с прогрессирующей ветхостью систем жизнеобеспечения могут привести к ухудшению санитарно-эпидемической обстановки и возникновению очагов опасных инфекций.

Во избежание ЧС в области необходимы крупные материальные вложения для обеспечения замены обветшалого оборудования и обучению персонала технологическим приемам обращения с оборудованием.

Безопасность гидротехнических сооружений. По данным инвентаризации на территории Саратовской области находится 3535 водохранилищ и прудов, 79 шламонакопителей и накопителей стоков, 12 противопаводковых защитных сооружений. Из них 357 прудов и водохранилищ имеют емкость более 500 тыс. м3, 76 гидротехнических сооружений не стоят на балансе, т.е. являются бесхозными.

Техническое состояние ГТС водохранилищ и прудов следующее:

- 2503 требуют проведения ремонтно-восстановительных работ;

- 84 находятся в аварийном состоянии;

- 948 находятся в удовлетворительном состоянии.

Из 12 противопаводковых защитных сооружений:

- 8 требуется капитальный ремонт;

- 2 – текущий ремонт;

- 2 – в удовлетворительном состоянии.

Основными причинами сложившегося неудовлетворительного состояния гидротехнических сооружений являются:

- значительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов без капитального ремонта (в основном более 50 лет);

- более 70% ГТС не имеют проектной документации, а, следовательно, и капитальных водосборных сооружений для пропуска паводка;

- в 95% отсутствует служба эксплуатации и специалисты-гидротехники, обслуживающие гидротехнические сооружения;

- почти полное отсутствие ежегодного финансирования работ по поддержанию в надлежащем техническом состоянии ГТС водохранилищ.

Крупные балансодержатели ГТС, такие как «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области» способны поддерживать ГТС в состоянии, обеспечивающем их безопасность, однако выделяемых средств недостаточно для выполнения необходимых работ в полном объеме.

Мелкие сельхозпредприятия, у которых стоит на балансе большинство ГТС, не способны в настоящее время своевременно осуществлять их ремонт. Эксплуатационная служба или отсутствует, или не укомплектована квалифицированными кадрами.

3.12. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Ранее до 2003 года сеть особо охраняемых территорий Саратовской области была представлена Национальным парком «Хвалынский», 124 памятниками природы, 17 заказниками Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных области, и охватывала площадь в 97.902 тыс. га , в т.ч. федерального значения – 69,8 тыс. га.  Несмотря на проводимую ГУПР работу по расширению сети ООПТ, пока кроме Национального парка «Хвалынский» в лесостепной зоне, в других зонах и подзонах области нет «ключевых природных территорий», нет и базовых ландшафтных заказников, отражающих зональные природные комплексы. Полупустынная зона области фактически не имеет сети природных территорий. Территория Саратовской области разрывает единый Приволжский «экологический коридор», связывающий ландшафтные зоны, расположенные к северу и к югу от области. Из многочисленных памятников природы лишь 7 представляют собой степные природные комплексы, хотя сама область – степная.

В 2003 году произошло уменьшение площади природно-заповедного фонда за счет сокращения заказных территорий. Постановлением Правительства Саратовской области от 31.10.03 г. № 11-П «О Перечне участков территорий общего пользования, зарезервированных для объявления их особо охраняемыми природными территориями» были ликвидированы 16 заказников, одновременно зарезервированы территории и проводится научное экологическое обоснование для образования 6 новых заказников. Принятие постановления связано, во-первых, с необходимостью приведения Положений о заказниках в соответствие с ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»: заказные территории, наряду с заповедниками и национальными парками, должны участвовать в формировании зонального природного экологического каркаса, как комплексные (ландшафтные) заказники. Во-вторых, часть охотничих заказников, образованных в 60-70-е годы XX века для целей интродукции, расселения или воспроизводства определенных видов диких животных (бобра, пятнистого оленя, ондатры, зайца-беляка и др.), потеряли свое исходное функциональное предназначение, так как эти виды в настоящее время уже имеют обширные ареалы на территории области

Для ликвидации прорыва в едином Приволжском экологическом коридоре рекомендуется некоторые памятники природы в степной и полупустынной зоне преобразовать в заказники, существенно расширив их территории, проведя прежде детальные экологические исследования.

В степной зоне – это фрагмент бореальной флоры в Базарно-Карабулакском районе, байрачный лес в междуречье М. Иргиз – Чернава в Ивантеевском районе, Ландшафтный памятник природы в Краснопартизанском районе, Ландшафтный памятник природы в Озинском районе, Ландшафтный памятник природы в Ровенском районе.

В полупустынной зоне – это лиманы «Заря», «Большой», «Крутой», «Урусов» в Новоузенском районе, Пойменный лес по р. Б. Узень в Александрово-Гайском районе.

Перечень существующих особо охраняемых  территорий Саратовской области приводится в  томе Приложений.

3.13. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании анализа экологического состояния окружающей среды по комплексу показателей (состояние геологической среды, загрязнённости атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, радиационной обстановки и т.д.) проведено районирование территории. Выделены участки, где экологическое состояние окружающей среды характеризуются как:

- относительно благоприятное (Александрово-Гайский, Питерский, Лысогорский районы, небольшие участки в Энгельсском, Ровенском, Аткарском, Ртищевском районах и т.д.);

- относительно удовлетворительное (Романовский, Турковский, Екатериновский, Калининский, Самойловский, Красноармейский, Татищевский, Воскресенский, Вольский, Хвалынский, Духовицкий, Ивантеевский, Перелюбский, Озинский, Марковский, Фёдоровский и др. районы);

- напряжённое (Балашовский, Петровский, Базарно-Карабулакский районы, центральная часть Аткарского района, территория, примыкающая к г. Пугачёву, восточная часть Ртищевского района и другие участки);

- критическое (северная часть Ровенского, северо-восточная и восточная часть Саратовского района, западная часть Энгельсского районов).

4. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ЕГО ОЦЕНКА И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Природный и ресурсный потенциал области складывается из минерально-сырьевых, водных, земельных, лесных, охотничьих, рыбных и рекреационных ресурсов.

4.1. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

В Саратовской области известно свыше тысячи месторождений и проявлений полезных ископаемых более 30 видов минерального сырья, в том числе топливно-энегетического назначения (нефть, газ, конденсат, горючие сланцы, торф), для строительной индустрии (глины, пески строительные и стекольные, цементное сырье, карбонатные породы и др.), для агрохимического комплекса (фосфориты, глаукониты, калийно-магниевые и натриевые соли), подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения, минеральные лечебно-столовые и бальнеологические воды.

Реальную же минерально-сырьевую базу области составляют лишь 17 видов полезных ископаемых, используемых предприятиями области. Вместе с тем они потребляют в общей сложности 37 видов различного минерального сырья. В то же время 20 видов сырья ввозятся из других регионов, хотя проявления и даже месторождения некоторых из них в области имеются (глины бентонитовые, пески стекольные).

Перечень основных полезных ископаемых и их балансовые запасы по категориям  А + В + С, и С2 приведены в нижеследующей таблице.

###### 4.1.1. ГОРЮЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Горючие полезные ископаемые представлены углеводородным сырьем, горючими сланцами и торфом.

Углеводородное сырье на территории области – это нефть, газ и конденсат. По количеству перспективных и прогнозных ресурсов Саратовская область занимает первое место в Поволжье и, таким образом, является одной из самых перспективных областей в наращивании добычи в ближайшем будущем. По состоянию на 01.01.2005 г. подготовлено под поисковое бурение 67 перспективных структур на нефть  с ресурсами  С3 116.032 млн. т, 32 – газа свободного с ресурсами С3 62.667млрд. м3, 21 – конденсата подготовленная к бурению площадь с ресурсами С3 10.7 млн.т. По реальным запасам углеводородного сырья Саратовская область стоит на четвертом месте, уступая Татарстану, Самарской и Волгоградской областям.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

| Наименование полезных иско- паемых | Единица измерения | Балансовые запасы | Кол-во месторождений | Местоположение месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Промышленные запасы (А+В+С1) | С2 | Уровень выработанности промышленных запасов | Всего | в т. ч. разрабатываемых |  |
|  |  | Разрабаты- ваемые | Разведан- ные | Законсерви- рованные |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сланцы | Тыс. т |  | 143796 | 143796 | 2179 | 10% | 3 |  | Перелюбский р-н, Озинский, Краснопартизанский |
| Цементное сырье | Тыс. т | 508579 | 520897 | 12318 | 69316 | 20% | 5 | 4 | Вольский р-н |
| Мел | Тыс. т | 100780 | 152540 | 51760 | 6991 | 10% | 19 | 13 | Вольский, Хвалынский, Озинский, Красноармейский и Новоузенский районы |
| Камни строительные | Тыс. м3 | 198220 | 232296 | 34076 | 188677 | 30% | 31 | 22 | Пугачевский, Ивантеевский, Тепловский, красноармейский, Хвалынский районы |
| Пески формовочные | Тыс. т |  | 5881 | 5881 |  | 0% | 1 |  | Саратовский район |
| Глины керамзитовые | Тыс. м3 | 11797 | 44789 | 32992 | 10666 | 10% | 20 | 6 | Энгельский, Саратовский, Балаковский, Татищевск Аткарский, Марксовский, Озинский р-ны |
| Глины кирпичные | Тыс. м3 | 32566 | 126398 | 93832 | 16985 | 20% | 108 | 27 | По всей области |
| Пески строительные | Тыс. м3 | 84317 | 211785 | 127468 | 25407 | 20% | 85 | 44 | По всей области |
| Песок стеколь ный | Тыс. т |  | 390 | 390 |  | 90% | 1 |  | Базарно-Карабулакский р-н |
| Минеральные краски | Тыс. т |  | 134,4 | 134,4 |  |  | 1 |  |  |
| Песчано-гравийная смесь | Тыс. м3 |  | 236 | 236 |  |  | 1 |  | Хвалынский район |
| Нефть | Тыс. т | 133830 23693 | 20055 5530 | 10629 1336 | 53010 18407 |  | 81 | 45 | Саратовская область (см. карту) |
| Газ Р | Млн. м3 | 2452 | 530 | 811 | 1841 |  | 68 | 37 | _*_ |
| Ш | Млн. м3 | 4942 | 4684 | 34 | 267 |  | 13 | 9 | _*_ |
| С | Млн. м3 | 19916 | 2387 | 17409 | 17207 |  | 61 | 22 | _*_ |
| Конденсат | Тыс. т | 6697 3574 | 5906 3090 | 132 82 | 3752 1851 |  | 24 | 16 | _*_ |

С начала 1990 г. регион характеризуется относительным увеличением количества открываемых месторождений. В настоящее время на территории Саратовской области ежегодно добывается порядка 1 млн. т. нефти и 0.5 млрд.куб.м. газа. Добыча углеводородного сырья территориально сосредоточена в наиболее освоенной центральной части Саратовской области, а также на востоке области – территории Бузулукской впадины.

Суммарная площадь лицензионных участков, на которых ведется добыча, не превышает 10% площади нефте-газоперспективных земель области. Традиционными районами промышленной добычи углеводородного сырья являются Саратовский, Татищевский, Лысогорский, Красноармейский, Энгельсский, Ровенский, Советский, Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Перелюбский районы.

УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ

(по состоянию на 01.01.2005 г.)

| Наименова-ние полезных ископаемых | Единица измерения | Балансовые запасы | Кол-во месторожде-ний | Местоположение месторож-дения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Промышленные запасы (А+В+С1) | С2 | Уровень выработан-ности промышлен-ных запасов | Всего | В т. ч. разра-баты-вае-мых |  |
|  |  | Разрабаты-ваемые | Разведы-ваемые | Законсервированные |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нефть | Тыс. т | 133830* 23693 | 20055 5530 | 10629 1336 | 53010 18407 | 70,21 | 82 | 44 | Саратовская область (см. карту) |
| Газ Р | Млн. м3 | 2452 | 530 | 811 | 1861 |  | 101 |  | _*_ |
| Ш | Млн. м3 | 4942 | 4684 | 34 | 267 |  |  |  | _*_ |
| С | Млн. м3 | 19916 | 2387 | 17409 | 17207 | 68,92 |  | 30 | _*_ |
| Конденсат | Тыс. т | 6004 3087 | 239 106 | 631 396 | 1649 791 |  | 26 | 17 | _*_ |

По состоянию на 01.01.2006 г. в Саратовской области учтено 110 месторождений – 28 нефтяных, 15 газовых, 3 нефтегазовых, 18 газонефтяных, 35 нефтегазоконденсатных и 11 газоконденсатных. В 2005 г. предприятиями Саратовской области добыто 1619,9 тыс. т нефти с конденсатом и 479,97 млн. м3 газа. Основным добывающим предприятием является ОАО «Саратовнефтегаз».

По состоянию на 01.01.2005 г. выработанность разведанных запасов нефти составляет 70,21%, свободного газа 68,92%.

Ресурсная база углеводородного сырья характеризуется низкой степенью разведанности, притом, что суммарные ресурсы углеводородного сырья (в извлекаемой части) по данным НВН ИИГГ составляют 2517 млн. т у.т.

Балансовые запасы нефти, газа и конденсата по категориям А+В+С1, и С2 показаны в вышеприведенной таблице.

В целом по области 82% от НСР углеводородного сырья приходится на прогнозные ресурсы категории Д1 и Д2, 9% - на перспективные ресурсы категории С3, 1% - на запасы категории С2 и 2% на запасы категории А+В+С1. Из 81 месторождения нефти разрабатывается лишь 45, из 24 месторождений конденсата – 16. Однако, в динамике добычи нефти и газа, на территории Саратовской области отмечается положительная тенденция (см. таблицу).

ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА

|  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча нефти с конденсатом, тыс. т. | 780,7 | 676,1 | 805,5 | 855,1 | 934,71 | 1020,3 | 1095,2 | 1419,5 | 1428,2 | 1619.9 |
| Добыча газа, млн. м3. | 345,0 | 345,0 | 366,5 | 380,2 | 431,5 | 505,1 | 564,9 | 488,18 | 506,5 | 479.97 |

В динамике прироста запасов и ресурсов углеводородного сырья также отмечается положительная тенденция (см. таблицу).

ДИНАМИКА ПРИРОСТА ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост запасов категорий А+В+С1, млн. т. у. т. | 1.35 | 2.64 | 0.71 | 1.565 | 3.341 | 1.93 |
| Прирост запасов категории С2 млн. т. у.т. |  |  |  |  | 16.928 | 0.0128 |
| Прирост ресурсов категории С3 млн. т. у. т. | 7.93 | 50.5 | 72.2 | 27.417 |  | 3.207 |

Несмотря на положительную динамику в настоящее время объем добываемого в области углеводородного сырья составляет 40% от суммарной потребности области.

Почти вся промышленная добыча нефти и газа сосредоточена в пределах Нижневолжской нефтегазоносной области. Здесь ресурсный потенциал превышает 270 млн. тонн нефтеэквивалента. Вследствие хорошо развитой инфраструктуры вновь открываемые месторождения могут быстро, в течение 1-2 лет вводится в промышленную эксплуатацию.

На территории Средневолжской нефтегазоносной области в Дальнем Саратовском Заволжье за последние 10лет открыт целый ряд месторождений. Основными особенностями данного региона являются: высокий ресурсный потенциал нефти и газа; сложное геологическое строение; большие по сравнению с центральными районами области глубины залегания основных девонских нефте-газоносных комплексов; слабо развитая инфраструктура.

Саратовская часть Прикаспийской нефтегазоносной провинции характеризуется наиболее высокими удельными плотностями прогнозных ресурсов углеводородов. В настоящее время ее суммарный потенциал оценивается более чем в 1.5 млр. т. у. т. Именно этот район, обладающий высоким ресурсным потенциалом, - наиболее перспективная территория для открытия крупных месторождений нефти и газа, способных кардинально увеличить добычу в Саратовской области.

Горючие сланцы. В Саратовской области известно три месторождения горючих сланцев: Озинское (Озинский район), Коцебинское, Перелюбское (Перелюбский район), Савельевское (Краснопартизанский район). Значительные запасы Коцебинского и Перелюбского месторождений вводят их в категорию уникальных, поэтому они занесены в энциклопедическое издание «Месторождение горючих сланцев мира» (Москва, «Наука», 1988 г) как одни из самых крупных на планете. Суммарные запасы промышленных категорий горючих сланцев по месторождениям, учтённые Госбалансом, составляют 143796 тыс.т. В настоящее время месторождения не разрабатываются.

Торф. На территории области выявлено 82 торфяных месторождений общей площадью 1245,6 га. Запасы торфа составляют 17,2 млн. м3. Наиболее заторфованы северо-западная и западная части области: Ртищевский (13 месторождений, 7642,7 тыс. м3), Екатериновский (9 месторождений, 2722,1 тыс. м3), Аркадакский (2 месторождения 1496,8 тыс. м3) и Базарно-Карабулакский (7 месторождений, 1233,1 тыс. м3) районы. Ни одно из месторождений торфа не разрабатывается.

4.1.2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Промышленность Саратовской области в больших объемах использует нерудное минеральное сырье, к которому относятся глинистые, песчаные, карбонатные и другие горные породы. Для предприятий строительной индустрии эти виды сырья составляют основу производства различных строительных материалов.

В настоящее время в области известно около 440 месторождений строительных материалов, 240 проявлений, но разведано до промышленных категорий и учтено 263 месторождения. Это месторождения кирпичных и керамзитовых глин, строительных и стекольных песков, цементного сырья, строительного камня, мела, формовочного сырья, песчано-гравийных смесей. По состоянию на 01.01.2005г. государственным балансом учтены 275 месторождений. Общие учтенные запасы строительных материалов приведены в нижеследующей таблице.

| Вид сырья | Месторождения учтенные | Месторождения разрабатываемые | Единица измерения | Запасы категорий А+В+С1 | Запасы категории С2 | Забалансовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В 2004 |  |  |  |  |
| Камень строительный | 31 | 22 | 14 | Тыс. м3 | 232296 | 189977 | 77497 |
| Пески строител-ные | 86 | 42 | 17 | Тыс. м3 | 202303 | 25407 | 19934 |
| Глины кирпичные | 108 | 27 | 12 | Тыс. м3 | 126398 | 16985 | 1496 |
| Песчано-гравийные смеси | 1 | 0 | 0 | Тыс. м3 | 236 | 0 | 0 |
| Глины керамзитовые | 20 | 6 | 5 | Тыс. м3 | 42884 | 10636 | 4795 |
| Мел | 19 | 13 | 3 | Тыс. т. | 152540 | 6991 | 9131 |
| Цементное сырье | 5 | 4 | 2 | Тыс. т. | 520897 | 69316 | 0 |
| Пески стекольные | 1 | 0 | 0 | Тыс. т. | 390 | 0 | 0 |
| Пески формовочные | 1 | 0 | 0 | Тыс. т | 5881 | 0 | 0 |
| Минеральные краски | 1 | 0 | 0 | Тыс. т | 134.4 | 16 | 0 |

Строительный камень. В области разведано 89 месторождений и 35 проявлений строительного камня. На балансе числится 31 месторождение с запасами промышленных категорий 232296 тыс. м3. Распределение месторождений и запасов по административным районам области отличается крайней неравномерностью, при этом основные запасы карбонатных пород сосредоточены в Пугачевском, Ивантеевском и Ершовском районах.

Пески строительные. Госбалансом запасов учтены 86 месторождения песков. По качеству пески пригодны для производства силикатных изделий, в качестве мелкого наполнителя бетона, для штукатурных и кладочных растворов, балластного слоя железнодорожного пути, устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и других видов строительных работ. Суммарные запасы промышленных категорий составляют 200335 тыс.  м3.

Пески стекольные. Государственным балансом запасов стекольного сырья на территории области учтено лишь одно Хватовское месторождение в Базарно-Карабулакском районе с запасами промышленных категорий 390 тыс. тонн. Существуют реальные возможности выявления месторождений стекольных песков, связанные с перспективными площадями и участками развития палеогеновых и неогеновых песчаных отложений.

Цементное сырье. По запасам цементного сырья Саратовская область занимает одно из ведущих мест в России. В настоящее время в области разведаны 5 месторождений с суммарными запасами 520897 тыс. тонн. Все месторождения цементного сырья разрабатываются. Геологической съемкой, проведенной в Вольском районе, установлены прогнозные ресурсы в объеме 37 млрд. тонн мела, 8 млрд. тонн глины и 11 млрд. тонн опок, что обеспечивает возможность расширения мощностей действующих предприятий в десятках раз.

Кирпично-черепичное-сырье. Минерально-сырьевая база кирпичного производства представлена 108 месторождениями с балансовыми запасами промышленных категорий 126398 тыс. м3. Каждый административный район располагает необходимой сырьевой базой для производства кирпича. Большая часть разведанных месторождений пригодна для производства черепицы и архитектурной керамики.

Глины керамзитовые. Госбалансом запасов учтено 20 месторождений с запасами 42884 тыс. тонн. Большая часть месторождений сосредоточена в Саратовском, Энгельсском, и Татищевском районах. Имеются благоприятные геологические предпосылки для организации керамзитового производства в Самойловском, Ртищевском, Петровском, Пугачевском районах.

Песчано-гравийные смеси. Известны 3 месторождения, из них 1 (Степновское в Хвалынском районе) поставлено на баланс. Балансовые запасы составляют 236 тыс. м3. Месторождение не разрабатывается.

Карбонатные работы для производства извести (мел). Сосредоточены на 19 разведанных месторождениях мела с запасами промышленных категорий 152540 тыс. тонн. Наибольшее количество месторождений находится в Хвалынском районе. Месторождения и проявления мела известны также в Базарно-Карабулакском, Вольском, Красноармейском, Ивантеевском, Балтайском, Перелюбском, Озинском, Лысогорском, Дергачевском и Новоузенском районах.

Кроме указанных в таблице имеются месторождения формовочных материалов и кремнистых пород.

Формовочные материалы. Известно 1 месторождение, Саратовское, с суммарными запасами 5881 тыс. тонн (находится в черте Саратова и подлежит списанию), 27 проявлений с суммарными ресурсами 230 млн. м3, расположенных в Ртищевском, Татищевском, Аткарском, Романовском, Калининском, Балашовском и Лысогорском районах.

Кремнистые породы для производства термолита. Известно 14 месторождений опок с суммарными запасами 49805 тыс. м3. Месторождения расположены в Базарно-Карабулакском, Воскресенском, Лысогорском, Саратовском, Красноармейском и Озинском районах. Ни одно месторождение опок не числится на балансе запасов.

###### 4.1.3. СЫРЬЕ ДЛЯ АГРОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

На территории Саратовской области распространено несколько видов сырья, перспективного для использования в сельском хозяйстве: фосфориты, глаукониты, торф, ракушечник, сапропели, цеолиты. Минерально-сырьевая база их характеризуется низкой степенью разведанности: суммарные запасы их составляют 60,9 млн. м3, прогнозные ресурсы – 382,8 млн. м3. В настоящее время из месторождений данной группы минерального сырья залицензированно и разрабатывается только Березовское месторождение ракушечника в Воскресенском районе, запасы которого составляют 45563 м3.

Фосфориты. На территории области известны 4 месторождения и 8 проявлений с общими запасами 3.8 млн. т: в Саратовском районе – 2 месторождения, по одному – в Пугачевском и Татищевском районах. Проявления фосфоритного сырья отмечены в Балашовском, Перелюбском, Озинском, Красноармейском и Краснопартизанском районах.

Глаукониты. Глауконитосодержащие породы развиты практически во всех административных районах Правобережья. Установлены 66 месторождений и проявлений глауконитосодержащих пород с промышленными запасами 8,446 млн. м3, из которых 7,7 млн. м3 (91%) сосредоточено в Саратовском районе. Прогнозные ресурсы на глауконитовое сырье оцениваются в 252,6 млн. м3. Наибольшее количество проявлений в Лысогорском (9), Саратовском (8) и Калининском (8) районах.

Цеолиты. В пределах Саратовской области выявлены два участка развития цеолитосодержащих пород: Пудовкинский (Саратовский район) с запасами 35,2 млн. м3 и Нижнебанновский (Красноармейский район) с запасами 95 млн. м3.

###### 4.1.4. ПРОЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Минеральные краски. На территории Саратовской области известны следующие типы минеральных пигментов: глинистый и железоокисный тип (мумия, охра, глинистая охра, глина охристая, железистый песчаник) и кремнистый тип (глаукониты).

По глинистому и железоокисному типу выделено 28 перспективных объектов: 12 – охра, 10 – мумия, 3 – охристые пески и песчаники и 3 – окисложелезистые глины. Разведано 1 месторождение охр, Сергеевское, в Аркадакском районе с остаточными запасами по категориям А+В+С1 –134.4 тыс. тонн и 16 тыс тонн по категории С2. Проявления минеральных пигментов глинистого и железоокисного типа известны в Хвалынском, Пугачевском, Базарно-Карабулакском, Аркадакском, Ртищевском, Новобурасском, Вольском, Екатериновском, Аткарском, Воскресенском, Краснокутском и Новоузенском районах. Прогнозные ресурсы минеральных пигментов глинистого и железоокисного типа составляют 1619,7 тыс. тонн.

Разведаны 19 месторождений и проявлений минеральных пигментов кремнистого типа (глаукониты). Суммарные разведанные запасы составляют 313,7 тыс. тонн, суммарные прогнозные ресурсы – 1,8 млн. тонн. Месторождения минеральных пигментов кремнистого типа расположены в Аркадакском, Саратовском и Лысогорском районах, проявление в Балтайском, Ртищевском, Екатериновском Аркадакском, Калиниском, Лысогорском, Татищевском и Красноармейском районах.

Титано-циркониевые россыпи. К настоящему времени в Саратовской области (преимущественно в Правобережье) известно 48 точек с содержанием условного ильменита свыше 5 кг/м3, из них в 33-х установлено содержание титановых минералов от 5 до 20 кг/м3 и в 15-ти – от 20 до 70  кг/м3.

Сера. Районы Саратовского Заволжья перспективны для проведения поисково-разведочных работ на самородную серу, особенно на участках, характеризующихся выходами на поверхность или неглубоким залеганием сульфатно-карбонатных отложений (Балаковский, Краснопартизанский, Пугачевский, Ершовский районы).

Ископаемые соли. На территории Саратовской области выявлены два промышленных скопления калийно-магнезиальных солей – Озинское и Гремучинское (Озинский район).

ДИНАМИКА ДОБЫЧИ ТВЁРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| Вид сырья | ед.изм. | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цементное сырьё | тыс.т. | 2308 | 2345 | 2973 | 2533 | 3008 | 3796 | 4337 | 4535 |
| Мел | тыс.т. | 38 | 27 | 48 | 61 | 160 | 145 | 225 | 193 |
| Пески строитель-ные | тыс.м3 | 1248 | 1595 | 984 | 842 | 1022 | 910 | 951 | 1406 |
| Глины керамзито-вые | тыс.м3 | 94 | 127 | 183 | 64 | 89 | 99 | 88 | 88 |
| Глины кирпично-черепичные | тыс.м3 | 124 | 55 | 131 | 151 | 88 | 153 | 171 | 216 |
| Камни строитель-ные | тыс.м3 | 1892 | 1417 | 1330 | 1400 | 943 | 1262 | 1375 | 1414 |

4.2. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

По состоянию на 01.01.2006 г. земельный фонд Саратовской области по всем категориям земель составляет 10123,9 тыс.га. Распределение земельного фонда по категориям приведено в нижеследующей таблице.

СОСТАВ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| Категория земель | Площадь, (тыс. га) | % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь | 10123.9 | 100 |
| - земли сельхозназначения | 8472.9 | 83.7 |
| - земли поселений | 365.9 | 3.6 |
| - земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | 2о8.6 | 2.1 |
| - земли особо охраняемых территорий | 42.8 | 0.4 |
| - земли лесного фонда | 545.7 | 5.4 |
| - земли водного фонда | 214.7 | 2.1 |
| - земли запаса | 273.4 | 2.7 |

Отличительной особенностью области является высокая степень распаханности территории – до 70% от площади сельскохозяйственных угодий.

Область крайне неоднородна по почвенному составу. Качество почв правобережных районов заметно лучше почв Левобережья. На долю черноземов приходится 50,4%, каштановых почв – 30%, солонцов – 11,5%, аллювиальных почв – 6,3% и прочих – 1,8%. Из всех земельных ресурсов области почвы тяжелого механического состава занимают 86%, среднесуглинистые почвы – 9%, почвы легкого механического состава – 5%. Содержание гумуса в почвах колеблется от 5,5 – 8% в типичных и слабовыщелоченных черноземах до 1,5 – 3% в каштановых и светло-каштановых почвах.

Качественная характеристика состояния угодий по признакам, отрицательно влияющим на плодородие, таким как засоленность, солонцеватость, каменистость, а также комплексность почв с солонцами, является достаточно стабильным показателем, и площади почв области с данными негативными свойствами остаются долгое время практически неизменными.

КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ ОБЛАСТИ

| Качественная характеристика с/х угодий | Площадь, тыс. га | Доля от общей площади угодий, % |
| --- | --- | --- |
|  | пашня | всего с/х угодий |  |
| Засоленные | 570.0 | 636.3 | 7.6 |
| Солонцовые комплексы | 643.0 | 1233.0 | 14.6 |
| Кислые | 9.9 | 13.2 | 0.2 |
| Переувлажненные | 45.1 | 133.2 | 1.6 |
| Заболоченные | 3.9 | 15.7 | 0.2 |
| Каменистые | 78.7 | 133.2 | 1.6 |
| Подверженные водной эрозии | 2977.0 | 3985.6 | 47.3 |
| Подверженные ветровой эрозии | 86.4 | 136.8 | 1.6 |
| Подверженные водной и ветровой эрозии | 139.6 | 261.0 | 3.1 |

4.3. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Саратовская область обладает богатыми запасами поверхностных и подземных вод.

Поверхностные воды. В пределах области протекает 358 рек, общей протяженностью более 12 тыс. км.

Главным водным объектом области является р. Волга, протяженность которой в границах области составляет 420 км.

Распределение водных ресурсов области по бассейнам приведено в нижеследующей таблице.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ОБЛАСТИ ПО БАССЕЙНАМ РЕК

| Бассейн | Площадь бассейна в пределах области тыс. км2 | Кол-во рек | Наиболее крупные реки бассейна | Водные ресурсы бассейна в % от общего количества | Удельные ресурсы, тыс. м3/км2 в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волги | 53,0 | 161 | Бол. и Мал. Иргизы, Бол. и Мал. Караманы, Еруслан, Терешка, Чардым, Курдюм | 65,8 | 85,6 |
| Дона | 30,2 | 162 | Хопер, Медведица, Иловля | 28,7 | 64,8 |
| Камыш-Самарских озер | 17,0 |  | Бол. и Мал. Узени | 5,5 | 22,2 |

Среднемноголетние ресурсы речного стока Саратовской области составляют 264,8 км3/год, в том числе 6,91 км3/год формируется в пределах ее границ; удельные ресурсы – 69 тыс. м3/год на 1 км2 территории и 2,5 тыс. м3/год на одного жителя.

Основной запас поверхностных водных ресурсов области приходится на р. Волгу. Большим потенциалом водных ресурсов располагают водохранилища и пруды.

Основной фазой водного режима малых рек области является весеннее половодье, во время которого проходит от 60 до 100% годового объема стока. В летний период большинство малых рек области пересыхают. Объем стока по малым рекам приводит в нижеследующей таблице.

ОБЪЕМ СТОКА (W), в млн. куб. м.

| Река - пост | Объем стока средний по водности | Объем стока средний за 2004 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Годовой | Весенний | Меженный | Годовой | Весенний | Меженный |
| р. М. Узень – с. М. Узень | 272 | 258 | 14,0 | 285 | 143 | 142 |
| р. Б. Узень – г. Новоузенск | 334 | 317 | 17,0 | 424 | 403 | 21,0 |
| р. М. Иргиз – с. Селезниха | 103 | 90,7 | 12,3 | - | 43,4 | Подпор |
| р. Б. Иргиз – г. Пугачев | 706 | 582 | 124 | - | 190 | Подпор |
| р Б. Караман – пгт. Советское | 763 | - | - | 25,9 | 18,6 | 7,3 |
| р. Казанла – с. Куркловка | 31,2 | 16,4 | 14,8 | 30,4 | 13,0 | 17,4 |
| р. Алай – с. Балтай | 20,8 | 12,0 | 8,80 | 18,7 | 7,6 | 11,1 |
| р. Терешка – с. Медянниково | 678 | 287 | 391 | 746 | 277 | 469 |
| р. Хопер – г. Балашов | 1419 | 1090 | 329 | 2250 | 1373 | 877 |
| р. Карай – с. Подгорное | 218 | 160 | 58,0 | 301 | 214 | 87,0 |

Большим потенциалом водных ресурсов располагают водохранилища и пруды.

По последним уточненным данным инвентаризации на территории области находятся 3535 прудов и водохранилищ. Из них184 водохранилища имеют емкость более 1 млн. м3, в том числе:

- 150 – от 1 млн. м3 до 5 млн. м3;

- 20 – от 5 млн. м3 до 10 млн. м3;

- 7 – от 10 млн. м3 до 20 млн. м3;

- 7 – свыше 20 млн. м3.

Самые крупные водохранилища – Саратовское, объем которого при нормальном подпорном уровне 12.87 км3, полезный 1.75 км3, и Волгоградское, объем которого, соответственно, - 31,45 км3 и 8,25 км3.

Подземные воды. Саратовская область обладает значительными запасами пресных и минеральных подземных вод.

Пресные подземные воды. На 01.01.2005 г. по Саратовской области выявлены и разведаны эксплуатационные запасы по 70 месторождениям и участкам месторождений с запасами, подготовленными для промышленного освоения – 659, 667 тыс. м3/сут. Степень разведанности прогнозных ресурсов (отношение разведанных эксплуатационных запасов к прогнозным ресурсам) составляет 9%.

В Правобережье Саратовской области (Приволжско-Хоперский артезианский бассейн) эксплуатационные запасы подземных вод, утвержденные по 30 месторождениям и участкам месторождений, составляют 236,603 тыс. м3/сут, запасы, подготовленные для промышленного освоения, - 96,628 тыс. м3/сут.

В Левобережье области (Сыртовский и Северо-Каспийский артезианские бассейны) эксплуатационные запасы подземных вод, утверждены по 40 месторождениям и участкам месторождений, составляют 826,481 тыс. м3/сут, запасы, подготовленные для промышленного освоения, составляют 563,039 тыс. м3/сут.

В 2004 году произошел прирост эксплуатационных запасов подземных вод в количестве 21,477 тыс. м3/сут по 10 месторождениям и участкам месторождений.

В целом за последние 10 лет (1995-2004г.) утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод увеличились с 921,5 до 958,137 тыс. м3/сут, а общие эксплуатационные запасы увеличились с 1001,63 до 1063,084 тыс. м3/сут. Не все разведанные месторождения подземных вод освоены: из 70 месторождений и участков месторождений, имеющихся на территории Саратовской области, водозаборы построены только на 34.

В 2004 году эксплуатировались 29 месторождений и участков месторождений, из утвержденных запасов было добыто 19,907 тыс. м3/сут. Доля использования подземных вод составляет 4% от запасов, подготовленных к освоению.

Минеральные подземные воды. Саратовская область обладает большими запасами минеральных вод, которые являются ценными полезными ископаемыми. К настоящему времени на территории области выявлены 16 месторождений минеральных подземных вод и 9 месторождений, перспективных на гидроминеральное сырье. Широко распространенные на площади минеральные воды четырех бальнеологических групп: без специфических компонентов и свойств, сульфидные, бромные и йодные, железистые. Потребности в минеральных водах вышеперечисленных бальнеологических групп для существующих и проектируемых лечебно-оздоровительных учреждений могут быть полностью удовлетворены за счет местных гидроминеральных ресурсов.

Из 16 разведанных месторождений освоено 12 (среди которых – Соколовогорское, Девичьегорское, Чапаевское, Балковское, Балашовское 1, Ершовское, Грязнухинское, Репнинское, Новопольское, Терновское). В 2004 году эксплуатировались 7 месторождений минеральных вод, из них 3 месторождения питьевых лечебно-столовых минеральных вод: Балашовское 1 (минеральная вода «Балашовская»), Девичьегорское (минеральная вода «Светлановская»), Грязнухинское (минеральная вода «Аквариус»); 4 месторождения минеральных бальнеологических вод (Соколовогорское, Девичьегорское, Чапаевское и Балаковское). Общее количество добытой минеральной воды с этих месторождений в 2004 году составило 0,0539 тыс. м3/сут, что составляет 3% от запасов, подготовленных для промышленного освоения.

4.4. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ

Саратовская область относится к малолесным регионам, средняя лесистость области составляет 6,5%, при лесистости правобережья – 11,6%, Заволжья – 2,2%. Лишь 10% территории Саратовской области имеют относительно благоприятные условия для роста и развития лесных насаждений, большая часть области относится к степной зоне, где средняя лесистость составляет 2,5%.

Леса в современных границах сформировались после заполнения Волгоградского и Саратовского водохранилищ и выполняют в основном почво-, поле-, водозащитные, санитарно-гигиенические и средообразующие функции. С начала 60-х годов леса Саратовской области относились к лесам 1-й группы. В соответствии с новым Лесным кодексом (от 4 декабря 2006 г 3200-ФЗ) все леса Саратовской области относятся к защитным лесам.

ЛЕСНОЙ ФОНД КАТЕГОРИЯМ ЗАЩИТНОСТИ ЛЕСОВ (по состоянию на 01.01.2005 г.) (тыс. га)

| Категория защитности | Лесные | Нелесные | Общая площадь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. покрытые лесом |  |  |
| Всего защитных лесов | 487,9 | 461.3 | 63.1 | 551,0 |
| Леса национальных парков | 23,6 | 22.9 | 1,9 | 25,5 |
| Государственные защитные лесные полосы | 17,3 | 17,0 | 1,8 | 19,1 |
| Леса I, II, III зон округов санитарной охраны курортов | 2,3 | 2,3 | 0,3 | 2,6 |
| Особо ценные лесные массивы | 2,3 | 2,3 | 0,2 | 2,6 |
| Противоэрозионные леса | 341,0 | 320,1 | 41,1 | 382,1 |
| Лесоплодовые насаждения | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб | 62,9 | 60.9 | 12,2 | 75,1 |
| Защитные полосы лесов вдоль ж/д магистралей, автодорог | 0,5 | 0.5 |  | 0,5 |
| Леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов | 37,8 | 35,2 | 5,5 | 43,3 |
| Из них лесопарковые части | 37,8 | 35,2 | 5,5 | 43,3 |

В 2004 году увеличилась площадь земель лесфонда после принятия 759,5 га в состав лесного фонда земель сельскохозяйственного назначения.

В лесном фонде области произрастает более 30 видов древесных и столько же кустарниковых пород.

Несмотря на видовое разнообразие, из 14 основных лесообразующих пород приходится 98,5% покрытых лесом площадей: на хвойные – 61,5 тыс. га (13,5%), на твердолиственные – 270,6 тыс. га (59,5%) и на мягколиственные 115,9 тыс. га (25,5%).

Современное состояние лесов области характеризуется следующими показателями: средняя относительная полнота насаждений области – 0,67; твердолиственных пород – 0,64, хвойных – 0,69, мягколиственных – 0,72; средний бонитет лесов – 3,4. Для лесостепной и степной зон это удовлетворительный показатель. Средний возраст насаждений лесного фонда 52 года.

Хвойные (в основном сосна) занимают 64.7 тыс. га, твёрдолиственные (дуб, ясень, клён, вяз и др. ильмовые) – 273 тыс. га, мягколиственные (берёза, осина, ольха чёрная, липа, тополь, ивы) – 116.9 тыс. га (всего по основным лесообразующим породам – 454.6 тыс.га.

4.5. ОХОТНИЧЬИ И РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ

Саратовская область обладает значительными охотничьими и рыбными ресурсами.

Перечень основных видов охотничьих животных на территории саратовской области приведен в нижеследующей таблице.

ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ТЫС. ШТ.)

| Виды, группы видов | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Белка | 1.50 | 1.00 | 0.70 |
| Бобр | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Волк | 0.30 | 0.25 | 0.21 |
| Горностай | 1.10 | 1.10 | 0.90 |
| Заяц белый | 0.30 | 0.70 | 0.40 |
| Заяц русый | 42.40 | 51.40 | 47.60 |
| Кабан | 5.95 | 6.34 | 6.79 |
| Корсак | 1.20 | 1.30 | 1.00 |
| Косуля | 6.02 | 5.22 | 5.69 |
| Куница | 2.50 | 3.00 | 2.60 |
| Лисица | 12.70 | 16.30 | 13.9 |
| Лось | 1.76 | 1.73 | 2.00 |
| Олень европейский | 0.75 | 0.63 | 0.64 |
| Олень пятнистный | 0.69 | 0.36 | 0.60 |
| Хорек | 4.40 | 4.10 | 3.90 |
| Норка | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| Тетерев | 3.80 | 1.40 | 1.40 |
| Водоплавающая дичь | 200.70 | 201.20 | 240.64 |

По данным ГУ Центрохотконтроль в сезоне охоты 2001/2002 годов было легально добыто: лосей – 47, оленей благородных (европейских) – 11, оленей пятнистых – 2, кабанов 434, косули – 7: в весеннюю охоту 2002 года – 5278 особей водоплавающей птицы, в осеннюю 2002 года – 15633 пернатой дичи, из которых 12979 особей водоплавающей птицы.

Серьезный ущерб промысловой фауне наносит браконьерство. Значительный вред приносит поголовье волков. Несмотря на то, что в 2002 году было добыто 277 волков, на конец года их поголовье значительно не уменьшилось. Учтенный ущерб, нанесенный волками в текущем году составил 132,6 тыс. руб. кроме того, по различным причинам, зарегистрирована гибель крупных копытных животных: лося – 18, оленя – 3, кабана – 36, косули – 64 голов.

Тем не менее, численность основных охотничьих животных по сравнению с 2000 – 2001 годами остается стабильной.

Рыбные ресурсы. Саратовской области значительны и характеризуются значительными разнообразием Саратовская область обладает обширными рыбохозяйственными угодьями: Саратовское и Волгоградское водохранилища (250 тыс. га), специализированные рыбоводные пруды, озера, малые реки, водоемы оросительных систем составляют около 300 тыс. га. Освоением рыбных запасов в пределах области занимается ряд рыболовецких предприятий объединения «Саратоврыбхоз», несколько сотен второстепенных заготовителей, имеющих лицензии на этот вид деятельности и рыбаки-любители.

Значительные изменения рыбных сообществ водохранилищ в совокупности с тяжелым экономическим положением всей рыбной отрасли привели к снижению промышленного вылова в водохранилищах по сравнению с 1990 годом более чем в 5 раз и преобладанию в уловах мелкочастиковых видов, промысел которых нерентабелен.

Для выхода из сложившейся ситуации Правительством области принята программа развития рыбной отрасли в Саратовской области на 1999-2005 гг. Реализация Программы позволила в 2002 году создать в области 4 матричных стада стерляди, 2 стада веслоноса, 4 маточных стада растительноядных рыб (РЯР). Объем выпуска молоди стерляди в водоемы области возрос более чем в 2 раза. РЯР – в 1,5 раза. Начался выпуск молоди сома и сазана. Впервые в области произведено зарыбление водохранилища молодью черного амура (20 тыс. шт.).

В малых реках, озерах и старицах видовой состав рыб несколько беднее волжского. Там практически отсутствуют проходные рыбы: не встречается стерлядь, берш, белоглазка, синец и некоторые другие виды. Однако в устьях малых рек обнаруживаются практически все виды, характерные для ихтеофауны водохранилищ.

Саратовским отделением ГосНИОРХ были продолжены работы по подращиванию и выпуску в Волгоградское водохранилище молоди ценных видов рыб (см. таблицу ниже).

# ВЫПУСК МОЛОДИ ЦЕННЫХ РЫБ В ВОЛГОГРАДСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

| Годы | Виды рыб (тыс. экз.) |
| --- | --- |
|  | Стерлядь | Сом | РЯР | Сазан |
| 2001 | 301.3 | 53.5 | 303.8 | - |
| 2002 | 318.5 | 111.3 | 467.0 | 83.0 |

Совершенствование элементов управления рыбодобывающей отраслью позволило предотвратить наметившуюся тенденцию снижения улова рыбы в волжских водохранилищах и стабилизировать вылов на уровне более 1,1 тыс. тонн, то есть увеличить его за время выполнения Программы более чем на 30%.

| Показатели | Период | % 2002 г к 2001 г |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 год | 2001 год | 2002 год |  |
| Вылов речной рыбы, тонн | 859,0 | 1083,4 | 1150,0 | 134 |
| Выращено прудовой рыбы, тонн | 332,7 | 1008,0 | 1210,0 | 364 |
| Реализовано рыбопосадочного материала, млн. шт. | 970,0 | 1223,0 | 4900,0 | 505 |

4.6. РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Саратовская область располагает значительными рекреационными ресурсами. На территории области – 358 рек общей протяженностью более 12 тыс. км., два крупных водохранилища с пляжами, множество более мелких прудов и водоемов. Местом для отдыха могут служить и леса. На базе месторождений минеральных подземных вод возможно создание бальнеологических центров. К рекреационным ресурсам относится и сеть особо охраняемых территорий, представленных Национальным парком «Хвалынский», Саратовским заказником в Федоровском районе, 124 памятниками природы. В настоящее время проводятся научные работы по экологическому обоснованию для образования 6 новых заказников.

##### 4.7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ОБЛАСТИ

- Суммарная площадь участков, на которых ведётся добыча нефти и газа, не превышает 10% площади нефтегазоперспектианых земель. Представляется возможным существенно активизировать добычу нефти и газа.

- Ресурсная база углеводородного сырья характеризуется низкой степенью разведанности. Наиболее высокие удельные плотности прогнозных ресурсов углеводородов присущи Саратовской части Прикаспийской нефтегазоносной провинции. Именно этот район, обладающий высоким ресурсным потенциалом – наиболее перспективная территория для открытия крупных месторождений нефти и газа, способных кардинально увеличить добычу в Саратовской области. Следует незамедлительно на рассматриваемой территории организовать проведение поисковых и разведочных работ.

- В связи с возрастающим объёмом строительных работ необходимо увеличить количество разрабатываемых месторождений строительных материалов, тем более, что в области имеется ещё большой резерв для развития строительной индустрии

- Многие типы почв нуждаются в агрохимической мелиорации. Необходимо повысить степень разведанности сырья для агрохимического комплекса.

- Необходимо провести поисково-разведочные работы в местах проявления серы и распространения титан-циркониевых россыпей.

- Освоены не все месторождения пресных подземных вод. Имеющиеся резервы значительны. Рекомендуется более полно использовать эти резервы.

- Количество добытой минеральной воды составляет всего лишь 3% от общих запасов. Рекомендуется увеличить добычу минеральных подземных вод, используемых для бальнеологических целей.

- В условиях дефицита лесных площадей, кроме лесоохранных и лесовосстановительных работ, необходимо предусмотреть значительный объём по дополнительным лесопосадкам, а также по дополнительному облесению санитарно-защитных зон и лесополос вдоль транспортных коммуникаций и в местах с радиоактивным загрязнением.

- Суммарная площадь особо охраняемых природных территорий примерно равна 97.902 тыс. га, что составляет около 1.0% от всей площади (по рекомендации МСОП эти пределы составляют 10-15% от площади региона).  В США и Канаде на 1 жителя приходится до 0.54га, на территории Саратовской области – менее 0.04 га на человека. Очевидно, для более комфортного проживания человека площади особо охраняемых территорий должны быть существенно увеличены.

5. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

5.1. НАСЕЛЕНИЕ

5.1.1. НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Численность постоянного населения Саратовской области на начало 2004 г. составляла 2643,6 тыс. человек, в том числе: городское - 1944,3 тыс. человек (73,5%) и сельское – 699,3 тыс. человек (26,5%).

Удельный вес населения Саратовской области в общей численности населения Российской Федерации  - 1,8%; Приволжского федерального округа (ПФО) – 8,6% (при удельном весе территории – 0,6% и 9,7%, соответственно).

Саратовская область занимает 6-е место по численности населения среди 15 субъектов Федерации ПФО.

Население области за период 1970-2005 гг. суммарно увеличилось на 172,5 тыс. человек, при этом до 1996 г. оно росло, а с 1996 г. началось сокращение числа жителей области. За период 1996 – 2005 гг. численность населения уменьшилась на 110,8 тыс. человек  или на 4% (Таблица 1).

Таблица 1

# ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(на начало года)

| Годы | Все население | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Городское | сельское |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| 1970 (перепись) | 2453,2 | 100,0 | 1590,9 | 64,8 | 862,3 | 35,2 |
| 1979 (перепись) | 2563,3 | 100,0 | 1815,5 | 70,8 | 747,8 | 29,2 |
| 1989 (перепись) | 2684,4 | 100,0 | 1990,1 | 74,1 | 694,3 | 25,9 |
| 1995 | 2734,8 | 100,0 | 2017,6 | 73,4 | 717,2 | 26,2 |
| 1996 | 2736,5 | 100,0 | 2010,7 | 73,5 | 725,8 | 26,5 |
| 1997 | 2725,8 | 100,0 | 1996,6 | 73,2 | 729,2 | 26,8 |
| 2000 | 2710,7 | 100,0 | 1985,1 | 73,2 | 725,6 | 26,8 |
| 2001 | 2699,4 | 100,0 | 1979,0 | 73,3 | 720,4 | 26,7 |
| 2002 | 2682,0 | 100,0 | 1970,8 | 73,5 | 711,2 | 26,5 |
| 2003 | 2663,5 | 100,0 | 1961,0 | 73,6 | 702,5 | 26,4 |
| 2004 | 2643,6 | 100,0 | 1944,3 | 73,5 | 699,3 | 26,5 |
| 2005 | 2625,7 | 100,0 | 1933,3 | 73,6 | 692,4 | 26,4 |

Саратовская область – один из наиболее урбанизированных субъектов Федерации ПФО (по показателю удельного веса городского населения занимает в нем 5-е место).

Соотношение городского и сельского населения в области за последние 10 лет остается относительно стабильным, так как сокращение населения в городских поселениях  и сельской местности идет приблизительно равными темпами.

Причиной уменьшения численности населения в области является неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения: число умерших превышает число родившихся, а положительное сальдо миграции лишь отчасти компенсирует естественные потери населения.

В последние годы число умерших превышает число родившихся почти в 2 раза (Таблица 2).

Естественная убыль населения в области началась в 1992 году. За это время естественные потери населения составили 228,6 тыс. человек (8,7% от общей численности населения).

Естественные потери населения в области обусловлены двумя негативными направлениями демографических процессов, сложившимися в естественном движении населения:

- Интенсивным снижением рождаемости, начавшимся в конце 80-х годов. Уровень рождаемости в области не обеспечивает даже простого воспроизводства населения: в 2004 г. в среднем на одну женщину репродуктивного возраста приходилось 1,2 рождений, а для замещения поколения родителей их детьми требуется, чтобы этот показатель составлял  2,14 – 2,15 рождений. Коэффициент рождаемости в Саратовской области в 2003 г. составил 9,1 промилле и был существенно ниже среднего  показателя по России (10,2) и по ПФО (10,0).  По значению этого показателя область занимает 67-е место в России и 11-е место в ПФО.

- Высоким уровнем смертности: в 2003 г. коэффициент смертности в области составил 17,0 промилле и был выше, чем средний показатель по России (16,4) и по ПФО (16,5).  Кроме того, с начала 90-х годов средний по области уровень смертности имеет устойчивую тенденцию к повышению. Снижение смертности в 1995 – 1998 гг.  было незначительным, с 1999 г. она вновь стала расти и достигла в 2004 г. 16,8 умерших на 1000 человек населения против 14,1 – в 1998 г. (рост – 19,1%).

Основные причины смерти - болезни системы кровообращения (55,1%), неестественные причины (13,1%) и новообразования (12,2%).

Положительной тенденцией в развитии демографических процессов в области является снижение младенческой смертности. За последние десять лет она снизилась более чем в 2 раза и составила в 2004 г. 10,5 ребенка на 1000 родившихся.

Значительная величина общего показателя смертности во многом обусловлена ее высоким уровнем среди трудоспособного населения (29% от числа всех умерших), при этом смертность мужчин в трудоспособном возрасте в 4 раза выше, чем у женщин.

Высокий уровень смертности определяет низкую ожидаемую продолжительность жизни при рождении – 65,5 лет (у мужчин – 59,2 лет, у женщин – 72,3 года).

Сложившееся в Саратовской области соотношение рождаемости и смертности населения привело к прогрессирующей естественной убыли населения, коэффициент естественного прироста населения  в 2003 г. имел здесь отрицательное значение и составил – 7,9 промилле против соответствующего показателя по ПФО: - 6,5 промилле, и по Российской Федерации – 6,2 промилле. Таким образом, процессы естественной убыли населения, характерные в настоящее время для подавляющего большинства регионов России, в Саратовской области протекают более интенсивно, чем в среднем по стране.

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| Годы | Все население | Городское население | Сельское население |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На 1000 человек | Число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся | На 1000 человек | Число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся | На 1000 человек | Число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся |
|  | родившихся | умерших | естественный прирост |  | родившихся | умерших | естественный прирост |  | Родившихся | умерших | естественный прирост |  |
| 1975 | 14,8 | 10,3 | 4,5 | 22,0 | 15,0 | 9,6 | 5,4 | 20,5 | 14,4 | 11,9 | 2,5 | 25,5 |
| 1980 | 14,6 | 11,5 | 3,1 | 17,5 | 14,4 | 10,8 | 3,6 | 17,4 | 15,4 | 13,2 | 2,2 | 17,8 |
| 1985 | 15,7 | 12,3 | 3,4 | 24,1 | 15,0 | 11,7 | 3,3 | 25,3 | 17,6 | 13,9 | 3,7 | 21,4 |
| 1990 | 13,4 | 11,8 | 1,6 | 18,2 | 12,6 | 11,4 | 1,2 | 18,7 | 15,8 | 13,0 | 2,8 | 17,1 |
| 1991 | 12,0 | 11,7 | 0,3 | 19,5 | 11,2 | 11,4 | -0,2 | 19,3 | 14,5 | 12,8 | 1,7 | 20,1 |
| 1992 | 10,5 | 12,5 | -2,0 | 18,9 | 9,6 | 12,1 | -2,5 | 19,9 | 13,1 | 13,6 | -0,5 | 16,8 |
| 1993 | 9,1 | 14,6 | -5,5 | 25,9 | 8,3 | 14,3 | -6,0 | 26,0 | 11,6 | 15,7 | -4,1 | 25,6 |
| 1994 | 9,4 | 15,9 | -6,5 | 23,8 | 8,6 | 15,6 | -7,0 | 23,6 | 11,8 | 16,6 | -4,8 | 24,2 |
| 1995 | 8,9 | 14,6 | -5,7 | 23,6 | 8,2 | 14,5 | -6,3 | 24,1 | 10,8 | 14,8 | -4,0 | 22,6 |
| 1996 | 8,2 | 14,2 | -6,0 | 23,6 | 7,8 | 14,0 | -6,2 | 22,2 | 9,6 | 15,0 | -5,4 | 26,4 |
| 1997 | 7,9 | 14,1 | -6,2 | 18,7 | 7,3 | 13,8 | -6,5 | 17,7 | 9,6 | 14,8 | -5,2 | 20,7 |
| 1998 | 8,1 | 14,1 | -6,0 | 18,1 | 7,5 | 13,9 | -6,4 | 17,1 | 9,6 | 14,5 | -4,9 | 20,2 |
| 1999 | 7,9 | 15,2 | -7,3 | 18,9 | 7,5 | 15,1 | -7,6 | 19,6 | 9,0 | 15,7 | -6,7 | 17,2 |
| 2000 | 8,1 | 16,3 | -8,2 | 17,6 | 7,7 | 16,3 | -8,6 | 16,9 | 9,3 | 16,8 | -7,5 | 19,3 |
| 2001 | 8,1 | 16,2 | -8,1 | 17,4 | 7,7 | 16,1 | -8,3 | 17,9 | 9,3 | 16,7 | -7,4 | 16,1 |
| 2002 | 8,7 | 16,6 | -7,9 | 13,4 | 8,3 | 16,3 | -8,0 | 13,3 | 9,5 | 17,3 | -7,8 | 13,6 |
| 2003 | 9,1 | 17,0 | -7,9 | 13,7 | 8,8 | 16,7 | -7,9 | 13,7 | 10,0 | 17,7 | -7,7 | 13,7 |
| 2004 | 9,4 | 16,8 | -7,4 | 10,5 | 9,2 | 16,5 | -7,3 | 10,3 | 10,1 | 17,9 | -7,8 | 10,9 |

Процессы естественного воспроизводства населения связаны с состоянием семейных отношений в обществе. В частности, на уровень рождаемости влияет как число заключаемых браков, так и число разводов (показатель стабильности семейных отношений).

С 1990 г. количество заключаемых браков в области сократилось на 31,1 % (с 25,4 тысяч до 17,5 тысяч), а количество разводов возросло на 3,7% (с 10,9 тысяч до 11,3 тысяч) – Таблица 3.

Таблица 3

КОЛИЧЕСТВО БРАКОВ И РАЗВОДОВ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| Годы | Количество браков | Количество разводов |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | на 1000 населения | всего | на 1000 населения |
| 1990 | 25400 | 9,4 | 10899 | 4,0 |
| 1995 | 19008 | 6,9 | 11483 | 4,2 |
| 2000 | 15631 | 5,8 | 10354 | 3,8 |
| 2001 | 16764 | 6,2 | 12692 | 4,7 |
| 2002 | 16788 | 6,3 | 14427 | 5,4 |
| 2003 | 18027 | 6,8 | 13887 | 5,2 |
| 2004 | 17497 | 6,6 | 11306 | 4,3 |

В условиях негативного развития процессов естественного воспроизводства  на первый план в формировании численности населения области выступает миграция, хотя в последние 4 года ее роль заметно снизилась и покрывает естественную убыль населения лишь на 11%.

Основой миграционного прироста на протяжении последнего десятилетия были мигранты из стран СНГ и Балтии - республик бывшего СССР (Таблица 4).

Таблица 4

СТРУКТУРА МИГРАЦИОННОГО ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ СТРАН СНГ И БАЛТИИ

|  | 1992 г. | 1994 г. | 2000 г. | 2002 г. | 2004 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миграционный прирост (человек), | 18872 | 27273 | 10931 | 3402 | 2616 |
| в том числе из стран: |  |  |  |  |  |
| Азербайджан | 2563 | 2630 | 372 | 105 | 29 |
| Армения | 331 | 1653 | 614 | 190 | 172 |
| Белоруссия | -25 | 528 | 24 | -54 | -41 |
| Грузия | 890 | 1226 | 319 | 112 | 39 |
| Казахстан | 4243 | 8685 | 6009 | 1286 | 902 |
| Киргизия | 2108 | 2155 | 435 | 331 | 318 |
| Латвия | 568 | 289 | 16 | 12 | 18 |
| Литва | 314 | 162 | 11 | -3 | -2 |
| Молдавия | 260 | 434 | 284 | 103 | 73 |
| Таджикистан | 2730 | 1473 | 361 | 155 | 99 |
| Туркмения | 223 | 512 | 269 | 151 | 157 |
| Узбекистан | 3292 | 4667 | 1645 | 852 | 719 |
| Украина | 1081 | 2737 | 568 | 160 | 134 |
| Эстонии | 249 | 132 | 4 | 2 | -1 |

С 1992 г. по  2000 г. прирост населения области за счет мигрантов из стран СНГ и Балтии составил 141,2 тыс. человек. Наибольшее количество мигрантов  прибыли из Казахстана (36,1%), Узбекистана (15,8%), Азербайджана (9,1%), Таджикистана (7,7%) и Киргизии (7,5%). В последние годы миграционный прирост населения значительно сократился и за период 2001 – 2004 гг. составил всего 12,7 тыс. человек.

Характерной особенностью современных миграционных процессов является возникновение вынужденной миграции. С июля 1992 г. (начало официальной регистрации) Саратовская область приняла 50 тыс. беженцев и вынужденных переселенцев. Более 60% из них составляли жители Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Чечни. На начало 2005 г., по данным Управления по делам миграции, в области состоит на учете 4,9 тыс. вынужденных переселенцев.

В настоящее время вследствие негативных тенденций в естественном движении населения в Саратовской области сложилась неблагоприятная (регрессивная) возрастная структура населения, для которой характерно значительное превышение доли населения старше трудоспособного возраста (22,2%) над долей населения моложе трудоспособного возраста (16,5%). При этом показатель удельного веса населения детских возрастов в области (16,5%) в 2003 г.  был ниже соответствующего показателя в ПФО (17,7%) и в Российской Федерации (17,3%), а показатель удельного веса населения пенсионного возраста (22,2%) – значительно выше (ПФО – 20,6%, Российская Федерация – 20,3%) – Таблица 5.

При этом в возрастной структуре населения стабильно сохраняется тенденция, совпадающая с общей по стране, к сокращению доли населения моложе трудоспособного возраста и увеличению доли населения пенсионного возраста.

В 2003 г. показатель удельного веса населения в трудоспособном возрасте (61,3%) был несколько ниже аналогичного показателя по ПФО (61,7%) и Российской Федерации (62,4%), но в последние годы имел устойчивый рост.

Миграция в определенной степени поддерживает на более благоприятном уровне возрастную структуру населения области, так как среди прибывших в область мигрантов преобладает трудоспособное население и лица детских возрастов.

Таблица 5

# ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ

(оценка на конец года; в процентах от общей численности населения)

|  | Саратовская область | Приволжский федеральный округ | Российская Федерация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 |
| Все население | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Из общей численности населения в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного | 23,2 | 21,6 | 18,5 | 16,5 | 24,6 | 22,9 | 19,8 | 17,7 | 24,3 | 22,5 | 19,3 | 17,3 |
| трудоспособном | 57,0 | 57,3 | 59,6 | 61,3 | 56,0 | 56,4 | 59,6 | 61,7 | 56,7 | 57,0 | 60,1 | 62,4 |
| Старше трудоспособного | 19,8 | 21,1 | 21,9 | 22,2 | 19,4 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 19,0 | 20,5 | 20,6 | 20,3 |

Для области характерен высокий коэффициент демографической нагрузки (число лиц нетрудоспособных возрастов на 1000 человек трудоспособного возраста), что является следствием сформировавшейся возрастной структуры населения. На конец  2003 г. он составил 631 промилле, что было существенно выше средних показателей по Российской Федерации (604) и по ПФО (620).

## Половая структура населения области характеризуется значительным преобладанием женщин (54,0%). Женское население превышает мужское на 213, 4 тыс. человек или на 17,6% (по Российской Федерации – 12,7%). При этом с 1990 г. наблюдается устойчивая тенденция роста доли женского населения, что связано с более высоким уровнем смертности мужского населения во всех возрастных группах. На начало 2004 г. на 1000 женщин в Саратовской области приходился 851 мужчина. При этом характер половой структуры населения в сельской местности был более ровным (доля женщин – 52,6%, на 1000 приходится 901 мужчина), чем в городских поселениях (соответственно – 54,5% и 833 мужчин) – Таблица 6.

Таблица 6

#### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОЛУ

| Годы | Население на начало года, тыс. чел. | В том числе: | Доля в населении, % | На 1000 женщин приходится мужчин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мужчины | женщины | мужчины | женщины |  |
| Все население |
| 1990 | 2697,7 | 1261,4 | 1436,3 | 46,8 | 53,2 | 878 |
| 1995 | 2734,8 | 1285,5 | 1449,3 | 47,0 | 53,0 | 887 |
| 2000 | 2710,7 | 1262,7 | 1448,0 | 46,6 | 53,4 | 872 |
| 2003 | 2663,5 | 1226,4 | 1437,1 | 46,0 | 54,0 | 853 |
| 2004 | 2643,6 | 1215,1 | 1428,5 | 46,0 | 54,0 | 851 |
| Городское население |
| 1990 | 1999,1 | 932,2 | 1066,9 | 46,6 | 53,4 | 874 |
| 1995 | 2017,6 | 945,7 | 1071,9 | 46,9 | 53,1 | 882 |
| 2000 | 1985,1 | 918,2 | 1066,9 | 46,3 | 53,7 | 861 |
| 2003 | 1961,0 | 893,4 | 1067,6 | 45,6 | 54,4 | 837 |
| 2004 | 1944,3 | 883,7 | 1060,6 | 45,5 | 54,5 | 833 |
| Сельское население |
| 1990 | 698,6 | 329,2 | 369,4 | 47,1 | 52,9 | 891 |
| 1995 | 717,2 | 339,8 | 377,4 | 47,4 | 52,6 | 900 |
| 2000 | 725,6 | 344,5 | 381,1 | 47,5 | 52,5 | 904 |
| 2003 | 702,5 | 333,0 | 369,5 | 47,4 | 52,6 | 901 |
| 2004 | 699,3 | 331,4 | 367,9 | 47,4 | 52,6 | 901 |

### Национальный состав населения Саратовской области исключительно разнообразен: на ее территории проживают представители более 110 этносов. Это – результат исторического процесса заселения и освоения саратовской земли и современных миграционных процессов.

Основной национальностью в области являются русские (более 80% от общей численности населения); далее по численности следуют украинцы, казахи, татары, мордва, чуваши, немцы, белорусы. В последние годы  в области растет население таких этносов, представители которых были нетипичны и малочисленны в недалеком прошлом: армяне, азербайджанцы, чеченцы, таджики, узбеки и др.

У наиболее многочисленных и давно проживающих в области народов сложилась своя география расселения.

Так, русских больше проживает в Правобережье, где их удельный вес составляет от 68% - в Петровском районе до 96% - в Романовском. В Левобережье их удельный вес значительно ниже: от 45% - в Александрово-Гайском районе до 79% - в Краснопартизанском. И только в Ивантеевском и Духовницком районах русских более 80%.

Наибольшая численность украинцев проживает в Самойловском, Калининском, Энгельсском и Ершовском районах.

Казахи живут на юго-востоке Заволжья. В Александрово-Гайском районе их доля в населении самая большая и составляет 47%. Значительно представительство этой национальности в Новоузенском, Дергачевском, Озинском, Питерском и Ровенском районах.

Татарские, мордовские, чувашские села расположены по обеим сторонам Волги.

Немцы проживают в Левобережье. Наибольшее их число в Марксовском, Энгельсском и Ровенском районах. Немцы поселились в Поволжье при Екатерине II в середине ХIХ в. До Великой Отечественной войны немецкое население в области было более значительно. В 1941 г. немецкое население было переселено в Сибирь и Казахстан. В 60 – 70-е гг. прошлого века немцы стали возвращаться в область. В 1989 г. в Саратовской области проживало 17,1 тыс. человек немцев. В конце 90-х гг. положительный миграционный прирост немецкого населения сменился миграционной убылью.

ВЫВОДЫ

- Саратовская область имеет относительно высокий демографический потенциал, что служит одной из важнейших предпосылок ее устойчивого развития.

- Область относится к высоко урбанизированным территориям страны, здесь в городских поселениях сосредоточено 73,6 % демографических ресурсов региона.

- В области в целом сложилась относительно неблагоприятная демографическая ситуация. С середины 90-х годов идет уменьшение как общей численности населения, так и сокращение населения в городской и сельской местности.

- Общее сокращение численности населения обусловлено негативными процессами в развитии естественного движения населения. Тенденции снижения уровня рождаемости и увеличения уровня смертности в регионе совпадают с общей ситуацией в ПФО и стране в целом. Однако Саратовская область имеет более неблагополучные современные показатели естественного воспроизводства населения.

- В результате неблагоприятных процессов в естественном движении населения произошла деформация возрастно-половой структуры населения. В настоящее время она носит ярко выраженный регрессивный характер (со значительным преобладанием населения пенсионных возрастов над населением в возрасте моложе трудоспособного, а также преобладанием женщин в трудоспособном и пенсионном возрастах). Положительной демографической тенденцией  в последние годы является устойчивый рост доли населения в трудоспособном возрасте, то есть той категории населения, которая в значительной степени формирует трудовые ресурсы территории.

- Саратовская область имеет постоянный миграционный прирост населения, что свидетельствует о ее привлекательности для населения других регионов России и стран – бывших союзных республик Советского Союза.

- Национальный состав населения области очень разнообразен и дифференцирован по территории области. Национальные традиции различных этносов оказывают существенное влияние на специфику естественных воспроизводственных процессов населения, характер расселения и использования трудовых ресурсов.

- Резервы улучшения демографической ситуации в Саратовской области, как и в стране в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности.

- Положительные тенденции в экономическом развитии страны и региона, проведение административных реформ, реализация общенациональных и региональных социальных проектов в области улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства явятся в будущем основой для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации  и сохранения и поддержания демографического потенциала регионов России, в том числе и Саратовской области.

5.1.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Главные стратегические цели и задачи в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- улучшение демографической ситуации в целом;

- смягчение и преодоление негативных тенденций в демографических процессах;

- поддержание и закрепление позитивных тенденций;

- ликвидация отдельных кризисных явлений на конкретных территориях области.

Основные направления демографической политики:

- повышение рождаемости и укрепление семьи;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- реабилитация инвалидов;

- регулирование и оптимизация миграционных процессов.

На территории области разрабатываются и реализуются социально-ориентированные прогнозные и программные документы, направленные на выполнение мероприятий по защите материнства и детства, укрепления статуса семьи и улучшения демографической ситуации.

В число этих документов входят:

  - Концепция демографической политики в Саратовской области на период до 2015 года и План первоочередных мер по ее реализации,  включающий комплекс мер по повышению рождаемости, снижению смертности, в том числе в трудоспособном возрасте и от неестественных причин, увеличению продолжительности жизни, повышению уровня жизни населения, нормативно-правовому, информационному, научно-методическому обеспечению демографической политики, формированию системы мониторинга и оценки демографической ситуации. Данные мероприятия реализуются, в том числе, в рамках 14 областных и муниципальных целевых программ;

  - Областная целевая программа «Охрана репродуктивного здоровья населения» на 2006 – 2008 годы;

  - Областная целевая программа «Дети Саратовской области» на 2004 – 2006 годы,

в том числе подпрограммы:

    - «Здоровый ребенок»;

    - «Дети-сироты»;

    - «Дети-инвалиды»;

    - «Одаренные дети»;

    - «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»;

    - «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

  - Областная комплексная программа «Молодежь Саратовской области» (2006 – 2008 годы);

  - Областная целевая программа «Старшее поколение» на 2005 – 2007 годы;

  - Областная комплексная программа «Семейная медицина» на 2006 – 2008 годы;

  - Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Саратовской области» на 2006 – 2008 годы,

в том числе:

    - «Вакцинопрофилактика»;

    - «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»;

    - «Сахарный диабет»;

    - «Анти-ВИЧ/СПИД»;

    - «Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем»;

    - «Онкология»;

    - «Развитие психиатрической помощи населению области»;

    - «Профилактика и лечение наркологических расстройств»;

  - Областная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Саратовской области» на 2004 – 2006 годы;

  - Областная целевая программа «Реабилитация инвалидов в Саратовской области» на 2004 – 2006 годы;

  - Областная комплексная программа «Развитие донорства крови, плазмы, клеток крови и обеспечение инфекционной безопасности продуктов крови в Саратовской области» на 2003 – 2006 годы;

  - Областная целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии» на 2001 – 2007 годы;

  - Областная целевая программа «Развитие экстренной медицинской помощи на территории Саратовской области» на 2005 – 2007 годы;

  - Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2005 – 2008 годы;

  - Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2005 –2007 годы;

  - Создание автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Саратовской области» на 2006 – 2007 годы.

5.1.3. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Прогноз численности населения Саратовской области разработан по следующим проектным этапам:

- I очередь  -  2015 г.;

- Расчетный срок - 2025 г.;

- Долгосрочная перспектива (прогнозный срок) - 2040 г.

Прогноз сделан по общей численности населения области, в том числе по городскому и  сельскому населению, а также в разрезе отдельных городов (муниципальных округов) и муниципальных районов.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2005 г.

В данной работе приводятся следующие варианты Прогноза:

- Экстраполяционный № 1.

- Экстраполяционный № 2.

- Статистический.

- Комплексный (целевой).

В основе предложенных вариантов экстраполяционного прогноза заложены различные демографические тенденции.

В экстраполяционном прогнозе № 1 заложены демографические тенденции, характерные для периода 1989 – 2005 гг. (16 лет), когда тенденция естественной убыли населения начала только зарождаться в начале периода, а наиболее остро проявляться – в конце этого периода. В результате – среднегодовые темпы снижения численности населения были не столь высоки. Более того, в этом периоде естественная убыль населения в значительной степени компенсировалась миграционным приростом населения (прежде всего, за счет беженцев и вынужденных переселенцев из стран СНГ и «горячих точек»).

В экстраполяционном прогнозе № 2 за базу принят период 2001 – 2005 гг. (4 года) и заложена другая тенденция в динамике численности населения, когда демографические проблемы проявлялись наиболее остро: темпы естественной убыли населения были наиболее высоки, а миграционный прирост населения уже не компенсировал эти потери населения.

В работе также приводится Статистический прогноз, выполненный Федеральной службой государственной статистики, где сделан прогноз предположительной численности населения Российской Федерации до 2025 г. в разрезе субъектов Российской Федерации (всего населения, а также городского и сельского населения).

В этом прогнозе заложены следующие тенденции, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (особенно в период после 2010 г.).

Кроме того, в Статистическом прогнозе предполагается поступательное развитие экономики, но умеренного роста.

В соответствии с выполненными прогнозными расчетами в экстраполяционных и статистическом вариантах общая численность населения Саратовской области имеет устойчивую тенденцию снижения по всем проектным периодам (см. таблицы 1 – 4).

При этом область  теряет население:

- 123 тыс. человек – по Экстраполяционному прогнозу № 1 (за период 2006 – 2040 гг.) или 3,5 тыс. человек в год;

- 565 тыс. человек – по Экстраполяционному прогнозу № 2 (за период 2006 – 2040 гг.) или 16 тыс. человек в год;

- 265 тыс. человек – по Прогнозу ФСГС (за период 2006 – 2025 гг.) или 13 тыс. человек в год.

Принципиальным отличием экстраполяционных прогнозов от Прогноза ФСГС являются различные тенденции снижения городского и сельского населения. Если в экстраполяционных прогнозах снижение общей численности населения происходит в большей степени за счет городского населения, то в Прогнозе ФСГС – за счет сельского (см. таблицу 2).

Кроме экстраполяционных прогнозов в Схеме дан целевой (комплексный) прогноз как прогнозная оценка численности населения Саратовской области (см. таблицу 5), ориентированный на реализацию проектных предложений по социально-экономическому и градостроительному развитию территории области.

В отличие от экстраполяционных и статистического вариантов прогноза целевой прогноз предусматривает рост численности населения области на все проектные периоды.

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации поставленной в Схеме  стратегической задачи достижения высокого уровня социально-экономического развития, адекватного ее потенциалу, и, соответственно, адекватными потребностями в трудовых ресурсах. Рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой демографической политики на федеральном и региональном уровнях), так и за счет проведения эффективной миграционной политики (в части стимулирования трудовой иммиграции).

В целом по области численность населения на расчетный срок (2025г) по целевому варианту прогноза составит 2685 тыс. человек, и увеличится в сравнении с 2005 г. на 2,3% или примерно на 60 тыс. человек (в среднем – на 3 тыс. человек в год).

Численность населения области на долгосрочную перспективу (прогнозный срок, 2040 г.) по целевому варианту составит 2750 тыс. человек, и увеличится в сравнении с 2005 г. на 3,6% или примерно на 95 тыс. человек (в среднем – на 2,7 тыс. человек в год).

Согласно Прогнозу, при абсолютном и относительном росте общей численности населения, тенденции в динамике городского и сельского населения различны. Городское население области устойчиво растет, а сельское население – сокращается, но значительно более низкими темпами, чем в последние годы (в соответствии с принятым в расчете концептуальным подходом к максимальному сохранению сельского населения). Рост городского населения будет обеспечен, прежде всего, за счет внешней и внутренней миграции, удовлетворяющей возрастающие потребности городских поселений в трудовых ресурсах.

Уже в первом проектном периоде (I очередь) преломляется тенденция снижения численности городского населения и численность городского населения увеличивается с 1933 тыс. человек в 2005 г. до 1975 тыс. человек в 2015 г. (или на 2,2%), а на расчетный срок (к 2025 г.) – увеличивается до 2015 тыс. человек (или на 4,2%) и на прогнозный срок – до 2090 тыс. человек (или на 8,1%), а за весь период 2005 – 2040 гг. –  примерно на 160 тыс. человек.

Наибольший абсолютный прирост численности населения получают:

- города Саратов и Энгельс как «полюс» роста, ядро крупной городской агломерации, динамично развивающийся региональный центр (суммарно к 2040 г. – 84 тыс. человек);

- города Балаково (14 тыс. человек) и Балашов (8 тыс. человек) как «полюс» и «точка» роста (соответственно) и как формирующиеся субрегиональные центры;

- город Вольск (7,5 тыс. человек) как «точка» роста, крупный промышленный центр, межрайонный центр.

- город Красноармейск (5 тыс. человек) как «точка» роста на основе промышленных и рекреационных функций, перспективный город-спутник Саратова.

В результате различных тенденций изменения численности городского и сельского населения повышается уровень урбанизации области: доля городского населения в структуре населения области возрастает с 73,6% в 2005 г. до 76,0% - в 2040 г. При этом меняется состав городских поселений: один  большой  город переходит в категорию крупных городов (г. Энгельс), один средний - в категорию больших (г. Балашов), получает статус городского поселения (пгт) сельский населенный пункт – с. Перелюб.

Численность сельского населения в перспективе, с одной стороны, жестко ограничена уровнем естественной убыли и уровнем объективно обусловленного оттока населения из сельской местности. Но с другой стороны, в то же время на численность сельского населения действует противоположно направленный фактор – миграционный приток населения (в первую очередь, из других регионов России и ближнего зарубежья).  В этих условиях численность сельского населения области определена:

- на I очередь – 680 тыс. человек, или 98% к уровню 2005 г.;

- на расчетный срок – 670 тыс. человек, или 97% к уровню 2005 г.;

- на прогнозный срок – 660 тыс. человек, или 95% к уровню     2005 г.

Совокупное снижение численности сельского населения за весь проектный период 2004 - 2040 гг. составляет 32 тыс. человек, или 5% к уровню 2005 г., то есть фактически сельское население стабилизируется.

Таким образом, численность населения Саратовской области по целевому варианту Прогноза  не будет играть роль ограничивающего фактора развития территории на все проектные периоды, что в значительной степени предопределяется государственной демографической и миграционной политикой, реализуемой уже на современном этапе.

Расчетный прогноз численности населения позволяет сохранить уровень трудового потенциала, имеющий по экстраполяции тенденцию к снижению.

5.2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

##### 5.2.1. СЛОЖИВШИЕСЯ ТЕНДЕНЦИИ

Трудовые ресурсы области на 01.01.2005 г. составили 1638,5 тыс. человек (по данным Минэкономразвития Саратовской области) или 62,4% от общей численности населения. За период 2000 – 2004 гг. численность трудовых ресурсов региона увеличилась на 13,6 тыс. человек (на фоне сокращения общей численности населения на 85,0 тыс. человек). Основной составляющей трудовых ресурсов области является трудоспособное население в трудоспособном возрасте (более 95% от общей численности). Следовательно, формирование трудового потенциала региона в решающей степени определяется характером демографической ситуации, тенденциями и резервами ее позитивного развития.

В Саратовской области численность и удельный вес населения в трудоспособном возрасте в возрастной структуре населения с 1990 г. имеет устойчивую тенденцию роста (см. раздел «Демографический потенциал»).

Значительная часть населения в трудоспособном возрасте сосредоточена в городских поселениях (1221,1 тыс. человек или 75,2% от общей численности населения этой возрастной категории) и более 1/3 части – в г. Саратове (соответственно – 543,0 тыс. человек и 33,4%).

Распределение населения и его основных возрастных групп (в  т. ч. населения в трудоспособном возрасте) по территории области (в разрезе городов и административных районов) на 01.01.2005 г. представлено в Таблице 1.

Важной характеристикой трудового потенциала территории является экономическая активность населения.

По данным обследования по проблемам занятости, проведенного органами государственной статистики, численность экономически активного населения (ЭАН) в возрасте 15 – 72 лет в Саратовской области в среднем за 2004 г. составила 1290,4 тыс. человек или 62,3% от общей численности населения этого возраста.

В численности ЭАН 1162,2 тыс. человек (90,1%) – лица, имеющие работу или доходное занятие (занятые), и 128,1 тыс. человек (9,9%) – лица, не имеющие работы или доходного занятия, ищущие работу и готовые приступить к ней (безработные) – см. Таблицу 2.

В общей численности ЭАН 76,3% (984,6 тыс. человек) составляют городские жители.

| Таблица 1 ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ НА 01.01.2005 Г. (ТЫС. ЧЕЛОВЕК) |
| --- |
|  | Все население | в том числе в возрасте: | Коэффициент демографической нагрузки - всего | Коэффициент демографической нагрузки населения старше трудоспособного возраста |
|  |  | моложе трудоспособного | трудоспособном | старше трудоспособного |  |  |
| Всего по области | 2625,7 | 418,0 | 1624,5 | 583,2 | 616 | 359 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| городское | 1933,3 | 286,8 | 1221,1 | 425,4 | 583 | 348 |
| сельское | 692,4 | 131,2 | 403,4 | 157,8 | 716 | 391 |
| в том числе по городам: |  |  |  |  |  |
| г. Саратов | 858,0 | 117,8 | 543,0 | 197,2 | 580 | 363 |
| г. Аткарск | 27,8 | 4,3 | 16,5 | 7,0 | 686 | 424 |
| г. Балаково и подчиненные его администрации населенные пункты | 200,8 | 31,3 | 129,3 | 40,2 | 553 | 311 |
| г. Балашов | 96,7 | 12,7 | 62,2 | 21,8 | 555 | 350 |
| г. Вольск | 70,5 | 10,9 | 44,2 | 15,4 | 596 | 348 |
| г. Красноармейск | 25,1 | 4,0 | 15,3 | 5,8 | 634 | 379 |
| г. Маркс | 32,9 | 5,6 | 21,2 | 6,1 | 551 | 288 |
| г. Петровск | 33,3 | 5,0 | 19,6 | 8,7 | 698 | 444 |
| г. Пугачев | 42,0 | 6,4 | 27,1 | 8,5 | 548 | 314 |
| г. Ртищево | 43,6 | 6,7 | 27,0 | 9,9 | 618 | 367 |
| г. Хвалынск и подчиненные его администрации населенные пункты | 13,8 | 2,5 | 7,8 | 3,5 | 776 | 449 |
| г. Энгельс и подчиненные его администрации населенные пункты | 227,9 | 34,3 | 146,6 | 47,0 | 555 | 321 |
| по районам: |  |  |  |  |  |  |
| Александрово-Гайский | 17,4 | 4,1 | 10,8 | 2,5 | 612 | 231 |
| Аркадакский | 29,7 | 5,0 | 16,5 | 8,2 | 802 | 497 |
| Аткарский | 17,5 | 3,3 | 10,1 | 4,1 | 729 | 406 |
| Базарнокарабулакский | 35,4 | 5,9 | 20,3 | 9,2 | 740 | 453 |
| Балаковский | 19,8 | 3,7 | 11,2 | 4,9 | 769 | 438 |
| Балашовский | 33,0 | 5,1 | 18,3 | 9,6 | 801 | 525 |
| Балтайский | 13,2 | 2,4 | 7,4 | 3,4 | 782 | 459 |
| Вольский | 29,6 | 5,0 | 16,8 | 7,8 | 765 | 464 |
| Воскресенский | 11,9 | 2,1 | 6,7 | 3,1 | 791 | 463 |
| Дергачевский | 25,4 | 5,2 | 14,8 | 5,4 | 717 | 365 |
| Духовницкий | 14,9 | 2,6 | 8,6 | 3,7 | 741 | 430 |
| Екатериновский | 21,1 | 4,1 | 12,1 | 4,9 | 744 | 405 |
| Ершовский | 49,7 | 9,3 | 29,5 | 10,9 | 683 | 369 |
| Ивантеевский | 16,0 | 3,1 | 9,6 | 3,3 | 662 | 344 |
| Калининский | 39,2 | 7,1 | 23,0 | 9,1 | 705 | 396 |
| Красноармейский | 24,6 | 3,9 | 16,0 | 4,7 | 541 | 294 |
| Краснокутский | 35,8 | 6,8 | 21,5 | 7,5 | 660 | 349 |
| Краснопартизанский | 16,3 | 3,0 | 9,8 | 3,5 | 654 | 357 |
| Лысогорский | 21,0 | 3,8 | 12,1 | 5,1 | 738 | 421 |
| Марксовский | 34,0 | 7,0 | 21,0 | 6,0 | 620 | 286 |
| Новобурасский | 17,3 | 3,3 | 10,4 | 3,6 | 664 | 346 |
| Новоузенский | 33,9 | 7,5 | 20,3 | 6,1 | 671 | 300 |
| Озинский | 23,2 | 5,2 | 14,0 | 4,0 | 661 | 286 |
| Перелюбский | 18,9 | 4,2 | 11,6 | 3,1 | 624 | 267 |
| Петровский | 15,8 | 2,9 | 9,1 | 3,8 | 734 | 418 |
| Питерский | 19,1 | 3,8 | 11,6 | 3,7 | 640 | 319 |
| Пугачевский | 22,4 | 4,0 | 13,2 | 5,2 | 693 | 394 |
| Ровенский | 17,8 | 3,8 | 10,8 | 3,2 | 646 | 296 |
| Романовский | 17,7 | 2,8 | 9,9 | 5,0 | 787 | 505 |
| Ртищевский | 18,7 | 3,1 | 10,4 | 5,2 | 803 | 500 |
| Самойловский | 24,4 | 4,4 | 13,9 | 6,1 | 755 | 439 |
| Саратовский | 46,3 | 8,0 | 28,3 | 10,0 | 637 | 353 |
| Советский | 29,3 | 5,5 | 18,2 | 5,6 | 612 | 308 |
| Татищевский | 28,1 | 5,0 | 16,9 | 6,2 | 667 | 367 |
| Турковский | 15,2 | 2,6 | 8,0 | 4,6 | 899 | 575 |

Таблица 2

СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ В ВОЗРАСТЕ 15 - 72 ЛЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В 2004 Г

|  | тыс. человек | % |
| --- | --- | --- |
| Население в возрасте 15 – 72 лет - всего | 2071,0 | 100,0 |
| В том числе: |  |  |
| Экономически активное население | 1290,4 | 62,3 |
| из них: |  |  |
| - занятые | 1162,3 | 56,1 |
| - безработные | 128,1 | 6,2 |
| Экономически неактивное население | 780,6 | 37,7 |
| из них: |  |  |
| - студенты, учащиеся дневной формы обучения | 220,7 | 10,6 |
| - пенсионеры | 393,6 | 19,0 |
| - лица, ведущие домашнее хозяйство | 63,4 | 3,1 |
| - другие | 102,9 | 5,0 |
| из них: |  |  |
| желают иметь работу | 63,6 | 3,1 |
| не желают иметь работу | 39,3 | 1,9 |

По сравнению с 2003 г.: численность ЭАН возросла на 2,9 тыс. человек или на 0,2%; наибольший прирост численности ЭАН отмечался среди молодежи до 20 лет; однако уровень экономической активности населения в целом не изменился.

С 1992 г. в Саратовской области (как и в целом по ПФО и России) действует устойчивая тенденция снижения уровня экономической активности населения, при этом область в период 1992 – 2003 гг. всегда имела сравнительно более низкие значения этого показателя (Таблица 3).

# Таблица 3

УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, %

|  | 1992 г. | 1995 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 70,3 | 64,8 | 65,1 | 64,2 | 65,0 | 65,0 |
| Приволжский федеральный округ | 70,3 | 65,3 | 65,3 | 64,7 | 65,4 | 64,8 |
| Саратовская область | 69,5 | 64,1 | 63,8 | 63,2 | 63,0 | 62,3 |

Экономически активное население Саратовской области в трудоспособном возрасте в 2004 г. составляло 1216,5 тыс. человек (94,3% от общей численности ЭАН). Уровень экономической активности населения в трудоспособном возрасте составлял 75,6%, при этом этот показатель был значительно выше в городских поселениях (76,9%), чем в сельской местности (71,8%) – Таблица 4.

# Таблица 4

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2004 Г

|  | Все население | Городское население | Сельское население |
| --- | --- | --- | --- |
| Экономически активное население, тыс. человек | 1216,5 | 925,1 | 291,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| - занятые | 1096,4 | 840,0 | 256,4 |
| - безработные | 120,1 | 85,1 | 35,0 |
| Экономически неактивное население, тыс. человек | 392,5 | 278,3 | 114,2 |
| Уровень экономической активности населения, % | 75,6 | 76,9 | 71,8 |
| Уровень занятости, % | 68,1 | 69,8 | 63,2 |
| Уровень безработицы, % | 9,9 | 9,2 | 12,0 |

## Занятость населения

Среднегодовая численность занятого населения Саратовской области в 2003 г. составила 1176,7 тыс. человек (по данным органов государственной федеральной статистики). Уровень занятости населения при этом был сравнительно низким - 55,8% (аналогичный показатель в тот же период в Российской Федерации в среднем составлял 59,4%, а в ПФО – 59,9%).  По показателю уровня занятости населения Саратовская область занимала 66 место в России.

В период 1990-2003 гг. удельный вес занятого населения Саратовской области в общей численности занятых в России и ПФО постепенно снижался и составил в 2003 г. соответственно – 1,79% и 8,13% (Таблица 5).

# Таблица 5

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ

| Годы | Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | Удельный вес Саратовской области в численности занятых, % |
| --- | --- | --- |
|  | Российская Федерация | Приволжский федеральный округ | Саратовская область | Российской Федерации | Приволжского федерального округа |
| 1990 | 75324,7 | 16260,4 | 1414,3 | 1,88 | 8,70 |
| 1995 | 65950,0 | 14348,1 | 1209,9 | 1,83 | 8,43 |
| 2000 | 64327,3 | 14252,5 | 1184,2 | 1,84 | 8,31 |
| 2001 | 64709,5 | 14327,6 | 1187,2 | 1,83 | 8,29 |
| 2002 | 65359,3 | 14528,1 | 1195,6 | 1,83 | 8,23 |
| 2003 | 65666,0 | 14468,1 | 1176,7 | 1,79 | 8,13 |

Среднегодовая численность занятых в области с 1990 г. сократилась на 237,6 тыс. человек, при этом она снижалась более интенсивно (на 16,8%), чем этот процесс происходил в Российской Федерации и ПФО (соответственно, снижение на 12,8% и 11,0%) – Таблица 6. Следует отметить, что в период 1990 – 2000 гг. тенденция снижения численности занятых в экономике совпадала с российской и региональной, а после 2000 г. в Саратовской области продолжалось снижение численности занятых при увеличении этого показателя в среднем по Российской Федерации и ПФО.

В 2004 г сохранилась тенденция сокращения занятости населения в регионе и на 01.01.2005 г численность занятых в экономике составила 1172,1 тыс. чел.

# Таблица 6

ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ

|  | Прирост (+), снижение (-) среднегодовой численности занятых в экономике за период |
| --- | --- |
|  | 1990 - 2000 гг. | 2000 - 2003 гг. | 1990 – 2003 гг. |
|  | тыс. человек | % | тыс. человек | % | тыс. человек | % |
| Российская Федерация | -10997,4 | -14,6 | 1338,7 | 2,1 | -9658,7 | -12,8 |
| Приволжский федеральный округ | -2007,9 | -12,3 | 215,6 | 1,5 | -1792,3 | -11,0 |
| Саратовская область | -230,1 | -16,3 | -7,5 | -0,6 | -237,6 | -16,8 |

В 2003 г. значительная часть (40,8%) занятого населения была сосредоточена в базовых отраслях экономики: промышленности (19,3%); сельском хозяйстве (14,3%) и  строительстве (7,2%) – Таблица 7. Этот показатель был на уровне его средней величины по России несколько ниже, чем в среднем по ПФО, где в том же году в базовых отраслях экономики работало 40,6% и 45,1% от общей численности занятых. При этом в отраслевой структуре занятости области относительно высока доля занятых в оптовой, розничной торговле и общественном питании (18,3%), что свидетельствует о значительном уровне развития здесь потребительского рынка.

# Таблица 7

| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ, % |
| --- |
|  | Российская Федерация | Приволжский федеральный округ | Саратовская область |
|  | 1995 г. | 2003 г. | 1995 г. | 2003 г. | 1995 г. | 2003 г. |
| Среднегодовая численность занятых – всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность | 25,8 | 21,9 | 29,5 | 24,9 | 23,7 | 19,3 |
| Сельское хозяйство | 14,7 | 11,0 | 14,8 | 12,9 | 20,3 | 14,3 |
| Лесное хозяйство | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Строительство | 9,3 | 7,7 | 9,0 | 7,3 | 7,8 | 7,2 |
| Транспорт | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 7,0 | 6,3 |
| Связь | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| Оптовая и розничная торговля, общественное питание | 10,1 | 16,8 | 9,4 | 15,5 | 9,6 | 18,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 4,5 | 4,9 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 4,3 |
| Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 6,7 | 7,1 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 7,7 |
| Образование | 9,3 | 9,1 | 9,8 | 9,3 | 9,0 | 9,2 |
| Культура и искусство | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,8 |
| Наука и научное обслуживание | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 1,1 |
| Другие отрасли | 7,1 | 9,5 | 5,7 | 8,1 | 5,7 | 8,8 |

За период 1995 – 2003 гг. отраслевая структура занятости Саратовской области претерпела значительные изменения, что напрямую связано с процессами, происходящими в различных отраслях ее экономики.

Так, при общем сокращении численности занятых за этот период на 33,2 тыс. человек (2,7%), численность занятых в промышленности уменьшилась на 59,8 тыс. человек (20,9%), в сельском хозяйстве на 78,0 тыс. человек (31,7%), в строительстве на 10,7 тыс. человек (11,2%), на транспорте на 9,0 тыс. человек (10,7%). Самый большой темп снижения численности занятых наблюдался в лесном хозяйстве, где за рассматриваемый период он составил 34,1% (1,4 тыс. человек) – Таблица 8.

При этом некоторые отрасли экономики за этот же период имели значительный рост кадров. Так, в оптовой, розничной торговле и общественном питании численность занятых увеличилась на 99,1 тыс. человек (85,4%); в здравоохранении, физической культуре и социальном обеспечении – на 6,1 тыс. человек (7,2%); в связи – на 1,7 тыс. человек (11,0%)

# Таблица 8

| ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ |
| --- |
|  | Среднегодовая численность занятых, тыс. человек | 2003 г. к 1995 г., % | Прирост (+), снижение (-) за период 1995 - 2003 гг., % |
|  | 1995 г. | 2003 г. |  | тыс. человек | % |
| Всего | 1209,9 | 1176,7 | 97,3 | -33,2 | -2,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Промышленность | 286,7 | 226,9 | 79,1 | -59,8 | -20,9 |
| Сельское хозяйство | 246,1 | 168,1 | 68,3 | -78,0 | -31,7 |
| Лесное хозяйство | 4,1 | 2,7 | 65,9 | -1,4 | -34,1 |
| Строительство | 95,3 | 84,6 | 88,8 | -10,7 | -11,2 |
| Транспорт | 84,4 | 75,4 | 89,3 | -9,0 | -10,7 |
| Связь | 15,4 | 17,1 | 111,0 | 1,7 | 11,0 |
| Оптовая и розничная торговля, общественное питание | 116,0 | 215,1 | 185,4 | 99,1 | 85,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 60,5 | 50,6 | 83,6 | -9,9 | -16,4 |
| Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 84,5 | 90,6 | 107,2 | 6,1 | 7,2 |
| Образование | 108,5 | 107,7 | 99,3 | -0,8 | -0,7 |
| Культура и искусство | 19,3 | 21,2 | 109,8 | 1,9 | 9,8 |
| Наука и научное обслуживание | 20,3 | 13,3 | 65,5 | -7,0 | -34,5 |
| Другие отрасли | 68,8 | 103,4 | 150,3 | 34,6 | 50,3 |

За период 1995 – 2003 гг. в значительной степени изменилась структура занятых области по формам собственности. Значительно снизилась доля (на 5,4 процентных пункта) и численность занятых (на 77,4 тыс. человек) на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной собственности (Таблица 9). При этом выросла доля работающих в частном секторе на 9,0 процентных пункта или на 91,3 тыс. человек. В 2003 г. в организациях частной формы собственности в области трудилось более половины занятого населения (55,1%). В рассматриваемый период резко возросла  (в 8,5 раза) занятость населения в организациях иностранной и совместной российской и иностранной форм собственности, что связано с притоком в эти годы иностранного капитала на саратовскую землю.

# Таблица 9

| ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ |
| --- |
|  | Среднегодовая численность занятых | 2003 г. к 1995 г., % | Прирост (+), снижение (-) за период 1995 - 2003 гг. |
|  | 1995 г. | 2003 г. |  | тыс. человек | % |
|  | тыс. человек | % | тыс. человек | % |  |  |  |
| Всего | 1209,9 | 100,0 | 1176,8 | 100,0 | 97,3 | -33,1 | -2,7 |
| в том числе по формам собственности: |  |  |  |  |  |  |  |
| государственная и муниципальная | 511,0 | 42,2 | 433,6 | 36,8 | 84,9 | -77,4 | -15,1 |
| частная | 557,0 | 46,1 | 648,3 | 55,1 | 116,4 | 91,3 | 16,4 |
| собственность общественных и религиозных организаций (объединений) | 6,8 | 0,6 | 9,3 | 0,8 | 136,8 | 2,5 | 36,8 |
| смешанная российская | 131,0 | 10,8 | 50,8 | 4,3 | 38,8 | -80,2 | -61,2 |
| иностранная, совместная российская и иностранная | 4,1 | 0,3 | 34,8 | 3,0 | 848,8 | 30,7 | 748,8 |

Возрастная структура занятого населения Саратовской области в целом совпадает с российской и региональной структурой – Таблица 10. Средний возраст занятых в области – 39 лет.

# Таблица 10

| СОСТАВ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ В 2003 Г. (ПО ДАННЫМ ВЫБОРОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ЗАНЯТОСТИ, В % К ИТОГУ) |
| --- |
|  | Российская Федерация | Приволжский федеральный округ | Саратовская область |
| Занятые - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе в возрасте, лет: |  |  |  |
| до 20 | 2,2 | 2,6 | 1,6 |
| 20 – 29 | 21,9 | 22,5 | 22,5 |
| 30 – 39 | 25,0 | 25,2 | 25,6 |
| 40 – 49 | 30,6 | 30,7 | 29,5 |
| 50 – 59 | 15,7 | 15,1 | 17,1 |
| 60 – 72 | 4,6 | 3,9 | 3,7 |
| Средний возраст, лет | 39,3 | 39,0 | 39,0 |

Основной качественной характеристикой трудового потенциала территории является уровень профессионального образования его населения, в том числе занятого в его хозяйстве. Саратовская область в этом отношении имеет очень высокие показатели – Таблица 11. В 2003 г. более половины занятого здесь населения (54,6%) имело высшее и среднее профессиональное образование, что было выше, чем в среднем по Российской Федерации (52,5%) и ПФО (49,2%). При этом доля занятого населения, имеющего высшее профессиональное образование составляла 30,5%, что превышало средний соответствующий показатель в ПФО - в 1,5 раза и в России – в 1,3 раза.

# Таблица 11

| СОСТАВ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ В 2003 Г. (ПО ДАННЫМ ВЫБОРОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ЗАНЯТОСТИ, В % К ИТОГУ) |
| --- |
|  | Российская Федерация | Приволжский федеральный округ | Саратовская область |
| Занятые – всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе имеют образование: |  |  |  |
| - высшее профессиональное | 22,7 | 20,6 | 30,5 |
| - неполное высшее профессиональное | 1,9 | 1,8 | 1,1 |
| - среднее профессиональное | 27,9 | 26,8 | 23,0 |
| - начальное профессиональное | 16,3 | 19,0 | 15,1 |
| - среднее полное (общее) | 23,0 | 23,4 | 20,2 |
| - основное общее | 7,3 | 7,5 | 9,7 |
| - начальное общее, не имеют начального общего | 0,9 | 0,9 | 0,4 |

Результатом сокращением общей численности занятого населения в экономике стало появление значительного числа безработных на территории Саратовской области. В 2003 г. численность безработных в области составила 135,1 тыс. человек, в том числе 18,1 тыс. человек на конец года было зарегистрировано в органах ФГСЗН. В 2004 г. численность безработных в области сократилась на 7,0 тыс. человек и составила 128,1 тыс. человек или 9,9% от ЭАН. Таким образом, в 2004 г. Саратовская область (9,9%) занимала второе место по уровню безработицы  в ПФО после Оренбургской области (10,7%).

По данным Департамента ФГСЗН по Саратовской области на конец 2004 г. в органах государственной службы занятости было зарегистрировано 29,3 тыс. человек в качестве безработных. Распределение численности официально зарегистрированных безработных по муниципальным образованиям Саратовской области представлено в Таблице 12.

|  |  |  |  | Таблица 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧИСЛЕННОСТЬ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ (на начало года, человек) |
|  | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| Всего по области | 13979 | 16484 | 21896 | 18088 | 29307 |
| В том числе по муниципальным и объединенным муниципальным образованиям: |
| Саратов | 4131 | 4057 | 5368 | 4496 | 6054 |
| Александрово-Гайское | 85 | 85 | 94 | 79 | 193 |
| Аркадакское | 313 | 272 | 287 | 231 | 398 |
| Аткарское | 337 | 560 | 634 | 605 | 817 |
| Базарнокарабулакское | 179 | 195 | 186 | 200 | 352 |
| Балаковское | 636 | 712 | 647 | 623 | 1074 |
| Балашовское | 504 | 520 | 852 | 759 | 1193 |
| Балтайское | 62 | 164 | 228 | 118 | 356 |
| Вольское | 346 | 430 | 744 | 550 | 1351 |
| Воскресенское | 114 | 179 | 275 | 134 | 232 |
| Дергачевское | 125 | 130 | 232 | 265 | 475 |
| Духовницкое | 134 | 70 | 99 | 89 | 401 |
| Екатериновское | 189 | 227 | 234 | 228 | 448 |
| Ершовское | 260 | 443 | 590 | 648 | 870 |
| Ивантеевское | 93 | 112 | 137 | 91 | 224 |
| Калининское | 287 | 630 | 688 | 571 | 648 |
| Красноармейское | 499 | 373 | 652 | 568 | 879 |
| Краснокутское | 248 | 330 | 333 | 322 | 416 |
| Краснопартизанское | 56 | 73 | 56 | 60 | 335 |
| Лысогорское | 130 | 179 | 280 | 180 | 432 |
| Марксовское | 463 | 514 | 463 | 370 | 602 |
| Новобурасское | 57 | 129 | 174 | 94 | 199 |
| Новоузенское | 77 | 163 | 210 | 141 | 359 |
| Озинское | 169 | 150 | 177 | 205 | 397 |
| Перелюбское | 69 | 65 | 63 | 86 | 339 |
| Петровское | 439 | 787 | 1461 | 725 | 848 |
| Питерское | 131 | 270 | 340 | 238 | 436 |
| Пугачевское | 430 | 430 | 450 | 473 | 893 |
| Ровенское | 187 | 217 | 403 | 346 | 505 |
| Романовское | 90 | 129 | 216 | 200 | 266 |
| Ртищевское | 485 | 601 | 624 | 556 | 768 |
| Самойловское | 68 | 120 | 203 | 128 | 325 |
| Саратовское | 218 | 229 | 323 | 267 | 679 |
| Советское | 253 | 392 | 605 | 720 | 1061 |
| Татищевское | 123 | 136 | 173 | 187 | 379 |
| Турковское | 109 | 217 | 237 | 157 | 311 |
| Федоровское | 127 | 143 | 268 | 262 | 358 |
| Хвалынское | 104 | 153 | 256 | 142 | 420 |
| Энгельсское | 1511 | 1790 | 2472 | 1862 | 2802 |

Среди безработных преобладают мужчины – 57,8%. Средний возраст безработных в Саратовской области значительно ниже, чем у занятых, и составляет 36,1 лет. При этом наиболее высоки показатели уровня безработицы у населения в молодых возрастах. Так, уровень безработицы у населения области в возрасте от 15 до 20 лет составляет 31,3%, а у населения в возрасте от 20 до 24 лет – 19,5%.

Среди безработных высока доля лиц, не имеющих какого-либо профессионального образования – 43,1%, при этом 36,2% безработных имеют высшее и среднее профессиональное образование.

Для рынка труда Саратовской области характерна  застойная безработица – 40,5% безработных находятся здесь в поисках работы 12 и более месяцев.

Из общего числа безработных 77,3% (99,0 тыс. человек) имеют предшествующий опыт работы. Распределение безработных по отраслям экономики по последнему месту работы представлено в Таблице 13.

# Таблица 13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ ПО ПОСЛЕДНЕМУ МЕСТУ РАБОТЫ В 2004 Г.

|  | Всего | из них: |
| --- | --- | --- |
|  |  | мужчины | женщины |
|  | тыс. человек | % | тыс. человек | % | тыс. человек | % |
| Всего | 128,1 | 100,0 | 74,0 | 100,0 | 54,1 | 100,0 |
| Имеют опыт работы | 99,0 | 77,3 | 60,2 | 81,4 | 38,8 | 71,7 |
| Промышленность | 23,6 | 18,4 | 11,5 | 15,5 | 12,1 | 22,4 |
| Сельское хозяйство | 12,5 | 9,8 | 9,4 | 12,7 | 3,1 | 5,7 |
| Транспорт | 9,0 | 7,0 | 6,2 | 8,4 | 2,8 | 5,2 |
| Связь | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0 | 0 |
| Строительство | 9,3 | 7,3 | 8,7 | 11,8 | 0,6 | 1,1 |
| Оптовая и розничная торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение, сбыт, заготовки | 22,1 | 17,2 | 13,1 | 17,7 | 9,0 | 16,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 4,7 | 3,7 | 2,8 | 3,8 | 1,9 | 3,5 |
| Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
| Образование | 6,8 | 5,3 | 1,9 | 2,6 | 4,9 | 9,1 |
| Культура и искусство | 1,6 | 1,2 | 0 | 0,0 | 1,6 | 3,0 |
| Наука и научное обслуживание | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,1 |
| Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Управление (включая охрану общественной безопасности) | 4,2 | 3,3 | 2,8 | 3,8 | 1,4 | 2,6 |
| Другие отрасли | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 0 | 0 |
| Не имеют опыта работы | 29,1 | 22,7 | 13,8 | 18,6 | 15,3 | 28,3 |

Потребность в работниках, заявленная организациями в органы государственной службы занятости, в 2003 г. была 21,3 тыс. человек. При этом численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах ФГСЗН, в расчете на одну заявленную вакансию, составляла 0,9 человек (при среднем показателе по России – 2,3 и по ПФО –1,9 человек). При высоком показателе общего уровня безработицы в области это говорит о наличии структурной безработицы (качественном несоответствии спроса и предложения рабочей силы на областном рынке труда).

ВЫВОДЫ (оценка трудового потенциала, занятости населения и рынка труда области):

- Саратовская область обладает относительно высоким трудовым потенциалом с положительной динамикой трудоспособного населения и определенными резервами для его роста.

- Значительная часть трудового потенциала сосредоточена в городских поселениях области, 1/3 часть – в г. Саратове.

- Экономическая активность населения области невысока и в предшествующий период имела постоянную тенденцию к снижению. Область располагает значительным контингентом экономически неактивного населения, в том числе и в трудоспособном возрасте.

- В области сложилась сложная ситуация на рынке труда, обусловленная  устойчивой тенденцией снижения общей занятости населения в ретроспективном периоде (с начала 90-х гг. прошлого века), и особенно снижением занятости в базовых отраслях (промышленности, сельском хозяйстве и строительстве). При этом произошла существенная трансформация отраслевой структуры занятости, обусловленная развитием новых экономических отношений.

- Занятое население области имеет сравнительно высокий уровень профессиональной подготовки (профессионального образования).

- В результате негативных процессов в сфере занятости населения в Саратовской области сформировался значительный контингент безработного населения. В настоящее время областной рынок труда характеризуется одним из самых высоких в ПФО показателей уровня безработицы.

- Для рынка труда Саратовской области характерно явление структурной безработицы, т.е. качественного несоответствия относительно высокого как спроса, так и предложения рабочей силы.

- Структура безработного населения характеризуется повышенной долей лиц молодых возрастов, значительная часть из них не имеет какого-либо профессионального образования и предшествующего опыта трудовой деятельности.

- Таким образом, в Саратовской области имеются определенные трудовые ресурсы для повышения уровня занятости населения. Значительная категория безработных и экономически неактивного населения в трудоспособном возрасте является основным резервом для покрытия перспективной потребности хозяйства территории в кадрах.

5.2.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯВ РАЗВИТИИ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Главные стратегические цели и задачи в развитии занятости и рынка труда на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- сохранение и поддержание относительно высокого (объективно возможного) трудового потенциала области;

- обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости населения, относительно низкого уровня безработицы;

- обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда;

- преодоление структурной безработицы, достижение сбалансированности в профессиональной структуре предлагаемых на рынке труда рабочих мест и в профессиональной структуре безработного населения;

- повышение качества рабочей силы;

- ликвидация и смягчение территориальных диспропорций на рынке труда области, в первую очередь в сельской местности;

- недопущение по территории застойной, “молодежной”, “женской” безработицы и других типов тяжелой ситуации на рынке труда.

Основные направления региональной политики на рынке труда и в сфере занятости населения:

- реформирование экономической базы области (в первую очередь, промышленности), реструктуризация и диверсификация рабочих мест, увеличение количества и качества рабочих мест;;

- поддержание тенденции положительной динамики численности трудоспособного населения;

- улучшение условий и охраны труда;

- развитие кадрового потенциала, гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;

- проведение миграционной политики, способствующей сбалансированному развитию рынка труда.

Уже на современном этапе, в различных прогнозных и программных документах регионального и отраслевого уровня, разработан и реализуется комплекс программных мероприятий по развитию трудового потенциала, обеспечению стабильной ситуации на рынке труда, которые могут быть пролонгированы и в перспективе.

В число этих документов входят:

- «Программа социально-экономического развития Саратовской области на среднесрочную перспективу (2006 – 2008 годы)»: предусматривает создание потенциала области, в том числе трудового, необходимого для динамичного роста экономики; формирование благоприятных условий для поддержания высокого и стабильного уровня занятости, ускорение диверсификации структуры экономики; обеспечение благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата; создание условий для развития АПК, ЖКХ и других проблемных секторов экономики.

- «Содействие занятости населения Саратовской области» - специальная программа, разрабатываемая службами занятости, предусматривает комплекс мер по снижению всех видов безработицы, трудоустройству безработных граждан, переобучению, организации ярмарок вакансий и пр.

- Областная целевая программа «Основные направления развития промышленности в Саратовской области на 2006 – 2008 годы», направленная на формирование конкурентоспособного, динамично развивающегося сектора экономики, развивающего другие сферы, в первую очередь рынок труда, определяя занятость, уровень безработицы;

- Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Саратовской области до 2010 года», направленная на восстановление и развитие сельского хозяйства и связанных с ним производств, развивающего другие сферы, в первую очередь рынок труда, повышая занятость сельского населения;

- Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года», содержащая программные мероприятия по созданию благоприятных условий проживания для сельского населения, закрепления его на селе, особенно, молодежи;

- Областная целевая программа «Развитие малого предпринимательства в Саратовской области на 2005 – 2007 годы»,  которая целенаправленна на рост занятости населения;

- Областная целевая программа «Содействие развитию персонала области на 2005 – 2007 годы», направленная на создание региональной системы управления качеством рабочей силы;

- Областная целевая программа «Развитие образования на 2006 – 2008 годы», направленная на повышение образовательного уровня населения, подготовку и переподготовку кадров;

- Областная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Саратовской области на 2004 – 2006 годы» ориентирована на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, повышение уровня правовой и социальной защиты работников от профессиональных рисков на производстве.

    - ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Прогнозная оценка трудового потенциала области  дана в работе по двум вариантам, соответствующим статистическому и комплексному (целевому) вариантам прогноза численности населения, представленными в данной Схеме (см. раздел «Прогноз численности населения»).

В основу прогнозной оценки трудовых ресурсов положены расчеты прогнозной численности населения области в трудоспособном возрасте, составляющих преобладающую часть трудовых ресурсов. Расчеты произведены в соответствии с прогнозируемой ФСГС возрастной структурой населения Саратовской области и с учетом возрастной структуры прибывающих в регион трудовых мигрантов. В оценке трудового потенциала на перспективу по Комплексному (целевому) прогнозу были учтены основные приоритеты демографической политики на ближайшее десятилетие, сформулированные в посланиях Президента Федеральному Собранию от 10 мая 2006 г., ориентированные на повышение рождаемости.

Прогнозная оценка численности населения в трудоспособном возрасте Саратовской области дана по следующим проектным этапам:

- I очередь  -  2015 г.;

- Расчетный срок - 2025 г.;

- Долгосрочная перспектива (прогнозный срок) - 2040 г.

В соответствии с данными ФСГС и выполненными прогнозными расчетами численность населения в трудоспособном возрасте Саратовской области по двум вариантам может составить:

- по прогнозу ФСГС: 1437,4 тыс. человек – в 2015 г. и 1277,1 тыс. человек – в 2025 г.;

- по комплексному (целевому) прогнозу: 1570,0 тыс. человек – в 2015 г; 1540,0 тыс. человек – в 2025 г. и 1600,0 тыс. человек – в 2040г.

Расчеты показали, что даже предусматриваемая в целевом варианте прогноза стимулирующая демографическая политика не будет компенсировать в перспективе абсолютное снижение численности трудоспособного населения. В связи с этим для реализации намеченной социально-экономической и градостроительной стратегии развития Саратовской области необходимо проведение эффективной миграционной политики по привлечению трудовых мигрантов. Кроме того, решающим фактором, компенсирующим снижение численности трудовых ресурсов, должна стать техническая политика, направленная на внедрение высоко производительной техники и новейших технологий, существенно повышающих производительность труда и снижающих потребность в трудовых ресурсах.

При оптимальном сочетании демографической, миграционной и технической политики трудовые ресурсы не будут являться ограничивающим фактором развития территории Саратовской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социально-экономическое положение Саратовской области в Приволжском федеральном округе |
|  | Территория, тыс. кв. км | Численность населения на начало 2004 г., тыс. человек | Плотность населения на начало 2004 г., чел./кв. км | Динамика численности населения за период 1995 - 2003 гг., прирост (+), снижение (-), % | Коэффициент естественного прироста населения в 1995 - 2003 гг. (в среднем за год), промилле | Коэффициент миграционного прироста населения в 1995 - 2003 гг. (в среднем за год), промилле | Число вынужденных переселенцев и беженцев - всего с начала регистрации на начало 2004 г., человек на 1000 населения | Удельный вес городского населения в общей численности населения на начало 2004 г., % | Объем валового регионального продукта в 2002 г. на душу населения, тыс. руб. | Производство электроэнергии на душу населения в 2003 г., тыс. квт.ч/чел. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на душу населения в 2003 г., тыс. руб. | Уровень безработицы на начало 2004 г., % | Густота ж/д путей общего пользования на начало 2004 г., км путей на 10000 кв. км территории | Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на начало 2004 г., км путей на 1000 кв. км территории | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования на начало 2004 г., % |
| Российская Федерация | 17075,4 | 144168,2 | 8,4 | -2,3 | -5,9 | 15,8 | 2,5 | 73,4 | 66,1 | 6,4 | 8,0 | 8,6 | 50 | 32 | 90,9 |
| Приволжский федеральный округ | 1038,0 | 30902,3 | 29,8 | -4,2 | -5,6 | 19,7 | 2,2 | 70,8 | 51,6 | 5,9 | 9,6 | 7,6 | 143 | 124 | 92,7 |
| Республика Башкортостан | 143,6 | 4092,3 | 28,5 | 0,1 | -2,2 | 21,2 | 1,3 | 64,2 | 52,5 | 5,7 | 12,4 | 8,2 | 102 | 154 | 88,9 |
| Республика Марий Эл | 23,2 | 721,9 | 31,1 | -5,8 | -4,9 | 10,4 | 0,9 | 63,3 | 25,3 | 1,5 | 11,1 | 12,2 | 81 | 142 | 69,9 |
| Республика Мордовия | 26,2 | 876,1 | 33,4 | -8,3 | -7,2 | -11,7 | 1,5 | 59,4 | 26,9 | 1,5 | 13,6 | 7,4 | 208 | 167 | 79,8 |
| Республика Татарстан | 68,0 | 3772,9 | 55,5 | 0,2 | -3,0 | 29,0 | 0,9 | 74,0 | 69,6 | 6,2 | 12,3 | 6,7 | 128 | 196 | 91,6 |
| Удмуртская Республика | 42,1 | 1560,2 | 37,1 | -4,6 | -3,4 | 8,6 | 1,2 | 69,7 | 51,5 | 1,9 | 9,6 | 6,7 | 182 | 136 | 95,7 |
| Чувашская Республика | 18,3 | 1305,0 | 71,3 | -4,3 | -3,8 | 13,4 | 0,6 | 60,9 | 29,7 | 3,4 | 8,9 | 8,6 | 217 | 256 | 97,1 |
| Кировская область | 120,8 | 1479,4 | 12,2 | -9,5 | -8,3 | -4,3 | 1,2 | 72,1 | 34,7 | 2,4 | 10,5 | 7,4 | 91 | 75 | 90,3 |
| Нижегородская область | 76,9 | 3479,3 | 45,2 | -6,8 | -9,6 | 28,3 | 1,9 | 78,3 | 55,1 | 2,6 | 6,1 | 6,1 | 158 | 175 | 99,2 |
| Оренбургская область | 124,0 | 2162,5 | 17,4 | -2,8 | -3,9 | 15,4 | 8,3 | 57,7 | 46,9 | 7,3 | 11,8 | 11,3 | 133 | 107 | 95,2 |
| Пензенская область | 43,2 | 1436,0 | 33,2 | -8,1 | -8,3 | 16,9 | 2,6 | 65,3 | 30,0 | 1,3 | 8,1 | 9,1 | 192 | 151 | 100,0 |
| Пермская область | 160,6 | 2791,0 | 17,4 | -7,0 | -5,8 | 7,4 | 1,3 | 75,1 | 66,5 | 10,1 | 6,3 | 6,9 | 93 | 66 | 96,2 |
| в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ | 32,9 | 134,4 | 4,1 | -13,8 | -6,5 | -24,2 | 1,3 | 23,7 | 21,3 |  | 10,4 | 10,9 |  | 46 | 89,5 |
| Самарская область | 53,6 | 3217,6 | 60,0 | -2,8 | -6,9 | 42,3 | 3,2 | 80,6 | 73,2 | 7,7 | 6,9 | 4,4 | 257 | 141 | 89,9 |
| Саратовская область | 100,2 | 2643,6 | 26,4 | -3,4 | -7,0 | 28,6 | 2,6 | 73,5 | 39,2 | 15,1 | 11,6 | 10,5 | 228 | 103 | 99,0 |
| Ульяновская область | 37,3 | 1364,5 | 36,6 | -8,5 | -6,3 | 3,8 | 1,8 | 72,7 | 33,9 | 1,5 | 7,4 | 7,4 | 192 | 119 | 98,3 |

# Footnotes

При выполнении раздела использованы материалы «Атласа Саратовской области» (Москва 1976 г. Картографическая часть ГУГК) и «Эколого-ресурсного атласа Саратовской области» (Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Саратовской области. Саратов 1996 г.)

133830/23693* - геологические/извлекаемые